# 房屋建筑给排水管道施工中的防渗漏施工技术要点论文_孙茹

嘉兴市众鑫建设有限公司 浙江嘉兴 314000

摘要：新时期，城市建设给排水工程属于非常重要的一部分，其关系到居民的生活与城市的发展。如果给排水管道施工质量不高，那么就可能产生安全隐患，而且形成渗漏的问题。如今，随着人们生活品质的不断提升，建筑基础设施设备的质量也受到了广泛关注。给排水是建筑设施中的重要部分，如果产生了渗漏，不但会给人们带来不便，而且还可能污染周围的环境，所以，必须要提高工程的质量，解决管道渗漏问题，降低经济损失。

关键词：房屋建筑；给排水管道；施工防渗漏；施工技术；要点分析

1.常见给排水工程渗漏问题的分类

1.1材料问题引发的渗漏问题

管道材料质量问题是对给排水工程施工质量影响极大的问题之一，给排水工程施工涉及许多材料，包括管件弯头、主管道管材、三通等多个零部件，如果部件在运输、装卸等环节存在问题，亦或是制造出的零部件本身的质量本身不符合相关规范，必然会对施工质量产生影响。例如管材上有针孔、裂痕亦或是损蚀、松懈、变形折断等问题，都可能影响其后续的使用，进而影响后续施工的质量。

即便在材料入场时并未发现问题，如果贮存环境不良，使得材料中途出现质量问题，也可能引发渗漏问题。特别是对于管材的选择，决定着给排水系统投入运行后能否顺利排水供水，特别是排水管，如果规格不符合规范要去，很容易出现堵塞。污水在堵塞的管道内长时间滞留，会腐蚀管道的管接口及皮圈等部分，进而引发管道的渗漏问题。特别是在冬季寒冷气候下，堵塞引发的管道内污水膨胀管道破裂的情况更多[1]。

1.2施工问题产生的给排水渗漏

施工过程决定着施工结果，即是说给排水系统的渗漏问题往往与施工过程有着密切关系，所以要解决给排水渗漏问题，也必须要从施工过程入手。在施工阶段，引发给排水渗漏问题的主要原因包括以下几点：①安装人员的能力不足，技术不过关，因人为操作不当，所以很容易引发渗漏问题。例如在镀锌管套丝过程中，如果操作不到位，接口断丝或是缺口超过丝口总长度的10%，亦或是丝口过松、过紧等，都可能一方那渗漏；②管道穿越混凝土板面所预留的孔洞所产生的渗漏通，一般来说原因之一是未针对楼面预留洞设置套管，预留口否认侧面过于光滑，在管道安装过程中直接开展二次浇注，未做凿毛，继而导致出现渗漏；见图1.

图1预留洞口施工示例图

③预留洞口位置不够合理，安装人员对于板面混凝土的处理过于随意，很容易扩大预留洞口，导致板面混凝土体破裂，如果处理不妥善，必然会引发渗漏。此外还有一种情况是虽然已经完成了套管的埋设，但在楼板混凝土浇捣过程中依然无法做到充分震捣密实，进而引发渗水问题。

2.建筑给排水管道渗漏的解决对策

2.1严格把控施工材料的质量

施工材料的质量能对给排水管道的质量造成一定影响，所以在选定施工材料的过程中，必须要严格把握材料的关，了解材料质量有没有满足国家相关标准。同时也要针对产品的合格证、型号、规格等进行一定的检查。可以采取抽样检查和其他检查方法，针对施工材料的质量进行一定的评估。举个例子，在对阀门材料进行确定的过程中，要开展严密度以及耐压强度的实验，从而确定阀门的质量。在引进了材料之后，再进行统一的安装。需要抽取一部分样品（15%～20%），进行一定的安装检测，保障材料的质量能达到要求。此外，在正式对给排水管道进行施工时，也要合理选择材料，对有问题的材料和部件进行一定的更替。而且一部分材料必须要采用专用管件来进行连接，不能进行随意安装和调配。在进行施工时，若是将铝塑复合管当做热水管，因为铜制配件的热胀冷缩系数有差异，那么在投入使用之后可能产生渗漏，为了防止产生这样的问题，可尽量选择加厚型配件排水管、聚氯乙烯U-PVC塑料管[2]。

2.2给排水管道穿过混凝土板面预留孔

一般情况下，给排水管道越过混凝土板面预留孔，会产生管道渗漏的问题，为了解决这个问题，可采取以下措施：①施工人员需要牢记预留孔位置，不能偏移这个地方。②在填塞预留洞的过程中，必须根据楼板混凝土浇捣施工的情况，针对预留孔位置进行合理振捣。③如果在预留孔里未设置套管，则需要将洞口的面翻遍，操作时间大概以二次浇捣预留孔细石混凝土为准，而且要保证宽度超过20mm。④如果已经在预留孔中设置套管，特别是厕所的预留孔，则套管高度必须维持在高于建筑平面30mm，从而能对管道穿越混凝土产生的渗漏现象进行解决。此外，给排水管道一般选择铸铁管道、U-PVC管道，因此安装过程中必须要检查管道有没有裂开。而且安装铸铁管道时，需要完成凸筋打磨的操作，再连接平直管道，填充也必须达到一定的要求。若是连接处在楼板下面，则要通过填充材料来促使管道受力达到要求。在安装U-PVC管道的时候，必须先清理干净，而且也要进行稳定的粘结。

2.3室内给水管道的渗漏防治措施

在施工过程中，要防范对于管道接口处连接不密实所导致的渗漏。对于关口部分不密实的问题，为避免出现渗漏，要保证相关施工人员除具备认真、一丝不苟的工作态度，有高度责任心、并且有着高超的专业技巧，才能够在实际施工过程中防范各类风险，包括渗漏风险，保证施工的质量。

例如：现阶段的设计中给水主干管多采用钢塑复合管，为了避免钢塑管接头处出现渗漏水的情况，需要安装施工人员具备一定的操作技能和严格的操作规程意识，以确保施工质量达到要求，如在管道套丝时做到管道锯口平整，丝口略呈圆锥状且清晰，切口角度与管道中心垂直，接头衔接严密并外露两牙，丝口缠绕适量且均匀。对于穿越卫生间的给水管，应避免穿越卫生间结构反梁，防止因管道施工对卫生间结构反梁凿打，造成反梁松动，引起渗漏水，可采用沿顶敷设的方式规避此渗漏风险。同时，对于精装修工程项目，给水管墙面开槽应避免打穿墙体或破坏防水层，对于预埋在墙体内的给水管，当墙面采用瓷砖铺贴时，应注意接头的预留深度，瓷砖内的牙口应确保连接到位，避免在瓷砖内部因牙口未连接严密造成细微渗水，出现渗漏现象。

2.4按要求开展雨水管道灌水试验

按照国家的相关规定，在安装完雨水管道后，必须进行灌水试验，这能很大程度上降低雨水管道出现渗漏的概率。同时，为了保证试验的有效性，在进行灌水试验时，灌水的高度一定要达到立管最上部的雨水漏斗部位，因为我国大部分地区雨水集中，雨水管会呈现满管流的状态，需要具有适当的承压能力。当雨水流经雨水管时可以分成以下几种状况：当杂物堵塞雨水管出口端时，会发生全管满灌水的情况，在遭遇短时特大暴雨时可能出现局部压力流，在一般状况下为重力流。在遭遇前两种情况时，雨水管发生渗漏的概率更大。所以，在雨水管交付使用前应当检查有无渗漏。对于高层建筑而言，雨水管要承受较高的灌水水柱压力，需要采用在雨水管出水口加闷板进行封堵的方法。最后需要注意的是，如果雨水管采用的是柔性接口的铸铁排水管，则灌水试验只需采用特制堵头用螺栓拉紧法兰压盖即可。

3.结语

综上所述，在房屋建设中，对于建筑中的管道漏水问题，需要采用防渗漏技术进行处理，从而提高建筑施工质量。，在给排水管道的施工中，相关单位必须选用先进的施工技术，尽可能提高给排水管道的施工质量，避免出现返工，降低渗漏问题出现的可能，保证项目工程能够按时完成并投入使用。

参考文献

[1]罗雷瑞.房建管道施工中防渗漏施工技术的应用解析[J].绿色环保建材,2019(7):161+163.

[2]周世昌.房建管道施工中防渗漏施工技术的应用研究[J].工程技术研究,2019,4(8):64-65.

[3]马利香.建筑给排水管道防渗漏施工技术要点的相关思考[J].中国房地产业，2015（8）：98.

论文作者:孙茹

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0ff158f35861e47881e1d8f1.html