# BIM技术在地铁机电安装施工中的应用论文_邵亚君

山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司 252000

摘要：伴随经济的迅猛发展与城市化进程的深入，城市交通拥堵问题也不断地恶化升级，且城市建设用地逐年减少，开发城市地下空间拓展地下轨道交通便成了缓解城市交通拥堵的途径之一。然而，城市地下轨道交通工程建设的系统性、施工环境的特殊性、施工要求的严苛性，给城市地下轨道交通的建设带来了新的挑战。如何利用现代信息技术，有效地降低施工难度提升施工质量与施工效率，已成为地铁机电安装施工人员亟待解决的问题之一。

关键词：BIM技术；地铁机电；安装施工；应用

1 BIM技术的基本概述

1.1 概念

BIM系统是一种较为新颖的信息化管理系统，具有较高的运用价值，在建筑行业中得到了广泛的应用，具体可以应用在工程项目的设计、施工以及项目管理等环节，可以保证能够及时将获取的信息统一整合，并存储于数据库中，借助数字信息仿真模拟技术，将建筑物的基本情况以三维立体图像的方式展现在人们面前，为项目建设提供可靠、直观的信息参考，实现动态化的工程信息管理模式，并实现设计、施工等多个环节、多个渠道实现协调合作，提高工程建设的效率。

1.2 特点

1）有别于传统的CAD技术

CAD软件是建筑行业的重要工具，但是其主要是运用在二维平面设计中，通过点和线将建筑信息呈现出来，对当前建筑行业的发展趋势来说尚存不足，甚至呈现出了一定的弊端。而BIM技术可以对工程对象进行较为直观的反应，通过反映几何信息和拓扑关系对建筑信息进行更为详细的描述，因此，其在当前建筑行业的发展备受瞩目[1]。

2）关联性

在信息模型中，对象一般存在着可识别特征和关联性特征，系统可以对模型中的信息进行科学的统计，同时，针对获取的相关信息进行处理与分析，通过相应的图形或文档进行展示。如果在模型中，相关处理对象产生了较为明显的变化，与之存在着密切联系的所有对象都会发生关联性改变，进行适当的更新，以确保模型本身的完整度。

3）协同性

在项目建设阶段，往往需要运用多种专业知识。由于此技术承载着多种信息，在具体运用过程中，可以提取与建筑工程相关的信息并进行运用，同时，存入数据库中，保证所有的信息的及时更新。通过在BIM模型上构建协同平台，各个专业的信息能够实现有效的共享，促进了各专业间的沟通。

2地铁机电安装施工中BIM技术的具体应用探讨

2.1地铁机电安装中的管线布置

BIM技术在图纸设计中的应用，通过构建可视化图像的方式使得施工人员明确了施工内容，有效的避免了施工误差的出现，同时也更好的保障了监测管线设计及安装施工的顺利进行，避免了碰撞、拼接等问题的出现。工作人员在管线设计的时候，借助设计图纸的三维可视图就能够展开设计及排布工作，提升了管线设计的美观性以及合理性。在这一过程当中，一旦管线设计出现问题，要及时的做好纠正工作，并严格按照地铁安装施工方案展开施工，确保施工效率及质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2以图像形式展现机电安装状态

将BIM技术应用于地铁机电安装施工当中，实现了可视化施工，能够及时的发现并修改管线设计的不合理之处，并借助NavisworksManage来整合图纸，然后应用信息处理工作来分析模型，认真检查管线拼接及碰撞间是否存在相应的问题，然后结合检查情况来需要修复施工图纸，确保施工图纸准确无误，避免出现二次施工现象[2]。不仅如此，在地铁机电安装施工的过程当中，应充分结合施工情况做好图纸再优化工作，结合设计图纸来构建支吊架综合模型，并展开可视化模拟施工，结合支吊架管线设计方案来科学合理的调整其规格及大小。

2.3实现对工程施工的科学管理

机电系统安装作为地铁施工的重要内容，在过去的一段时间里更为注重的是工期，并统计分析项目建设，然后再调整分析工程目标，并在此基础之上设计施工方案及图纸，这降低了工程图纸设计的完整性。基于此，将BIM技术应用于地铁机电安装施工当中，则有效的解决了这一问题，借助BIM技术展示工程三维模型，然后对三维模型进行分析并按照模型来展开模拟施工，降低了差错的出现。除此之外，应用BIM技术来分析工程模型及构建信息，能够实现对工程建造成本的快速、准确计算，实现对工程资金的有效控制，提升工作结算的科学合理性。

2.4系统管理模式

施工人员在地铁机电安装施工的过程当中需要平衡校核处理工作，但是当前由于部分施工企业不注重平衡校核处理工作，或者管理工作不到位、不先进，影响到平衡校核处理效果。在这种情况下，就需要积极借助先进的高科技管理设备来模拟机电安装施工中的机械设备及配件，并在此基础之上构建三维立体模型，然后结合相应的标准在三维模型中进行模拟，在得出相应的结果之后应做好整理工作，提升处理结果的完整性。以管道安装为例，将所需标准放入三维模型当中，如果发现存在能够，能够及时的进行纠正[3]。除此之外，BIM技术的应用，能够充分结合实际情况来更改并完善数据，提升机电安装施工管理的科学性。BIM技术和机电安装施工存在着密切的关联，尤其是对于校验以及跟踪工作均起到了非常重要的作用，凭借自身的诸多优势，在机电安装施工当中实现了广泛应用，实现了对施工效率及施工质量的有效保障。

2.5优化预制加工管理

在地铁机电安装施工的整个过程当中，需要使用大量的施工设施设备，为了更好的保障其准确性及可靠性，做好施工管理工作至关重要，在这一过程当中需要借助3D机电深化设计的方式，将先进的BIM技术应用于其中构建三维模型，然后在三维模型当中融入机电专业相关配件，有效提升数据的精准度，尤其是在搭建管道桥的过程当中，预制管件的深度以及准确度将会得到显著的提升。在地铁机电安装施工和管理的过程当中，应将机电制造和机电装配两项工作分开进行，同时要做好对地铁机电安装施工工作机制的优化工作，借助先进的BIM技术，能够将原本非常复杂的施工程序变得简单化，施工效率将会得到提升，安全隐患的发生几率降低，同时也提升了焊接技术[4]。除此之外，为了更好的保障地铁机电安装施工水平，应定时定期的做好对全体施工人员的培训工作，促使其掌握更加先进的技术水平，提高其综合素质，明确应用BIM技术的优势，进而组建一支高技术、高水平、高能力的优秀队伍，以便于应用先进技术来展开地铁机电安装施工工作，促进施工质量的提升。

总而言之，BIM新技术的产生、发展及其应用，实现了平面向三维空间模型、到四维施工模拟、再到五维成本管控的工程项目管理模式的大变革，帮助工程项目建设与管理从业人员解决了施工阶段中发生的较为复杂的问题，对我国现阶段建设项目管理技术的发展起着积极的推动作用。有效地利用BIM技术，不仅可以很好地指导项目现场施工作业，而且能够对施工进度、资源与成本进行有效地管控，从而能够很好地提高施工作业效率与降低施工成本。

参考文献：

[1]杜旭东，李齐.用BIM给地铁机电施工做“加减法[J].交通建设与管理，2018（04）：68-69.

[2]马之飞.谈地铁机电安装工程的施工与协调管理[J].绿色环保建材，2018（07）：234+236.

[3]马勇军，尹紫红，单雨，赵丰年.基于BIM技术的地铁机电施工中云平台应用[J].四川建筑，2017，37（06）：97-100.

[4]石光彦.地铁车站机电设备安装综合管线施工分析[J].中国设备工程，2017（24）：139-140.

论文作者:邵亚君

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10199428b8e65f1641bb9ea1.html