# 岩土工程勘察中存在的主要问题及改进张飞宇论文_张飞宇

摘要：勘查工作是岩土工程中至关重要的工作之一，能够直接影响到岩土工程的质量，进而对整体工程项目的质量产生直接的影响。近年来建筑行业飞速发展，建筑工程的结构更加复杂，对基础地质进行有效的分析有着至关重要的作用。文章就岩土工程勘察的基础地质技术实践做出研究，分析我国岩土工程勘察的现状与意义，阐述岩土工程勘察中的主要工作内容，并提出了基础地质技术的若干应用策略，以期能够促进我国岩土工程勘察中基础地质技术的应用水平。

关键词：岩土工程勘察；问题；改进

引言

岩土工程勘察与结构设计是工程项目建设的两个重要环节，是保障工程建设质量与后期使用的稳定性的基础。施工前应当按照规范标准进行岩土工程勘察，为工程项目后续环节提供可靠的依据。

1、岩土工程地质勘察的主要内容分析

岩土工程地质勘察的内容非常广泛，包括到了很多环节，主要包括判断地下比较隐秘的工程质量是否符合规定、工程的开挖深度是否正确、线路的布置是否合理、地基的处理方法是否妥当等各个环节，这些内容都与整个岩土工程勘测的结果密切相关，在一定程度上影响到了整个地质勘查的质量效果。为了可以充分做好这些地质勘察的内容，我们就必须要充分做好一系列工程前期准备工作，判断工程所在地的地下土壤类型，根据土壤类型决定采取合适的施工方法来进行具体施工，并且还要根据土壤类型判断采用地基的类型。其次就是还必须要详细研究地下水水位，明确地下水位所处的一个变化区间，根据建筑物不同结构所处的位置来决定采用哪种建筑材料，施工材料是否需要进行防水处理等等，这些工作都必须要进行适当的前期准备工作，结合工作经验来进行选择。

2、岩土工程勘察中存在的主要问题

2.1、地质形态和岩土参数问题

这些问题主要包括地下是否有没法探明的地下物体，地下是否存在空洞，地下空洞如何分布，地下空洞存在地下的具体位置以及地下空洞存在的具体深度如何确定。岩土参数主要是指一部分很难收集到原始形状的岩土和难以进行试验的岩土，比如风化岩石等，因为不能有效进行试验，所以这部分岩土的建筑工程设计具体参数很难确定。

2.2、勘察技术较低

部分工程勘察单位想在激烈的市场中谋求发展与生存，不愿将时间与精力投入到提高员工的技术水平与更新勘察设备中，在工程勘察项目承接过程中压低价格，从而导致勘察设备落后、员工技术水平低等不良状况，使得勘察技术与勘察水平停滞不前。如此长期的恶性循环，将极易引发工程质量事故。

2.3、综合能力问题

这主要指一些岩土工程勘察工作人员不具备对勘察工作中所涉及的室内外原始资料进行收集整理、归纳分析的能力，以及在这些工作的基础上对资料进行有效利用的能力。不能对所收集到的原始资料进行分辨工作，去除干扰资料，保留准确真实的资料。对建筑工程不熟悉，不了解建筑结构设计的内容，导致岩土工程勘察没有明确的目的，不能按照建筑工程的要求提供对应的岩土资料。

2.4、勘察手段比较单一，勘察技术也比较落后

目前我国应用的岩土工程勘察技术来说，技术都非常的落后，而且手段比较单一，大多都是以钻探取样作为主要方式，同时配合一些静力触探、动力触探等方法，但是这就会导致很多勘察手段不能够满足勘察现场的实际地质条件需求，进而影响到了勘察结果的质量。另外来说，勘察单位为了能够最大程度上降低设备的花费支出，仍然使用一些功能比较老化的设备，这也影响到了勘察结果的可行性和准确性，造成岩土工程的勘察质量大大下降。

3、加强岩土工程勘察工作的措施

3.1、树立地质勘察意识

在工程项目建设中，施工单位需要认识到岩土工程地质勘察的重要性，合理地制订地质勘察方案，为各项建设工作的顺利实施提供支持。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，为了激发工作人员的工作积极性，相关人员需要建立完善的考核制度和奖惩制度，提高工作人员的竞争意识，认真完成相关工作，在引进专业人才的过程中需要提高准入门槛，定期开展职业素养和理论知识培训活动，确保技术人员掌握地质勘察技术的操作方式和专业知识，提高工作人员的综合素质[1]。

3.2、加强勘察市场监督和管理

政府相关部门要加强对岩土工程勘察合同相关工作的管理工作，对岩土工程勘察工作中涉及的勘察纲要进行严格的审查，避免盲目开展一些完全没有必要的勘察工作。提高对岩土工程勘察现场的监督工作，杜绝在勘察中对相关数据信息进行造假的情况出现。严格审查勘察报告，对勘察报告中涉及的勘察工程工作量、勘探工作具体质量及勘察工作中涉及的各项数据信息进行认真细致的分析和总结。特别是基础选型论证，给施工方提出的建议以及施工场地稳定评价等内容进行核查，避免岩土工程勘察报告中只有结论而没有相关的建筑工程施工建议。有效发挥政府部门的监管职能，充分利用社会相关监督机构的监督作用，有效提高岩土工程勘察工作的工作质量和工作效率。

3.3、岩土设计计算的可靠性

岩土工程勘察可靠性计算设计组合包括：一次二阶矩分析法、蒙特卡罗分析法、响应面分析法、随机有限元分析法等。岩土工程可靠性计算与质量安全有着密切关系，因此，应当以物理力学为基础，结合统计学与概率论，分析预测荷载效应、性状概率，使岩土工程可靠性符合工程质量要求与标准。

3.4、引进先进的勘察技术

岩土工程地质勘察涉及的学科知识和专业比较多，很多先进的地质勘察技术得到了广泛应用，如工程物理、电磁波理论等，很多地质勘察设备也在不断更新，高效、先进的勘察设备在地质勘察工作中得到了有效应用，这就需要地质勘察企业投入更多的成本，满足新时期岩土工程地质勘察工作的基本需求[3]。在新时期的快速发展中，地质勘察企业需要实现电子化办公，引进计算机技术、网络技术整合、分析并研判数据和信息，实现地质勘察的预期效果[2]。

3.5、提高岩土工程工作人员素质

要保证岩土工程勘察的工作质量，就必须加强岩土工程勘察相关工作人员管理和培训，提高他们对岩土工程勘察相关知识的掌握程度，不仅对本专业的知识能够熟练应用，还要对和岩土工程勘察工作联系紧密的其他专业有充分的认识和了解，提高自身的业务素质和工作水平，不断适应岩土工程勘察工作的要求。强化注册岩土工程师制度的通过标准，要求所有工作人员必须具备相应的工作资质，不断提高相关工作人员的水平，提高岩土工程勘察技术的水平。

3.6、室内测试

当下亟待改进的一项技术的就是室内测试。在进行室内测试的过程中，大多数情况下都需要将工程地质样本送往实验室进行测验，以此避免环境变化的因素对样本产生直接的影响。同时，在采集岩土地层样本的过程中，通常需要依据收集的采集样本形态，选用相应的采样设备开展工作。例如在进行软土样本采集的过程中，应当选取薄壁取土器进行操作；采集硬质图样本的过程中，采用单动或者是双动的二重管取土器进行操作。不管在采取那种岩土地质样本的过程中都应当最大程度避免对于样本的破坏。由于不同的土质样本的差异也相对较大，例如，软土中水含量较高，但是其承载力相对低下；红黏土天然含水量大、空隙大，但是轻度高、压缩性地，不会出现湿陷的情况等等。因此在进行实验的过程中需要多排水的情况进行严格的控制，为测验的质量做出保障[3]。

结束语

在岩土工程建设中，勘察效果严重影响着工程建设质量，文章首先分析了目前岩土工程建设中存在的问题，并提出了解决问题的对策，有助于推进我国的岩土工程勘察工作。

参考文献：

[1]徐建平.岩土工程勘察、设计与施工一体化模式的研究[J].工程技术研究,2019,4(23):23-24.

[2]杨兆兵.岩土工程勘察与地基设计的探讨[J].工程技术研究,2019,4(23):184-185.

[3]崔文泰,王会军.岩土工程勘察中的常见问题与解决措施[J].工程技术研究,2019,4(23):216-217.

论文作者:张飞宇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1月第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1048400865052c776d40b687.html