# 软交换技术在地区电力通信网中的应用研究论文_康淑君,郭丽华

摘要：现当今，随着我国经济的快速发展，电网的发展和行政软交换技术在电话领域得到广泛应用，软交换技术渐渐在行政电话领域得到运用。软转换技术用IP网络作其通信平台，克服程控电话各种缺点，有效融合视频、语音及数据，在很多地区的电力通信网络中都得到了运用。由于原有语音交换网络已不能满足人们日益增长的需求，软交换已经逐步取代传统程控交换机技术，在电力通信网络中发挥着重要作用。

关键词：软交换技术;地区电力通信网;应用

引言

时代不断发展，各种类型的信息技术逐渐涌现和发展，用户对电力通信提出了新要求。软交换技术可实现呼叫控制以及承载连接的分离，建立一个一体化的网络平台，此平台不仅可以同时提供各种综合性服务，且能通过开放式的业务层接口，开展新业务的引进操作。

1软交换技术的相关介绍

软交换技术是电力网络智能化的表现形式之一，该种技术也称之为呼叫代理、呼叫服务器以及网关控制器等。这种传输技术可以从通信传输层之中的控制功能模块单独地进行分离，从而全面地实行呼叫工作的智能化操作。将软交换技术应用在电力通信中实现呼叫控制工作的独立运行，可以推动语音、视频、数据信息的一体化，继而推动电力网络的进一步优化发展。软交换技术包括四层，即业务层、控制层、传输层以及接入层。业务层也叫应用层，是以API为基础，建立在呼叫控制基础上，其实质是智能网的一种扩展，也可以随着新应用的变化而发生变化，可以进行自由扩展，有着非常丰富的内涵。其内容主要包括可视电话会议、计费AAA服务、客户中心服务、一体化语音服务、注册服务、鉴权服务以及网管服务等。控制层是软交换技术的中心，其主要由软交换系统组成，可以提供路由解析以及呼叫控制等服务功能，处理网络中接入层、应用层的服务，有连续控制服务、信令控制服务、注册服务、授权服务的功能，可以保障ISDＮ用户、智能网应用协议实现在IP网络中的自由传输。传输层是为了保证网络中的信息可以实现一种端式的传输，在网络中对应包括三层。与此同时，在传输层中的媒体服务器可以实现多点混合信息的发送，其中最为典型的应用就是语音邮件、传真服务以及会议通信等。一般情况下，所有的软交换设备都是应用在传输平台上，以实现一种信令流的传输。接入层的设备比较复杂，包括接入网关、电话终端、综合接入设备以及综合接入网关四种，接入层的设备均可以保证网络的兼容性。

2软交换技术在地区电力通信网中的应用

2.1某地区电力通信网概况

基于某省电力通信规划，某地区开展了行政电话软交换平台创建操作，并在软交换网中接入了语音、多媒体及数据等，同时，经由中继网关及信令网关等设备，实现了公网PSTN及电力行政电话交换专网的连接。现阶段，软交换工程硬件的分配设置包括：第一，市级单位：一套发挥主体作用的核心设备（IBX10000）、一套中继网关（TCG）。县级单位：一套TCG，同时，由于该县中的B单位也是该地区的灾备点，因此，还需要配置一套IBX10000，进行备用。市县级单位有关用户统一经由IAD开展接入操作。上述IBX10000是软交换系统中发挥核心控制作用的部分，具体设置在系统控制层中，和通信数据网相连接。市县级单位间利用IP网络开展互联操作，出局方式选择E1（2M）以及原哈里斯程控交换机PBX互联，出局位置统一为哈里斯PBX。

2.2软交换网络建设

目前，电力通信网业务数量与种类的不断增多，电力通信网业务规模渐渐扩大，并且随着社会需求的变化而不断改变，所以，以软交换技术为基础的软交换网络发展是动态的，具体可以分三个重要阶段。接入IP语音，可以把IP语音接入点安排在变电站里或新建单位里，而后通过供电局合理配置中继网关与交换设备，实现公网和电话交换中心互联。软交换网络分级，软交换设备主要有高级与区级两个级别，高级设备主要存储下一级软交换设备的有关数据及信息，区级设备主要存储有关区域内的各种信息数据，并利用中继网关设备使下属地区电局与省级电局连接到一起，进而完成远距离信息的通信调配与传输。设置高级路由器把软交换设备有效组合起来，构成网络模块，进而把软交换网络划分为多个区域，并管理这些区域，使区域管理具有较强的灵活性。

2.2NAT组网

电力信息网IP地址经由映射会以通信数据网IP地址的形式展现出来，基于逻辑层面上，每一种软交换设备利用的均为通信数据地址通信。如图1显示，电力信息网内的IAD，IP地址为172.24.82.99，经由映射，会以80.65.0.99的形式显示出来，基于逻辑层面上，达到了和通信数据网内部软交换设备位于相同网络内的目的，最后，每一种软交换设备基于逻辑层面上，都位于通信数据网内部。某地区与各县级单位的软交换网络结构相同。某地区软交换网络及相关县级单位的软交换NAT网络基于市县级单位经由防火墙开展互联操作，电力信息网内的软交换设备仅可以经由相应区域设置的防火墙开展通信数据网内软交换设备的访问操作，各区域电力信息网内部的通信数据网段设置路由的出口只能为相应区域防火墙，有助于确保电力信息网内部相关区域通信数据网段设置路由传输信息的范围至限制于该区域内。

图1某地区软交换网络拓扑图

2.3ＰＴＮ技术在城域网的接入、汇聚、交换中的应用

城域传送网当中ＰＴＮ的组网方式特别多，通常情况下采用的是以太网和ATM、XDSL等。但是数据业务与日俱增，这对城域网提出了更高的要求，不仅仅需要更加高效的ＱｏＳ技术，还应该具有融可靠性、扩展性以及经济性为一体的网络。所以在城域网的接入和汇聚，以及交换中应用要实现ＰＴＮ设备更加高要求的数据业务。

2.4应用分析

某地区现阶段应用的为中兴软交换设备，其中的一些设备下挂于MIS网内、一些下挂于通信数据内。为了确保各差异化网络内的软交换设备可以实现有效通信，保证两个网络可实现安全互访，实际开展各环节组网操作过程中，主要是通过在防火墙中进行NAT地址转换操作，以便于将通信数据网和MIS加以有效隔离。某地区及各县级单位内的MIS网，应用的软交换设备只可经由相应区域的防火墙，针对通信数据网中应用的软交换设备开展访问操作，各区域MIS网内部通信数据网段路由，只能由相应区域的防火墙输出，需要确保MIS网内各区域通信数据网段路由的信息传输范围不超过规定范围，不支持各地区间的相互传输。最后，MIS网内软交换设备IP地址基于防火墙映射作用，会以通信数据网IP地址的形式呈现出来，基于逻辑层面，每一种软交换设备的通信IP地址均位于通信数据网上。

结语

软交换技术是一种新生的技术，它在电力通信网络中的地位越来越重要。电力通信网是电网信息化与运营市场化的前提，软交换技术运用在通信网络中可以整合及优化电力通信资源，提升通信网络的服务能力与服务质量，软交换技术是电力系统与电力通信网稳定、安全生产运行的重要保障。

参考文献

[1]王燕.关于供电公司行政软交换及地县联网一体化的研究[J].信息记录材料，2019，20（08）：185-186.

[2]张鹂，唐洲.IP软交换技术在高速公路机电系统中的扩展与实际应用探究[J].绿色环保建材，2019（04）：135+137.

[3]陈至坤.IP软交换技术在福建高速公路机电系统中的扩展与应用[J].福建交通科技，2018（05）：105-108.

论文作者:康淑君,郭丽华

论文发表刊物:《科学与技术》2020年1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1057857f823bc1a83279abe4.html