# 开江医疗热矿泉水水质研究论文_赖书名,孙熠,刘玉洁,聂忠权

1四川省地矿局九〇九水文地质工程地质队 四川绵阳 621000；2四川交通职业技术学院 四川成都温江 611130

摘要：医疗热矿泉水具有医疗或卫生保健应用意义，本文通过现场取样和室内试验测试，查明了开江县飞云热矿水的物理、化学特征、有益组分和放射性指标等有关数据，进而对其进行医疗热矿水水质类型评价。

关键词：开江飞云 医疗热矿泉水 水质

“天然矿泉水是指从地下深处自然涌出的或经人工揭露的，未受污染的地下矿泉水。天然矿泉水含有一定量的矿物盐、微量元素或气体成份，在通常情况下，其化学成份、流量、水温等动态相对稳定”[1]。医疗热矿泉水是指具有特殊水质成份和温度，可供医疗或卫生保健应用的矿泉水。

本文采用理论结合实际的方法，通过现场取样和室内试验测试，依据相关标准要求，衡量对比开江县飞云热矿泉水的水质成份特征，进而判别其医疗开发利用价值。

1水质分析

1.1水质感官

飞经多次检测和现场体验，云热矿泉水无肉眼可见物、清澈透明、色度＜5度、浑浊度＜0.5NTU、具有轻微硫化氢味。

1.2水化学类型

通过丰、平期、枯水期和平行外检样的水样检测结果，开江县飞云热矿泉水中主要含K++Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、S04-2等化学组分（表1），水化学类型为C组，按舒卡列夫式表示为S04-2—Ca·Mg型水。

表1 飞云热矿泉（井）水主要化学元素含量统计表

2.3放射性评价

通过对热矿泉（井）水做226Ra、C(α)和C(β)检测，结果表明飞云矿泉（井）水放射性指标均属于正常本底值，见表5。

表5 开江县飞云理疗热矿泉（井）水放射性指标评价表

3医疗热矿泉水水质综合评价与定名

飞云热矿泉水以其特有的水质成份、物理化学特征，构成含一定矿物盐和多种微量元素及主体成份的中矿高渗压的医疗热矿泉水。以枯水期2013年2月水质检测成果为例，按库尔洛夫表达式综合评价如下：

F(2.75)Sr(12.56).Si(38.49).S(1.17)M(3.46) pH7.7T48Q1175.04

式中：分式中的M（可溶性总固体）的含量为g/L，其余各种微量元素的含量均为mg/L，分式中的主要成份阴离子（分子）、阳离子（分母）为摩尔浓度%大于10%者依次序排。分式后T（温度），单位为℃，Q（流量），单位为m3/d。

按GB/T11615-2010《地热资源地质勘查规范》中关于“理疗热矿水水质标准”（附录E）命名矿泉水浓度的界限指标，其中氟和锶两项指标达到命名矿水浓度标准，偏硅酸和硫化氢两项指标达有矿水浓度标准， 综合评价后飞云热矿泉水应定名为：含偏硼酸、偏硅酸、硫化氢的氟、锶医疗热矿泉水。

4结论与建议

经现场动态观测和室内测试，结果表明中江飞云矿泉水清澈透明、中性到弱碱性、放射性正常、中矿化中等渗泉，是S04-2—Ca·Mg型的含偏硼酸、偏硅酸、硫化氢的氟、锶医疗热矿泉水，对心血管与神经系统、皮肤病等具有独特的疗效，具有开发利用价值，可以作为洗浴开采使用。

参考文献：

[1]苟小敏.论饮用水的选择.科技与生活(ISSN：1673-9671),2010(13):P120—P120

[2]医疗热矿水水质标准（GB/T11615-2010）

[3]地热资源地质勘查规范（GB/T11615-2010）

作者简介：赖书名（1967～）男，四川资中人，学士，高级工程师 ，1990年成都地质学院水文地质工程地质专业毕业 ，现在四川省地矿局九O九水文地质工程地质队，从事水文地质、工程地质、环境地质工作。

论文作者:赖书名,孙熠,刘玉洁,聂忠权

论文发表刊物:《防护工程》2018年第26期

论文发表时间:2018/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10603ed5a772a477f342da84.html