# 浅谈T梁模板外观质量验收论文_罗阳阳

中铁七局集团武汉工程有限公司 湖北武汉 430071

摘要：在桥梁工程中，T梁的使用相当广泛，而预制T梁的钢模板质量直接决定了T梁的生产质量和工程的施工进度，故对T梁钢模板的质量和精准度提出了较高的要求。

关键词：T梁；钢模板；质量验收

1 前言

在预应力T梁施工中，钢模板的应用，提升了T梁施工质量，加快了施工进度，降低了施工成本，为T梁的工厂式生产提供了坚强的基础。而在钢模板的验收及使用上遇到了一些问题，尤其验收质量不高，导致预应力T梁存在外观缺陷，对此我们有必要对钢模板质量验收进行研究探讨，避免类似情况的发生，保证桥梁质量。

2 概述

预制T梁钢模板不仅控制梁体尺寸的精度，而且对产品质量、施工进度和工程造价有直接影响，为了保证产品质量，在验收模板时，必须保证模板应满足下列要求：

（1）钢模板应具有足够的强度、刚度和稳定性。应能保证梁体各部形状、尺寸及预埋件的准确位置且接缝密贴，并可重复使用。

（2）钢模板（底模及侧模）应根据设计要求和实际张拉应力、弹性模量及上拱度数据，预设反拱及预留压缩量。反拱轨迹按二次抛物线设置。

（3）侧模板上应配备足够数量和适宜激振力的附着式振动器。

（4）对T梁钢模板表面质量要求：①表面平整，无错台和凹凸；②焊缝饱满，无气泡，无焊渣，平整度满足要求。③表面无严重锈蚀，损坏。

3 模板质量验收

根据上述对T梁钢模板提出的质量要求，从T梁钢模板的底模、侧模、端模、整体性能等方面进行验收。

3.1 底模质量验收

钢底模支承在底座上面，通常用8～12mm的钢板制成，必要时可补焊角钢加强。从底模的长度、宽度、预设反拱值、平整度等方面进行验收。

由于梁体混凝土在预应力作用下压缩的影响，故在对底模总长验收时应按跨径的1／1000加长后的值验收。

根据设计要求和实际张拉应力、弹性模量及上拱度数据，预设底模的反拱，反拱轨迹按二次抛物线布置，底模顶面形成的二次抛物线应光滑、不得呈波浪形。

底模安装质量验收标准及方法

3.2 侧模质量验收

侧模位于梁体的两侧，沿梁长度每4m一个扇段，为保证整拼后T梁钢模的精准度，对单扇模板进行质量验收。

由于梁体混凝土在预应力作用下压缩的影响，故在对侧模总长验收时应按跨径的1／1000加长后的值验收。单扇模板长度按总长度加长值平均到每单扇模板上的加长后的值验收。

单扇模板尺寸验收质量标准

振捣架是将附着式振捣器固定于侧板上的构件，要求它能有效地传递振幅，结构坚固，装拆方便，与模板的焊接方式为满焊，焊缝饱满，无气泡，无焊渣。

3.3 端模板质量验收

端模位于梁体的两端，安装时连接在侧模上。对端模板的质量验收主要包括模板高度、宽度、平整度、纵向预应力筋孔偏离设计位置、锚穴立面倾斜角度、锚穴平面倾斜角度的验收。由于锚穴平面倾斜角度对张拉质量有较大的影响，所以要严格验收。

3.4 整拼后钢模板质量验收

为保证梁体各部形状、尺寸及预埋件的准确位置，对整拼后的钢模板进行质量验收，尤其应严格控制端模及侧模纵、横向预应力筋孔的位置，偏差不大于3mm。

模板整体拼装质量检验标准

3.5 模板整体验收

模板应具有足够的强度、刚度和稳定性。模板、支架设计应力不得超规范要求钢材容许应力，设计容许挠度应符合下表要求。

模板、拱架及支架容许挠度值

4 结语

钢模板质量是T梁生产质量和进度的有力保障，所以在质量验收中，一定要保持严谨科学的工作态度，坚持严格按设计和规范要求验收，确保生产优质T梁。

参考文献：

[1]TB/T 3043-2005 预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件 北京：中国铁道出版社（2005．9）

作者简介：

罗阳阳，（1987-）女，河北省石家庄人，民族汉，职称：助理工程师，学历：中南大学本科。单位：中铁七局集团武汉工程有限公司湖北省武汉市430071

论文作者:罗阳阳

论文发表刊物:《基层建设》2015年29期

论文发表时间:2016/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10619ee40f15bf212ce1e4c1.html