# 关于工业企业厂界噪声监测的有关探讨论文_涂瑞丰

河南省郑州生态环境监测中心

摘要：随着人们环保意识的逐渐增强，对于噪声污染的危害和管控需求也日益强烈。国家相关环保部门针对社会发展的这些新情况，对环保噪声污染和治理提出更高要求，对一些重要指标进行细化量化，有力地推动了噪声污染治理的发展。本文作者结合多年工作实践经验，主要就工业企业噪声监测进行了简单探讨，希望对相关从业人员有所帮助。

关键词：工业企业；厂界噪声；噪声监测

随着人们生活品质的提升，在人们的生活当中，需要保持高质量的生活品质。在我们的生活当中，对于在日常生活当中不需要的声音都可以称之为噪声，对人们的听觉器官会产生相对应的刺激作用。但是日常的生活当中，对于噪声并没有保持足够高的重视度。在现代工业逐渐发展的今天，噪声对于环境所造成的污染在日益严重的变化当中，对于人们的听觉器官会造成严重的伤害，甚至对多种器官和组织产生不良的影响，因此需要对工业企业厂界环境噪声保持高度的重视，并进行检测。

1噪声来源和危害

1.1噪声按照产生来源划分，可分为交通噪声（包括道路、铁路、机场、港口及航道噪声等）、工业噪声、施工噪声、生活噪声。其中工业噪声是指工厂在生产过程中各种机器设备产生的噪声。工业噪声除了直接危害生产工人的健康外，还对附近居民造成影响。环境保护工作者关心的工业噪声通常指厂区外部噪声。即对厂界外居民造成干扰的噪声。工业噪声在我国城市环境噪声中所占的比例约20%左右，影响范围远不如交通噪声。但在我国城市中，居民与工厂的混杂情况甚多，工业噪声的强度大，作用时间长（许多是24小时连续作用）。使得居民对工业噪声的反应特别强烈。我国城市居民关于噪声的投诉中，大部分是针对工业噪声的。

1.2噪声的危害

噪声对人类日常生活的影响是显而易见的。比如干扰思考、妨碍睡眠、交谈等等。噪声还会危害人体健康。主要表现在：听力损伤、神经系统损伤、心血管系统损伤。此外，噪声还能危害人的消化系统、视觉系统、内分泌系统以及胎儿的发育。噪声还会引起社会矛盾。降低工作效率，增加工伤事故等。

2.噪声监测过程中的问题

2.1监测点位置选择不恰当

噪声监测执行后，对噪声监测的数据要求更加规范严格，因为噪声信号的不连续分布特点，加之噪声监测环境更趋复杂，导致监测点选取的难度加大。同时，噪声监测对象的区域地形大多复杂，建筑物密集，监测点选择面临很多考验。上述原因最终导致了很多监测点的选择存在不适合问题，监测的数据不准确，对最终的数据分析结果也会有很大的影响。

2.2噪声监测机制建设有待提高

噪声监测要为最终的噪声管控服务，由于噪声污染有非常显著的随机性和即时性特点，噪声源不断变化，整个机制建设基于噪声污染的不确定性。

因此，监测工作无论是实施的频率，还是持续监测的时间，都远远不够。噪声监测机制没有形成有效的基础，很多时候都是形式大于内容，与其他环境污染情况的治理方面相比，处于比较落后的位置。

2.3 监测设备仪器陈旧老化

规范的执行过程，对一些具体的噪声指标进行了细化，而这些内容都要由环境噪声监测设备来收集。若想获得准确可靠的环境噪声监测数据，最终都要落实在具体的监测设备和仪器上，这些仪器需要具备更高的灵敏度，并能够有更稳定的工作状态。以目前我国的环境噪声监测仪器配备情况来看，存在严重的地区差异。设备的老旧问题造成了测量结果的难以统一管理，进一步使得监测工作无法取得应有的效果。

3环境噪声监测规范执行优化措施

3.1确保监测点满足标准要求

对于环境噪声监测点的选择，要结合环境现场条件综合考虑，只有满足监测的标准要求，所完成的噪声监测才有实际意义。因此，在执行噪声监测过程中，必须尽量创造适宜的条件，发挥想象力和专业精神，对各种限制因素充分准备。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对室内的噪声监测，需要防止墙壁等回声影响；对于室外的噪声监测，要避免风速、天气等自然声音对于监测数据的影响，还要考虑声音障碍物和反射面的构成，必须按规范中要求的内容执行。

3.2 完善噪声自动监测机制

为强化环境噪声监测质量，满足新规范对噪声监测工作的具体需求，对于必要的监测内容，可以引入自动监测设备进行持续24小时的监测，通过这样的监测制度，能够取得比较完善的噪声数据，对于噪声污染管理有直接的帮助。

3.3升级噪声监测系统

在信息化的时代，环境噪声监测也要保持与时俱进，不但要积极研发引进更灵敏稳定的噪声监测仪器，还要建设更趋于智能化、数字化网络化的噪声监测系统。可以实时获取第一手的监测数据，经过专业软件的系统分析，获得不同时间段和不同区域的噪声情况。可以将这些内容整理，作为一种服务模式发送给需要的用户，促使噪声监测得以更加健康的发展。

3.4监测数据的审核

在厂界噪声监测工作中，加强监测数据审核，是确保监测数据质量的重要环节之一。应落实监测人、校核人、审核人三级审核制度，审核人员应着重审核 “工业企业厂界噪声测量记录表”记录是否全面，现场监测人员是否严格按照规范认真做好记录，包括气象特征、监测点位、生产工况、主要噪声源、噪声排放周期等记录，检查是否有企业法人代表的签名。通过认真细致的审核可以及时发现厂界噪声 监测过程中存在的问题，如发现监测数据有异常情况，都应首先通过原始记录详细分析原因，从而使存在的问题得到及时的解决，确保厂界噪声监测数据具有代表性、准确性和完整性。按有关程序将工业企业厂界噪声原始记录上的数据进行整理，编写监测报告。监测报告一般应包括工业企业名称、监测目的、技术依据、监测仪器、监测结果、测点位示意图及评价等，报告信息要求完整，要体现监测数据可靠，结论客观公正，报告应使用法定计量单位。监测报告经三级审核，签字批准方可报出。

3.5着手于传播途径

若是厂区的声源处已经有噪声产生，就需要在实际声源情况的遵循下，从传播的主要途径着手，对噪声加以控制。如：噪声声源若来自撞击、震动或摩擦，就需要使用到隔声罩或者减震垫；若声源来自于空气柱的振动所造成的动力性空气噪声，就需要使用到消声器；若噪声声源是来自于厂房中的某个设备，就需要使用到隔声、吸声或者消声等措施，主要的防控步骤应当在在将涂布吸声的涂料刷到厂房内部的顶棚、墙壁以及地面时，随后需要将吸声板安装在厂房四周，最后还需要使用到一些具有良好隔声效果的建筑材料使用到门窗以及墙体的设计之中，其最终的目的是为了将透声量降低。

4结语

对于环境噪声的监测工作，国家相关部门不但出台了许多具体的管理规范措施，还针对社会发展的现实，对噪声监测规范进行统一，这对于指导环境噪声监测工作，其意义尤其重大。在具体执行的过程中，不可避免还会产生一些新的问题，需要做出针对性的整改。同时，还要本着发展的眼光，搞好面向未来发展的环境噪声监测体系建设。以信息化和服务的完善化为发展目标，探索出一条更有价值的发展空间的道路选择。

参考文献：

[1]王金贵.浅析环境噪声监测技术存在问题及改进策略[J].科技风，2015（4）：196.

[2]杜潮炯，黄美玲.工业企业厂界环境噪声排放标准[J].浙江学报，2013（1）：142.

[3]戴建红.工业企业厂界噪声监测过程中的问题探讨[J].中国环境监测，2006，22（2）.

[4]中国环境监测总站.《工业企业噪声排放限值及测量方法》讨论稿.

[5]史宝忠.建设项目环境影响评价（修订版）[M].北京：中国环境科学出版社，1999，338- 349.

[6]朱江.关于工业企业厂界环境噪声测量中常见问题及解决方案探究[J].科学导报，2015，47（23）：239.

[7]杨丽.工业企业厂界环境噪声测量不确定度评定[J].环境，2013，38（z2）：10，13.

论文作者:涂瑞丰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1080a15b2f422f63bc3e5929.html