# 工程测量中深基坑变形观测要点论文_韩保根,贺嘉诚

中国冶金地质总局青岛地质勘查院 山东青岛 266109

摘要：建筑工程建设规模不断扩大，深基坑工程数量也越来越多，那么基于质量保障前提下的深基坑变形观测工作就显得更加重要。在这样的背景下，进一步强化工程量深基坑变形观测力度，不仅可以保障项目施工顺利进行，而且还可以为工程施工质量提供保障。本文就以工程测量中的深基坑变形观测要点进行几点分析。

关键词：工程测量；深基坑；变形

引言

深基坑工程作为高层建筑工程的重要组成部分，其施工质量直接影响建筑物整体质量。但是由于深基坑工程施工环境复杂、工序众多，容易受到外部因素影响从而出现基坑形变问题，一旦基坑出现形变，那么必然会影响建筑整体稳定性与可靠性。这就要求工程测量人员要严格依据标准和要求进行基坑变形观测，做到及时发现问题，及时解决问题。

1 工程测量中深基坑变形观测的特征分析

1.1 保证设备的精密度

在整个工程建设时，深基坑变形观测是一项很重要的工作，其会关系到整个工程的安全，所以这种测量工作与普通的测量相比，其对测量设备的精密度要求更高，误差要更小，这种高要求一般的测量仪器是不能实现的，所以，在开展深基坑变形观测工作时，应该选择专业的精确度比较高的测量设备，进而保证测量结果的精准，将误差降到最小。

1.2 必须保证观测设备的精度

深基坑变形如果不明显，那么为了提高测量精度，就必须要将测量误差控制在毫米以内，如果是大量深基坑检测，那么此时则更加需要强化检测设备的观测精度，如此才能够保障检测数据与实际情况之间的误差最低。

2 深基坑变形观测的仪器及方法研究

2.1 深层沉降仪器在深基坑变形观测中的使用

深基坑变形观测中，会用到深层沉降仪，这种仪器可以确定工程中不同土层的沉降情况，进而能够对土层的沉降情况做精准测量，这种仪器是由导线和探头共同组合成的，在深基坑中，进行上下移动，进而来将土层中的变化数值进行测量。这个仪器的探头有磁性，导线带有标尺，通过使用这种仪器进行测量之后，可以将土层的沉降现象来准确判断，以及可以清晰的了解沉降的程度。

2.1.1沉降标的安装

首先，在进行沉降仪的安装时，应该先进行沉降标的安装，现在需要安装的地方进行钻孔，钻孔时要结合实际，要将施工时可能存在的问题进行全面考虑，进而可以根据实际的测量需要，确定钻孔的位置和大小，进而能够为沉降标的的安装做好准备。其次，磁性沉降仪的探头发挥较大的作用，在选择探头时，应该严格的对导管的材质进行筛选，一般情况下，导管的材料应该是PVC，同时导管的头和尾都不需要有盖，两端都不能被堵上。导管在使用时，是一次性的，如果进行安装后，就不能够再次使用的。所以在进行导管的安装时，要保持注意力，确保导管的安装效率和质量，导管安装完成后，才可以将磁性圆环套在导管上面。最后，要做好导管探头部位的安装和固定，然后也要做好孔口的固定，孔口还需要使用混凝土来对其进行保护，进而使得探测时，探测误差可以降到最小，使得磁性沉降仪能够将其作用充分发挥出来，同时，还要对磁性圆环的位置进行至少三次的测量，然后对其进行取平均值，进而能够确保测量结果的准确性。图1为沉降标实物图。

图1 沉降标实物

2.1.2磁性沉降标的测量工作分析

使用磁性沉降标的开展测量工作时，应该要求测量人员遵循测量规则，工作人员要保持严谨的工作态度，同时还要做好磁性沉降标孔口的保护，在开始测量之前，要对每个孔位进行清理，确保孔位的干净，使得其测量结果的准确性，避免出现测量结果不清晰的现象。在实际测量时，因为每个孔的标高会发生变化，所以要结合实际测量的需要来进行调整，如果深基坑出现重负荷现象，那么要对磁性环进行重点关注，并且要对其开展测量工作，确保其准确度。

2.2测斜仪在深基坑变形观测中的使用

深基坑变形观测中，还需要用到测斜仪，这个仪器可以将施工中土层的各个方位进行准确的测量，然后利用这个测斜仪的结果，可以确定工程施工时发生的位移，进而推动整个工程有序的开展。

2.2.1对测斜管的埋设研究

测斜管埋设之前，需要先对测斜管埋设的地方钻孔，并且这个钻孔的地方要进行研究进行确定，然后再结合实际情况，进行综合考查，确定钻孔深度。这里面的测斜管和沉降仪的导管存在区别，这个测斜管的底部是需要放上底盖，并且在完成安装后，要进行认真的检测，进而确保测斜管能够正常工作。在把测斜管固定后，还需要对其内部进行清理，确保其内部的清洁度，这样才可以使得测斜管在观测时可以畅通无阻。进行全面的清洁，是因为测斜仪的探头比较贵，所以只有在测斜管的通畅性得到保证后，探头才可以正常工作。完成探头安装后，还需要将测斜管的另一个管口进行保护，确保测斜仪正常工作，进而能够在深基坑变形观测工作中获得准确的数据。

2.2.2测斜仪的测量工作分析

深基坑变形观测中使用测斜仪，主要是对土体的水平位移来进行分析，进而实现对其变形程度的确定，利用测斜仪开展测量工作，具体步骤如下：

第一步，开始测量前，要对测斜仪的测读仪和探头进行连接，在进行连接时，需要按照标准进行操作，同时在完成安装之后，还要做检测工作，然后确保两个部位之间有效连接，进而使得测斜仪可以正常工作，能够高质量的完成变形观测工作。

第二步，要做好探头插入测斜管的工作，这项工作很重要，也很关键，先将滚轮卡在导槽上，然后进行探头的下放，一直下放到其距离孔底0.5m处。探头插入过程，避免让探头和管壁发生撞击，同时还不能让探头和测斜管的底部进行接触。在测量时，每次之间都会有一些空隙，这样可以使得测量结果更加准确，使得测斜仪设备可以高效的运行。

第三步，测斜仪完成一次测量后，应该把探头进行180°的旋转，使其可以插入到同一对导槽中，然后再重复进行上面的测量，这时候要保证两次测量的点放在一个位置上。

第四步，想要使得变形数据保证精确，在位移的初始位置进行测量，测量要至少进行三次，然后计算出三次的平均值。这时候测量的结果才具有使用价值，并且在施工中才会有较小的误差，和实际的土层情况更加符合。

第五步，测斜仪还具有与计算机相接的接口，其可以在完成测量后，可以将变形测值导入到电脑上，然后这些数据可以帮助工作人员进行更好的分析了解，进而可以获得更准确的深基坑变形观测效果。

结束语

在保证深基坑建设质量的同时，还要对其进行认真负责的变形监测工作，只有充分掌握深基坑的变形数据，才能进行科学合理的施工计划及方案安排。本文针对工程测量中的深基坑变形测量进行来分析，旨在助力于我国建筑工程项目施工顺利稳定进行。

参考文献

[1]宋云发.深基坑变形监测的常见方法及应用[J].工程建设与设计，2018（20）：70-71.

[2]王站.深基坑变形监测体系研究[J].山西建筑，2018，44（22）：76-78.

论文作者:韩保根,贺嘉诚

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年1期

论文发表时间:2019/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10b1662fead2c60326f3b044.html