# 浅谈园林工程施工中的细节问题及处理对策论文_张胜贵

（常州市绿洲园林建筑工程有限公司，江苏 常州 213148）

摘要：园林工程使我们生活的环境得到优化，使我们的城市更加美观，但是因为其专业性较高，对于技术上面的要求也非常苛刻，因此不能得到妥善解决细节问题。当前城市化进程的加快也同样给园林工程带来了很大的机遇和挑战。对园林建设质量和品牌意识树立，使核心竞争力提高，有利于对园林工程的建设市场进一步规划，对园林工程施工具有重要的意义，对生态文明建设也具有深刻影响。本文就分析了园林工程施工中的细节问题，并提出了合理的解决方案。

关键词：园林工程；施工细节；问题；对策

1 园林施工工程中存在的细节问题

1.1 土壤的选择问题

在园林施工中不同种类的植物对土壤的要求也有着一定的区别。例如，园林工程中常用的大型乔木应当种植在腐殖质含量高、土质肥沃的土壤上，球茎类花卉则需要种植在排水良好的沙质土壤中。土壤的pH值也是影响植物生长的重要因素之一，园林施工中常用种植土的pH值通常呈中性或偏碱性，而喜酸性植物要求土壤的pH值在5.0～6.5之间，如果在进行园林工程施工时忽略了植物对土壤的要求而盲目的选取种植土，便会影响植物的正常生长，降低植物的成活率，增加园林工程后期养护与管理的难度，给园林工程的建设带来了负面的影响。

1.2 园林施工中苗木采购的问题

在对园林施工中使用的苗木进行采购时，如果未经仔细的鉴别与比对便直接进行采购，便很容易购买到质量较差的苗木，从而降低植物的成活率，甚至导致苗木在种植后出现大面积死亡的现象，影响工程正常施工，延长工程的工期，同时也会大幅提高工程的造价。此外，由于园林工程需要具备一定的观赏性，即便是同一种类的苗木，也会存在有树龄与树形等方面的差别，如果选用苗木的规格与外形与设计图要求的不一致，便难以准确的表达设计师的理念，也无法同周围的景观相协调，降低了园林工程的审美价值。

1.3 植物的修剪不合理

在反季节施工的频率过大，或是在炎热的天气中施工，达不到运输和起挖标准等情况下，施工人员为了保证成活，会必要性的对植物进行重剪；因为这原因，而导致的枝叶删剪太多、修剪过量、导致树形树冠严重破坏，使得建成的绿地绿化景观效果不佳；还因为，没有充分考虑到植物是否是耐修剪这一特性，而不经意地破坏了树形，并在日后难以形成丰满的树冠，如广玉兰、雪松等树，而达不到设计应有的要求。

1.4 施工验收和养护管理方面

园林工程施工的最后即将竣工的阶段所做的工作主要是整理并核实审定提交工程的验收资料，把施工技术和施工过程中的管理进行详细总结并以文档形式编辑成资料存档，同时还要编写保养的计划，落实保养的工作任务，确保建筑绿化工程实施到位，努力避免出现多年后绿化用地仍然荒芜一片，因此对建筑主体工程的验收工作，管理工作同样也要投入更多的关注。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 园林工程施工细节要点处理对策

2.1园林工程施工中种植土的选用

园林工程的施工单位在选择种植土时应尽量选择疏松、肥沃并且排水性能优秀的种植土，种植土应尽量是酸性的，PH 值在 6.5-7.5 左右，而如果种植土上所种植的树木是喜酸性的，那么种植土的PH 值就应控制在 5.0-6.5 左右，而如果是不适合树木生长的栽植土，则必须对其进行换土的操作。园林工程施工中种植树木时，对于植物的生态特性以及生态要求应进行综合的考虑，这样才能保证植物的长势良好，然后实际的情况却是，大部分的施工单位都是做不到这一点的，他们为了尽可能的降低施工成本通常都是没有好好考虑植物的生态需求，盲目的进行种植，因此景观退化的现象较为严重。举例来说，在我们城市中的某一个二环路的提升工程中，施工单位就因为没有综合的考虑植物的生态需求而进行了盲目的种植，行道树的土壤问题导致了很多树木的叶子出现了黄化的现象，甚至还有的树木出现了死亡的现象，而还有的园林工程的施工单位对苗木进行换土种植的操作，所以苗木的长势就非常良好。所以，施工单位要想保证绿色植物正常生长状态的连续性，就必须有针对性的进行土壤改良或是换土的操作，这样就能避免城市景观出现退化的现象，同时也能真正的降低施工单位的施工成本。

2.2 做好植物采购工作，保障植物质量

植被采购工作是园林工程施工过程中一项非常重要的工作。植被的种类是否能够在园林中正常生长，植被数量是否刚好满足造景需要等均是采购过程中非常需要注意的一个问题。通常而言，施工单位在采购园林植物时要严格按照设计方案上规定的植物种类、数量以及规格等进行准确采购，且在将采购植被运入园林施工现场时还需要相关的质检人员对苗木进行一次详细的检查，一旦发现规格或者质量不符合要求的，则要退回，禁止入场。只有如此才能够确保所有进场的苗木无论是在规格、数量还是质量上均满足设计要求。

2.3加强园林施工过程中的景观合理布置

园林施工过程中，为确保园林景观整体性、布置质量的有效提高，若遇到设计图模糊不清等现象，一定要及时与工程设计人员联系和沟通，并对园林施工中的各种景观布置，尤其是光源方面的布设，应当认真仔细的分析。采取该措施的主要目的在于保证所选的园林景观设计方案能够满足光源的要求，这样可以有效地减少光照，对确保园林植物的健康生长非常有利，同时也是环境与照明设施完美结合的重要表现，是实现园林审美与生态价值的关键点。

2.4园林工程绿化养护的控制

园林绿化工程后期的养护管理工作是对园林绿化工程质量的管理与控制有较大的影响。苗木成活的关键也依赖于园林绿化工程后期的养护与管理，即使园林绿化工程施工良好，如果绿化养护管理不到位，不仅影响了园林绿化工程的美观效果，还影响了工程的质量。如果后期的养护管理不充分，如浇水不及时，树木的成活率会比较低，如果树木支架不牢固，会导致树木的生长歪斜，当有荒草而不能及时处理时，会有绿地杂草丛生；如果不及时喷打农药防治害虫，会导致病虫严重危害苗木，最后使得树木的质量有问题。因此，要加强园林绿化工程后期的养护管理工作，使得工程的质量得到保证。

结语：

随着生态、环保、可持续等发展观念的深入人心，加大园林工程施工已经成为城市建设中的重要组成部分，更是其对外发展的一面镜子，因而为使园林更好地发挥其社会、经济、生态等方面的价值，园林工程施工人员必须加大对施工细节问题的处理力度。园林工程中涉及的工程种类很多，文章仅对其中部分工程施工细节问题进行了探究，为进一步强化园林在城市发展中的积极推动作用，相关工作人员有必要对园林工程细节问题进行深入探究，以为园林工程的顺利施工负责。

参考文献

[1]田源.园林施工规划与施工中细节处理的应用[J].技术与市场，2014，（4）：261-261.

[2]关博勋，周可新.浅析细节处理在园林施工规划与施工中的应用[J].河南科技，2014，（16）：169-170.

[3]洪慧金.浅析园林工程施工中的细节问题[J].科技致富向导，2014（15）：301.

论文作者:张胜贵

论文发表刊物:《新材料·新装饰》2018年7月下

论文发表时间:2019/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10bf206999086cf6f0cb5d47.html