# 克拉玛依市2018年辐射环境质量现状监测与分析论文_朱智

克拉玛依市环境监测中心站 新疆克拉玛依 834000

摘要：目的 分析2018年克拉玛依市辐射环境质量现状。方法 对城市空气、饮用水源地水、土壤三种环境介质中的放射性开展监测。结论 克拉玛依市辐射环境质量整体处于良好水平。

关键词：辐射环境质量；监测；分析

辐射环境质量是环境质量重要的组成部分，2018年，克拉玛依市核与辐射监测站采集城市空气、饮用水源地水、土壤样品，送到有资质的实验室进行检测，并对数据进行分析，全面了解克拉玛依市辐射环境质量状况，为政府加强辐射环境管理提供技术支持，为公众提供相关信息，确保辐射安全。

1监测项目

天然辐射本底监测项目包括空气、饮用水源地水、土壤三种环境介质监测，其中空气分别监测空气γ吸收剂量率、空气气溶胶中天然放射性核素活度浓度；饮用水源地水分别监测总α、总β活度浓度；土壤监测238U、232Th、226Ra、40K、137Cs五种放射性核素活度浓度。

通过监测环境介质中放射性水平，可判断克拉玛依地区是否受到放射性污染，可评估该地区人群受到的放射性危害和风险。

2监测结果及分析

2.1空气吸收剂量率

克拉玛依市有一台辐射环境自动监测站，实时监控克拉玛依区空气中γ辐射吸收剂量率。2018年，该监测点位监测小时均值范围为59.2-99.5nGyh，总体处于当地天然本底水平涨落范国内，空气γ吸收剂量率年均值75.60nGy/h，与2017年75.58nGy/h基本持平。

表1 2018年克拉玛依市辐射环境自动监测站监测结果

2.2空气气溶胶

使用气溶胶采样仪采集1万m3空气气溶胶样本，送到有资质的实验室进行检测。由表2中可以看出2018年克拉玛依市空气气溶胶中放射性核素活度浓度处于正常范围，未出现放射性污染情况。

表2 2018年气溶胶天然放射性核素活度浓度监测结果

2.3饮用水源地水体

检测水体样品取自克拉玛依饮用水源地-白杨河水，《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定：总α放射性指导值为0.5Bq/L，总β放射性指导值为1Bq/L。2018年克拉玛依市饮用水源地水中总α、总β均低于国家标准限值，满足国家标准要求。

表3 克拉玛依市辐射环境国控网点水体样品放射性核素含量监测结果

2.4土壤

土壤监测点为城市市郊某荒地。用梅花法取浅层土，晾干后送实验室。由表4中看出，监测点土壤中天然放射性核素活度浓度均处于克拉玛依市本底范围内，未出现放射性污染情况。

表4 克拉玛依市辐射环境土壤样品放射性核素含量监测结果（单位：Bq/kg）

3 结论

克拉玛依市2018年空气γ吸收剂量率、空气气溶胶放射性核素含量、饮用水源地水体放射性核素含量、土壤中放射性核素含量均满足国家标准范围内。说明从环境放射性监测数据来看克拉玛依市空气、饮用水源地水体、土壤未受到放射性污染，克拉玛依市辐射环境质量整体处于良好水平，适宜人群居住。

参考文献：

[1]环境地表γ辐射剂量率测定规范GB/T 14583-1993

[2]辐射环境监测技术规范HJ/T61-2001

[3]生活饮用水卫生标准GB5749-2006

论文作者:朱智

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/10fbaf46a674a76db52d4129.html