# 现代工程机械设备的管理及维护保养策略论文_陈乙宜

中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 上海市

摘要：随着工程的要求越来越严格，对于工程机械设备的管理和保养要求也在不断提高。由于现代机械设备的复杂程度较高，各种问题的出现使得维修成本增加，维修技术难度不断增加。本文主要分析现代工程机械设备管理的重要性，并分析了影响机械管理和保养的主要因素，有针对性的提出了维修和保养的优化策略。

关键词：工程机械设备；维护保养技术；设备管理

引言

在实际施工进行过程中，工程机械设备管理与保养是非常重要的环节，要想机械设备在实际施工中发挥重要的作用，稳定运行，提高工作效率，就需要制定更好的工程机械管理措施，并对工程机械设备管理中影响因素进行分析，针对这些影响的因素制定科学合理的管理措施，从而使得工程机械的管理设备与保养得到保障。因此，在当前工程进行过程中，制定行之有效的管理措施，研究如何更好的进行设备的保养和管理，是非常有现实意义的。

1、现代工程机械设备管理的重要性

在现代工程进行中，由于人为的操作原因、保养不合理、制度不合理等因素，造成及工程机械设备出现问题，这些问题造成的结果就是在施工过程中经常出现机械设备问题，影响了正常开展的工程，浪费的时间，提升了维修成本。随着科技的发展，工程机械设备越来越智能化、自动化，这对于维修技术人员的专业素质要求更高，一旦出现问题，就会比较复杂，因此在工程机械维修岗位中的人才需求量越来越大，而维修人员的作用也越来越重要，主要表现在一些几个方面：第一，在施工环境中，经常使得设备在一些潮湿、容易腐蚀的环境中运行，对于设备的伤害比较到，这样就更需要重视对设备的维修和保养，如果有所忽视将会降低设备的使用寿命，使得设备在正常运行过程中经常会出现问题。第二，在现代工程中，机械设备与原材料是成本支出中最重要的两个项目，机械设备的成本支出非常高，而在机械设备成本支出中，不仅是机械设备的购买或租赁的费用，更包含了机械设备维修和保养的费用，这在其中占了非常大的比例，因此如果可以降低机械日常维护和保养的费用，就可以使得总成在很大程度上得到降低。第三，机械设备是现代工程中必备的工具，对于提高工程效率，提高工程质量以及提高工程水平都有着非常重要的作用，管理和保养机械设备就是要让机械设备在运行过程中可以安全稳定，可以保质保量的进行工程的作业，顺利完成相应的施工工作，保证工程高质量、高效率的完成。

2、现代工程机械设备管理与维护保养质量的因素

2.1设备管理队伍缺乏专业性

当前，在工程建设过程中，工程设备管理团队的素质是非常重要的。然而，现阶段，很多施工团队中缺乏专门的工程设备的管理团队，工程施工单位主要抓建设，对于工程设备的管理有所忽视，重视度也不够，使得工程设备的管理不能有效进行。因此，想要提升工程设备的管理的质量，就需要建立专业的管理团队，加强对工程管理人员的重视程度。

2.2机械设备操作存在不规范性

在实际工程进行过程中，设备在操作中的操作影响着设备的使用寿命，不规范的操作对于设备的伤害非常大，如果不按照规范操作，设备会经常出现故障，经常需要进行检修，这也是设备管理和保养中非常重要的因素。

2.3机械设备更新换代速度较慢

当前，工程机械设备的更新速度非常快，这样会有更多新的设备运用在实际工程中，新技术与新设备可以有效的提升工程的质量和效率。如果设备的更新速度不够，不能满足工程的实际需求，就会在实际工程中影响到效率，对于设备的使用设备也是非常大的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、现代工程机械设备管理与维护保养策略

3.1工程机械设备维护

首先，日常维护，指的是在实际工程周期中，一个月以内进行的检修，在此期间需要对工程机械从整体上进行检修，按照相关规定，借助一定的仪器和感官对设备的关键部位、容易出现问题的部位进行检查和监控。在实际检查过程中，需要检查机械运行过程中温度是否正常，动作是否正常，是否发出异常响声，如果在检查中出现异常要及时进行调整，保证设备在运行过程中的稳定性，在日常检查过程中还要进行详细的记录。其次，定期检查，是在日常检查的基础上定期进行详细的检查，在定期检查过程中需要采用专业的工具，并对检查的结果进行详细的记录，从而对工程机械设备的状态进行详细的了解，对机械中出现的故障类型进行详细的分析，从而制定有效的措施，提升机械设备的性能，提高工程机械设备的稳定性。

3.2工程机械设备保养

首先，日常保养，指的是在工程机械设备的常态化保养，在工程周期中，为了确保工程设备的稳定运行，为了使得工程设备中出现的磨损、腐蚀等情况得到缓解和消除，需要进行日常的保养，可以有效的提升工程机械设备的使用寿命。在实际保养过程中需要按照规定的流程来进行，做好相应的点检工作，并对工程机械设备添加润滑油，对保养的过程详细进行记录，尤其是保养过程发现的一些故障隐患。其次，一级保养，指的是在特定时间和环境下对机械设备进行局部拆卸检修，对于一些老化的、不合格的部分和零件进行及时更换。最后，二级保养，指的是对机械设备进行的全方位的保养，在此期间主要是以维修人员为主体，操作人员也要参与其中，对设备进行详细的擦洗，对需要调整精度的进行调整，对磨损度过大的和精度不够的零部件进行更换。

3.3工程机械设备的维护与保养工作

首先，对工程机械设备发动机进行维护和保养，保证发动机在运行过程中的状态是正常的，在实际维护保养过程中，设备的使用寿命与润滑机有着非常重要的关系，如果润滑剂受到外界温度影响，会导致增加器出现问题，容易报废。在工程机械中，选择润滑有的类别需要根据工程进行过程中的气温来进行决定，需要对油门进行预热在进行操作。其次，对空气滤清器进行保养，空气滤清器主要包含了过滤式、综合式、惯性式几种种类，也是柴油机中的总要的组成部分，在实际保养中要制定合理的保养措施，并认真落实。最后，对电气系统的保养主要是对电气的保养，对控制元件的保养以及对电源的保养，尤其是控制元件，在冬季施工过程中，要使用冷启动系统，在机械设备启动前要进行预热，不然会对机械设备造成损坏。

3.4工程机械设备管理

在工程机械设备管理过程中，因为要保证工程的持续进行，因此一般机械设备的运行时间会比较长，要在这么长的时间内保持稳定运行，需要保证机械设备的性能。在长时间运行过程中，工作人员也要做好交接班，这样才能合理的配合，保证工程机械的稳定运行，还可以延长设备的使用寿命。另外，在交接班过程中尤其重要，因此可以建立交接班体系。比如在交接班的时候回可以集合工作人员对设备进行一次详细的检查，保证设备在后续的工作中也可以稳定进行，检查是否有零件松动、损伤等情况，对机械设备进行润滑和清洁处理。除此之外，在实际工程机械管理中，管理人员的素质和水平是非常关键的，这就需要切实提升管理人员的技术和水平，加强培训的力度，对管理人员进行专业、系统的培训，在培训过后还应进行考核，从而整体上使得维修管理人员可以更好的掌握机械保养和维护的方法。随着科技的发展，工程机械内部越来越复杂，保养和维修的知识将会越来越专业，只有增强管理人员的专业素质，才能在实践中提升管理的效果。比如，在工程设备操作中，如果出现噪音等故障和异响，就需要停止机械运行，进行专业的诊断，判断故障发生的原因，并确定解决的措施。

结束语

总而言之，在现代工程中机械设备的管理是非常重要的，只有维护保养好机械，才能保证工程的高质量、高效率的完成。因此，在实际工程进行过程中，要提升重视的程度，要有高素质的专业的工程机械管理队伍，从而提升在工程机械管理和保养的水平。

参考文献

[1]丁诚,储金龙.浅谈现代工程机械设备的管理与维护保养[J].科学大众(科学教育),2020(03):197.

[2]马兵兵.浅析现代工程机械设备的管理及维护保养策略[J].佳木斯职业学院学报,2020,36(02):238-239.

[3]马华瑞.浅谈现代工程机械设备的管理及维护保养[J].南方农机,2019,50(17):104.

论文作者:陈乙宜

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1111f046fa91547fd1a26ee4.html