# 浅谈加气混凝土砌块填充墙的砌筑论文_梁怀成

摘要：目前加气混凝土砌块在建筑施工中广泛应用，特别是在建筑填充墙施工的过程中，这种技术应用的广泛性更强，而也正是因为这项技术的应用才使得建筑填充墙的建设质量得到了更加全面的保障。本文主要分析了加气混凝土砌块填充墙的砌筑，以供参考和借鉴。

关键词：加气混凝土；填充墙；砌筑；特点

当今的城市建设中，建筑本身更加重视节能性，填充墙就是非常关键的一个组成部分，它也是建筑能源消耗当占据着非常重要的位置，加气混凝土砌块自身具有非常优越的节能型，因此，在填充墙施工的过程中应用该技术可以十分有效的降低资源方面的投入，建筑工程自身的性能也会得到非常显著的提升和改善。

1、工程概况

某建筑工程面积为10324m2，建筑的总高度为23.400m，地下是一层，地上有2层，其结构为框剪结构，基础是柱下独立基础。候车室是一层，其高度为11.9m。要想更好的保证填充墙自身的质量，就必须要对加气混凝土砌块的特点予以充分的了解，针对材料的不足，采取有效的措施加以全面的改进，从而使得建筑的性能显著的改善。

2、加气混凝土砌块的特性

加气混凝土砌块在应用的过程中能够展现出非常明显的优势，而之所以其本身能够体现出多种优势，就是因为其本身就存在着非常大的优势，加气混凝土本身的重量相对较轻，同时原材料也比较容易获得，加气混凝土砌块在施工建设的过程中平均每平米只需要500kg，在施工的过程中，其砌筑量和普通的混凝土相比也明显在高层建筑施工的过程中，加气混凝土砌块填充墙技术应用的领域越来越广，其墙体的厚度达到只有200mm，所以也可以有效的减少对资源和资料的消耗，从而体现出了其非常好的节能性。加气混凝土因为自身的质量比较轻，此外，加气混凝土的表面也存在着非常多的气孔，给施工和处理提供了诸多的便利，而这种材料在应用的过程中也存在着一定的不足这种材料自身的强度并不是很高，如果其在使用中所处的环境不是很好，就可能会使得结构的质量和性能产生非常大的不利影响，甚至还会出现严重的破损情况，最终也会使得填充墙出现比较严重的裂缝现象。

3、砌筑准备工作

3.1砌体

在加气混凝土砌块配置工作结束之后，在28天之内，材料本身都存在着比较强的收缩性，也比较容易导致裂缝的大面积出现。为了可以更好的避免这一问题的出现，我们就必须要采取有效的措施不断的提高混凝土材料自身的可靠性和安全性，在混凝土砌筑施工的过程中，裂缝的稳定性会给整个工程的质量带来较为明显的影响，在砌块生产的过程中，生产厂家必须要按照施工的具体标准和要求对其进行生产，此外还要选择更加科学合理的生产方法，在工程建设和施工的时候，砌块的规格和质量必须要满足工程质量方面的要求。

按照预定的采购计划对其采取有效的措施完成采购工作，对于一些有特殊要求的砌块还可以找厂家订做，这样也就可以保证所有的砌块都能满足施工的标准和要求。施工中也就不需要开展大量的砌块切割工作，这样才能更好的保证加气混凝土砌块工作能够得到全面的开展和顺利的运行。

3.2编制施工方案

加气混凝土砌块在工程建设的时候自身存在着某些问题，为了可以更好的保证施工质量，将不利的影响减小到最低的水平，我们在工程建设和施工中一定要严格按照施工的要求去制定砌筑施工的具体流程和方案，将工程预定的施工方案递交给总工程师，由总工程师对方案进行审核，保证方案的科学性和合理性，此外还要在砌筑施工正式开始之前，严格的检查施工企业技术交底工作的质量和水平，只有方案审核通过之后才能应用到正式的施工当中，这样才能更好的保证施工的质量和效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、施工工艺流程及注意事项

4.1工艺流程

弹控制线—立皮数杆—基层处理—砌筑20cm构造砖—排砌体—制备砌体粘结砂浆，砌筑墙体—检查—验收。

4.2注意事项

首先是加气混凝土砌块在进入到施工现场之后要按照种类和规格对其分类堆砌此外，堆砌的高度一定要在极限高度之内，此外还要采取有效的措施防止被雨淋。其次是对外墙开展砌筑施工的时候不能预先留置脚手眼，同时还要采用立脚手或者是双排脚手。再次是加气混凝土砌块具有非常强的干缩性能，在这样的情况下也比较容易出现裂缝问题，为了能够更加有效的避免这种问题的出现，我们一定要采取有效的措施对其加以控制，按照规范的要求去操作但是对于由于构造需要的墙底部和墙顶部以及一些其他的材料去完成补砌工作。

5、砌筑要点

5.1砌筑

加气混凝土砌块衬砌建设过程中，框架柱交接的位置一定要使用木条挤紧，布设网片前一定要做好润湿养护处理，然后使用水灰比恰当的砂浆材料进行压实施工。框架柱之间的填充墙拉结筋也一定要充分的体现出砖模数的相关要求，不能出现弯折或者是进入到砖缝当中，对于那些有窗户的墙体，在窗台的标高上应该布设长度恰当的现浇混凝土板带么办带的厚度要予以严格的控制，通常在

6mm之上混凝土强度的等级一定要在C20以上，纵向配筋在8mm以上，这样一来也就充分的保障了砌块砌筑的整体性，确保了工程施工的质量和水平。

为了防止砌体的沉降量超过正常的水平，填充墙砌筑到梁底板附近的时候，应该根据施工的具体情况和要求预留一定的空隙，该工程施工中为了更好的对砌体的裂缝加以控制，工程方规定在工程完成填筑施工并过15天以后才能进行下一项施工。在补砌的时候，一定要使用高等级的水泥砂浆来对其嵌缝进行塞紧处理。保证砌筑的密实程度，在砌筑施工的时候，施工人员必须要随时对砌筑中出现的偏差加以观察和调整，只有这样，才能更好的保证砌筑的质量和水平。

5.2节点构造

为了更好的提升工程制造的质量，在工程墙体交叉的部分和转角的部分应该设置构造柱结构，如果墙体的长度在5m以上的时候，应该设置间距在3m之内的构造柱，柱脚在整体结构当中应该预留短竖筋，钢筋接驳的长度要在50cm以上，同时在施工中一定要坚持先砌墙后浇柱的顺序，为了更好的保证气体本身的抗震和抗裂性能，在每一层强的中间部分都设置了混凝土腰梁，腰梁的高度为120mm，其宽度应该和墙体的宽度处于相同的水平，砌体工程的顶层和底层都设置了通长现浇钢筋混凝土窗台梁，窗台梁的高度应为120mm，按照砌块的高度要求，我们在施工中主要采用的是每2皮设置26条拉结筋，拉结筋设置的时候要采取通长布置的形式，拉结筋的搭接长度一定要在钢筋直径长度的55倍以上。

6、结语

在建筑填充墙砌筑施工的过程中，加气混凝土砌块的应用能够体现出非常明显的优势，墙体会具备非常好的保温和节能以及耐火的性能，同时也能够十分有效的对加气混凝土砌块强度予以加强，也不容易出现裂缝问题，采用这种施工方法可以保证墙面的效果和质量，所以也受到了人们高度的关注和重。

参考文献：

[1]丑纯洁，刘金印.也谈加气混凝土的发展及应用[J].黑龙江科技信息.2011（07）

[2]彭军芝，彭小芹.加气混凝土的结构与性能研究进展[J].材料导报.2011（01）

[3] 张宏标. 加气混凝土砌块墙体抹灰层空裂的原因及防治[J]. 建筑砌块与砌块建筑. 2004（04）

论文作者:梁怀成

论文发表刊物:《基层建设》2015年31期

论文发表时间:2016/9/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11244a2b4fd4f9720b2b67a1.html