# 高层建筑地下室后浇带施工技术与质量控制要点探讨论文_王定国

王定国

珠海市建安集团有限公司

摘要：本文通过工程实例，对高层建筑地下室后浇带施工技术与质量控制要点进行分析与探讨，以供同仁参考。

关键词：高层建筑地下室；后浇带施工；质量控制

一、前言

后浇带技术方法能够在施工中有效的减少混凝土结构因为收缩和沉降不均匀而形成的有害裂缝，并且结合施工标准，防止因为温度的差异、混凝土收缩以及结构发生不规则沉降等现象的影响，分别在基础底板、墙、梁等地预留出设

施简易施工缝，把结构分成几个部分，等到构件开始收缩，经过一段时间再完成后浇封闭作业，最终把结构接连为一个整体。后浇带技术主要作用就是把结构形成一个整体，所以增强该技术的施工质量，就可以改善整体结构的质量。广东某工程地下室底板采用厚度为60cm的C35、P6抗渗混凝土，壁板为30cm的C40、P6抗渗的混凝土，地下室顶板为45cm厚的C35、P6抗渗的混凝土。地下室底扳、侧墙和顶板均设置纵横两道后浇带，后浇带宽度为1000mm，位置在1轴和5-6轴成十字形设置，厚度同梁板厚。底板与顶扳的钢筋均为双层双向，中间设有一道钢筋网片。后浇带位置的钢筋密集，该处位置的钢筋搭接长度950mm，并有4mm厚的止水钢板，因此对后浇带的处理比较复杂。下面就对地下室后浇带的施工技术及质量要点进行分析与探讨。

二、地下室底板后浇带施工要点

（1）地下室底板后浇带处的垫层应为钢筋混凝土垫层，垫层的宽度比后浇带两边各宽300mm。底板钢筋绑扎前，应根据设计图标注位置，在垫层面或防水保护层面上弹出后浇带位置线。

（2）当用钢丝网作后浇带侧面模板时，应在板筋绑扎完毕后，根据放线位置焊接钢筋架（钢筋直径按底板厚度及配筋量确定），随后绑扎双层5×5mm 钢丝网，扎点间距为200mm，上、中、下全部满扎，保证钢丝网与支架连接牢固，对于基础梁处的后浇带，可在梁中放置预制的钢筋网片固定钢丝网。

（3）当用木模板作后浇带侧模时，可在距后浇带外边缘 200mm 处沿后浇带通长每边设一道钢筋支架（钢筋直径视底板厚度及配筋而定），底板钢筋点焊于支架上。支模时，先在底板面筋及底筋的后浇带位置，用φ10通长钢筋焊出后浇带侧模板定位线，再支设模板及横竖向支撑。

（4）为便于清理干净后浇带中的垃圾渣物，可将后浇带垫层的面标高下移 200mm，将残留渣物置于后浇带底部，然后用同后浇带混凝土内砂浆相同成分的水泥砂浆覆盖并抹平，再浇注后浇带混凝土。

（5）浇捣后浇带混凝土前，可用高压水枪清除后浇带垃圾，为了便于排水排渣，可在每间隔 20m留设一个200×200mm深500mm的集水坑，集水坑用标准砖砌筑，坑内防水材料应与底板防水相连，并作好保护层。浇注混凝土时，集水坑中的积水可用真空吸水泵排尽，用混凝土填实。

（6）后浇带防水措施严格按设计或规范要求施工，一般有：在施工缝处埋置遇水膨胀的止水条，或采用外贴式的止水带设置于施工缝处，并在底板底面作防水层；也可采用超前止水的方法进行止水，超前止水的作法应严格按设计要求进行。见图1：

三、地下室墙体后浇带的施工要点

（1）墙体后浇带两侧（两道）的钢筋相交点必须全部设置拉钩，以免钢筋骨架偏位；保护层垫块挂到位，保证钢筋有足够的保护层厚度。

（2）留设后浇带时，按墙筋间距，用松木板锯成小口，固定于后浇带侧面作侧模，锯口缝隙用胶带纸粘贴，用木方加固；也可用双层钢丝网做侧模，用钢筋支架做支撑。

（3）地下室墙体的后浇带按设计要求采取防水措施，一般可在墙体内设 3mm 厚钢板止水带或遇水膨胀的止水条；如外设防水层，防水层应在后浇带混凝土浇注后再施工，施工时应注意与外墙的防水层搭接紧密。为了使外墙能及时回填土方，可在外墙后浇带外砌筑370mm 厚实心砖墙井做为挡土墙，保护后浇带结构；井口盖木盖板，以保持井内清洁。见图2：

四、地下室梁板后浇带施工要点

当板的架立筋≤φ8 时，为保证板钢筋骨架的位置，可采用Φ12钢筋通长设置于后浇带边线外 100mm 处，顺后浇带方向布设，而后用φ12钢筋支架架立，保证板面钢筋保护层厚度准确。后浇带侧模用20mm厚松木支设，松木板锯成小口，固定于后浇带侧面，用 50×100mm木方通长加固。按支模方案布设早拆支撑架，在早拆体系中按小于2m间距布设后拆支撑架，待后浇带外先浇筑的板混凝土强度达到设计强度的50%时，先拆除早拆支撑架，只留下后拆支架用来支撑先浇筑的板的混凝土，后浇带梁的支撑不用早后拆体系。后浇带混凝土浇捣过早，因楼板自身及在温度变化下的伸缩尚未完成，达不到通过设置后浇带防止混凝土开裂的初衷；后浇带浇捣过迟，则影响装饰施工的插入，会对工期造成不利影响。本工程后浇带根据设计规定，在工程封顶后自下而上进行浇捣。

五、地下室后浇带施工质量控制要点

施工后浇带混凝土采用比带外混凝土设计强度提高一个等级的混凝土。13.950标高及以下所有楼板（含地下室底板及外墙）混凝土均掺入10%UEA-H，后浇带及加强带处掺15%。混凝土级配并通过试验确定。

后浇带浇筑混凝土前，应清除垃圾、水泥薄膜，表面上松动砂石和软弱砼层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，残留在混凝土表面的积水应予清除。钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物也应清除。后浇带混凝土应由经验丰富的混凝土工精心浇捣。地下室内后浇带留置完毕，根据具体气候条件通过浇水或覆盖及时进行保养，提高混凝土的早期强度，以增加混凝土相应期龄的弹性模量和抗拉强度。随着混凝土强度等级的提高、泵送技术的应用，混凝土外掺技术得到了迅速的发展，同时对混凝土的养护提出了更高的要求，光对梁板混凝土在板面养护还不够，除按常规在板面浇水、覆盖塑料薄膜外，还要派专人从下一楼层对板底及梁、柱侧面定时浇水养护，保养周期不少于14 天。

六、结语

总之，在建筑工程施工过程中，混凝土收缩变形、混凝土温差应力一般很难解决，这时候，后浇带施工技术的成功引入，从根本上起到了一定的预防作用， 使用后浇带代替永久变形缝在高层建筑施工中的应用变得越来越广泛。本工程项目地下室后浇带按上述施工处理方法，保证了工期及施工质量。完工至今，后浇带位置无开裂、漏水现象，效果良好，符合设计及施工验收规范的要求，为今后同类项目施工积累了宝贵经验。

参考文献：

[1]贾世辉，郭元浩．浅谈房建工程后浇带施工的技术要点[J].河南建材， 20l2，（01）.

[2]黄卫兰，林华．钢筋混凝土结构房屋建筑混凝土施工及后浇带技术初探[J]价值工程，2010，（19）．

[3]张成印.施工阶段监理对后浇带质量控制要点[J].河南建材，2010，（01）

论文作者:王定国

论文发表刊物:《建筑模拟》2019年第4期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1153dcd88e12343f8f48c9bc.html