# 现代园林工程施工中的放线技术论文_李尧

身份证号码：41110219850102****

摘要：将放线技术应用到现代城市的园林工程当中，一定要对园林的工程设计的内涵有深刻的理解，同时要与不同的园林工程环境相结合，合理科学地将放线技术应用到工程施工中，以建造出具有现代气息的园林工程。下文本文对园林工程施工放线中的各种放线方法进行了分析和比较，在针对不同的园林工程施工时采取不同的放线技术。

关键词：园林工程；施工；放线技术

引言

目前城市园林绿化工程建设备受社会各界的关注。在园林工程施工中，施工放线是园林施工非常重要的组成部分。但是现在部分的园林施工人员在对园林工程进行施工的时候，都没有很好地应用施工放线技术，使得园林在施工放线之后取得的效果不尽不意，甚至与设计时大相径庭。城市园林工程从设计图纸到工程得以实现，施工放线是首要的步骤，因此必须严肃对待，放样施工人员必须不断提高自己的专业水平，施工时进行准确科学的放线，使园林工程施工效果得以保证。

1.园林工程施工放线准备分析

1.1充分理解设计图纸的意图

在城市园林景观工程应用施工放线之前，要做好相关的准备工作，首先要认真严谨地进行技术的交底，确保整个施工放线工程严格依照施工的设计图纸以及相关的规定进行。园林施工人员在接收园林工程设计图纸师，还要接手相应的技术交底。而作为园林项目工程图纸的设计人员，重要的一项工作就是必须给相关的施工人员认真详细地介绍施工图纸的要求与意图，对放线施工容易出现的问题进行强调，让相关的施工工作人员在进行项目施工放线之前，就对整个园林工程有深刻正确的理解，避免在施工中出现不必要的错误。

1.2 实地勘查、确定施工放线的总体区域

在进行施工放线之前，要做好相关的准备工作，建立准确完善的实地施工范围控制测量网，必须认真细致地勘查工程的实地现场情况，对园林工程实地放线区域的地势气候等情况胸有成足。允分了解实地现场与项目设计图纸之间的差异，还要对这些不同点做好归纳记录，进而确定适合园林项目情况的施工放线方法。并要清理场地，凡是在施工范围内存在影响园林工程施工放线稳定或者阻碍园林工程施工放线进展的地面物都要及时清除。

2.园林工程施工放线分析

2.1 连续或重复图案绿地与规则式绿地的施工放线

在园林工程施工放线中，对于图案较简单的规则式绿地，只需按照设计图纸上的要求用皮尺测量出实际距离，用灰线做好标记便可；就那些有着整齐图案和规则线条的特殊绿地而言，在对其进行施工放线时，必须对图案线条更加严格地要求，确保做到准确无误。通常情况下，都是选取体积较大的铁丝，铅线必须依照设计图案的样式用铅线编好图案的轮廓模型，那些体积相对来说比较大的图案，可以将它们分开组装，在认真地检查无错误之后，在绿地上要轻轻的在绿地上压出清晰的痕迹轮廓。

2.2 自然式配置乔灌木的施工放线

目前在园林项目的施工技术中，主要有群植与单株孤植树这两种自然式树木种植方式。在放线设计的图纸上只有对单株孤植树的位置有明确的规定，而群植是对范围有所界定，也没有对株位的株丛及片林一一确定。一般情况下，在现代园林施工中，都是利用方格网放线法进行单株孤植树的施工放线，方格网放线法主要是在进行图纸设计时，就画好方格网，而这些方格网都是必须依比例来画的，同时还要计量出方格的具体尺寸以及纵横坐标的数值，再按一定的比例应用到实地中。方格网放线法适用于基线和辅线成直角关系的实地施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与单株孤植树不同，群植的树木种植方式则多数都是应用相关的仪器进行测量放线，这种方式适用的范围比单株孤植树要大，如果目标绿地的测量基点准确性较高，在放线施工时多数是应用经纬仪或者平板仪；如果目标绿地区域的内角不等于90度，多数情况下，对实地的边界进行放线施工时，都是应用经纬仪作为工具，同时还要会利用相关的工具对距离进行丈量。值得注意的是，如果在放线施工时，利用的是平板仪这种仪器，必须时常对图板的方向进行检查，这样一来，当方向发生变化时，也不会造成误差。

2.3 土方的施工放线

在现代景观施工中，在进行土方的施工放样的时候，不能出现不符合标准的地形，如台阶式等。如果设计图纸有改动，要充分考虑到地形与植物种植的关系，并及时通知设计方协调解决。土方的施工放线常用的是全站仪放线法，在施工中，首先在地形图上找到三个控制点，并且复核控制点，经复核无误后，即可施工放样。

3.全站仪在精确放线中的运用实例

某工程，呈东西向带状格局。其东西向长近2000米，南北宽150～220米不等。施工区域呈现不规则的S形，现有地物只有小型山体。

在本工程中，园林的施工放线任务就是将设计图上的所有棵树（10000棵，种类达70种）的种植点位在目标绿地上地行放样，布局方式采用自然式。因为目标绿地以及相邻的堤坝是不规则S形，同时缺少相应的地面对照物，定位树木种类繁多、数目较大，投资方要求施工方在进行施工放线时，不能与设计图存在差异，所以施工方为达到要求，决定在施工放线过程中采用全站仪作为工具。

在园林绿化工程放线前，必须要做好一系列的准备。第一，要对图纸上的树木一一的编号，编号的原则是相邻编号原则。例如，把相邻的几株银杏树标记为1的编号，就把相邻的白腊要作为2的编号，因为种植的地方可能存在差异，因此同一种类的植物可能会出现不一样的号码，因为编号的主要依据是种植位置。再在植物相关的编号下面写出个体的代号，比如：1.1，1.2，1.3……；2.1，2.2，2.3，2.4……再得用Autocad的软件，在“List”的命令中对编号的植物进行计算，计算出各自的三维坐标值，最后，在图纸上找到相应的xyz值，再次作编号处理，最后利用格式转换工具把这系列的数值进行转换，使全站仪能准确识别，并把这些数据准确地传送到全站仪中。

下一步即可以进行现场放线。在测量时，要做好相应的准备工作，首先要准备好大量的标记物，这些标记物可以采用木桩。然后对木桩进行编号。在编号结束之后，在目标绿地找到实地的对应点，一个作为后视点，另一点作为站点。把全站仪安装在站点上，使电子速测仪调平，把相庆的放样程序调出来，首先做好站点点号的输入工作，再输入后视点点号，在输入前已对它们的坐标编号。校对电子速测仪目镜，选用“ok”，之后选择“放样”功能，再根据顺序应用每个点号，分别对各个点位定位，再标记，标记时应用相应点的木桩作为工具。使用电子速测仪作为园林工程放线的仪器，可以高效准确地把设计图上的设计符号转变成目标地域中的种植点位，使园林施工得以准确地进行。

在园林工程放线施工中应用全站仪，可以实现准确高效的放线，使得放线施工效果与施工图纸非常贴近，这是传统的放线技术无法比拟的。

总结语

在进行现代的园林施工中，大部分的工程的结果都未能与施工设计图纸相接近，因而取得的效果不尽人意，产生这样的结果有多种原因，其中不准确的放线施工是重要的原因。因而提高放线技术水平，使放线更加精确，是园林绿化施工人员日后需要不断探索的主题。

参考文献：

[1]刘粹纯.绿化工程施工过程中的几个重要环节[J].广东园林，2006，28（z2）：33-34，37.

[2]高杨.园林施工放线需要注意的问题[J].江西建材，2011，（3）：257-258.

论文作者:李尧

论文发表刊物:《基层建设》2015年9期

论文发表时间:2016/9/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1175e8c459f7e56360819d3e.html