# 电力工程高压输电线路的施工管理与质量管理论文_金建华

国网浙江省电力公司杭州供电公司 浙江 杭州 310000

摘要：电力行业在我们今天的生活中充当着非常重要的作用，正是这样的情况，我们在不断地增加研究的力度，其目的就是为了更好地促进行业的向前发展。在众多的研究方面，高压输电线路的施工管理与质量控制是我们研究的一个重要的方向，在这一领域我们已经取得了很好的效果，但是也有很多问题存在。基于此笔者从多个角度进行探讨，希望能够带给大家更多的帮助。

关键词：电力工程；高压输电线路；施工质量；管理措施

引言

电能是十分重要和基础的清洁能源，在促进国民经济发展方面发挥着十分重要的作用。新时期，人们的生活质量不断提高，各个领域用电量不断增加，为了确保电网供电正常，必须对输电线路施工技术进行深入研究，建设运行安全稳定的输电线路。

1、高压输电线路施工前准备工作

1.1熟悉图纸资料和施工方案的审查

熟悉图纸资料（包括施工图、施工技术要领及特殊要求的施工技术规范、标准安装图册等）。组织图纸自审、会审、了解设计意图，并认真详细地做好自审、会审记录，及时提出问题并与业主方的专业人员和设计部门的专业人员联系解决，切实做好现场施工技术交底工作，并做好相关记录。同时进行施工预算，按照施工网络图以及材料预算编制材料采购计划[1]。施工材料的变化及时书面通知材料计划管理人员，确保施工期间的材料供应，根据工程施工要求，做好施工器具，检验、验收以确保施工质量和工程质量达到规范要求。仪器、仪表等器具要求精准，且必须有使用期内检验合格证。

1.2材料准备

在施工前，根据图纸准备材料其主要包括：钢管塔、金具、导线、基础钢材、商品混凝土。所有材料必须有出厂合格证，钢筋的规格、钢号、质量等都必须完全符合设计规定，并能提供真实的材质化验报告和出厂合格证明，同时还要求钢筋表面光洁，没有结疤、裂纹、麻点、分层刮痕、折叠等缺陷。

1.3线路杆塔点位复测

进行高压输电线路的基础施工时，应加强对基础尺寸、对角线、根开、基础中心桩等严格控制。其中，终端塔、耐张转角塔基础的预偏率通常为3‰-7‰，必须确保铁塔完成架线施工后也能不向受力侧倾斜。在基础的施工中，必须对基础主要几何尺寸，尤其是基础对角线与根开准确性反复复测，一旦尺寸发生误差，严重的有可能造成基础的整体报废。

2、高压输电线路基础施工要求

2.1土石方工程

①输电线路杆塔基础工程对周边的环境会产生较大的影响，为了保护周边环境，走可持续发展道路，必须要对基础工程施工进行优化处理。具体来讲，在基础开挖时，应尽量采取有效的防护措施，避免在开挖过程中对周边的天然植被造成影响或扰动土体结构的稳定性。

②开挖前必须重新核对基础的型号、参数、转角（终端）塔、预偏值并根据地形位置不同，测量基础的保护范围是否达到设计要求。

③基坑开挖时，如不立即浇制，应留有200mm厚土层，但在基础浇筑时一定要开挖至设计深度，主坑开挖时应注意有垫层的基础，基坑深度不应包括垫层厚度。

2.2钢筋绑扎

①预埋螺栓正确与否是施工的关键，所以定测桩后，应把测量控制点引至坑外适当位置。采用钢板和角钢做固定架与螺栓焊接，浇铸砼前后应反复测量螺栓间相互位置和螺栓标高正确无误，其安装好后的保护层厚度应符合设计要求。基础完成后应将其除去浮锈，并再将螺纹部分涂油包扎保护[2]。固定螺栓用5#角钢进行加固焊接。

②钢筋制作严格按施工图纸下料，根据钢筋下料单，采用切割机下料，绑扎前先弹线、分出钢筋位置，用手工绑扎，钢筋的弯制和要端的弯钩及钢筋搭接及钢筋搭接、焊接。上述工作应符合设计规范要求，各种钢筋下料应符合设计和施工规范要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3基础浇注

①确定基础坑的大小，在深度及位置准确无误的情况下，即可进行基础浇筑；②模板使用前应将刷隔离剂配合要按设计基础的面尺寸进行，不允许自行减小基础尺寸，模板的上、下层接缝要尽量错开，模板间应严密，并适当进行支撑，防止模板变形；③浇制前要清除孔内及坑内积水和浮土杂物，如使用土模，要按规定执行；④振捣采用机械振捣，应有专人负责，分层振捣，每层的厚度振动点间距等应符合规定，并注意防止振动模板，地脚螺栓造成位移，操作人员不得站在模板或钢筋笼上；⑤混凝土采用商品混凝土，确保浇砼强度和质量，每只基础浇制应连续完成；⑥砼浇筑袋加以覆盖，养护要有专人负责，并做好养护记录。拆模：拆模时间应符合规范，以不损坏基础表面及棱角为宜，拆模后应立即会同质检人员验收、签证。如有质量问题也应立即进行处理，完毕后即可回填土，使其人工或自然养护。回填土每300mm厚分层夯实，回填前先清除坑内积水。

3、高压输电线路其他施工管理

3.1管塔组立要求

①基础验收合格，强度符合规范后，方可进行钢管杆吊装；②一般线路中的钢管塔在交通方便的情况下，采用吊车安装，吊车选用考虑钢管塔与吊车距离、钢管塔重量；③吊装前必须对线路方向进行确认，安装后直线塔翅膀与线路成90°，转角塔翅膀与线路成45°；④吊车在吊装钢管塔时吊装点应选择钢管塔上半部分翅膀位置，钢丝绳要用卡扣固定，钢管塔上半部用缆风绳固定；⑤角钢塔一般采用人工组立方式，安装应符合规范要求。

3.2导线架设要求

①确保输电线路架线工程的施工安全性，这是确保整个架线工程顺利进行并取得良好工程质量的前提条件。所以施工人员必须掌握线路的架线工程的有关规程，施工程序；②在高压输电线路架线工程施工中，通常情况下，按照架线施工的展线方式，可将架线施工方式分为两种，即张力展放和拖地展放。在放线时应合理选择放线的牵张机具，确保导地线的张力符合输电线路架线工程施工的有关规定要求；③放线人员根据耐张段的长度，以及设计规定按不允许接头的技术规范，选择适当长度的导地线运往该耐张段内，架线长度按档距加1.4％-2.5％考虑的裕度，各耐张段长度，导地线相应安排好；④对沿线导、地线的检查，无牵挂，无缠绕悬挂物。导地线应放在放线滑车槽内，无跳槽现象。行人、围观者离开施工现场，并派专人监督检查，确保施工现场上下安全[3]；⑤弧垂观测前应对档距进行复核，然后以计算观察档弧垂，弧垂观察采用平等四边形法，特殊档距可用经纬仪观察，紧线耐张段弧垂观测完毕时，必须予以复查，确认无误后方可登塔划印安装，并及时填写施工记录；⑥挂线时应对挂线所用的挂钩（或拉板）钢丝绳等器具进行检查，如有影响不得使用。导线升空时，双联绝缘子串保持平衡。牵引对地夹角为25°左右为宜。

3.3附件安装

绝缘子安装前要进行耐压试验，试验合格后方可进行安装。绝缘子安装时要对外观、弹簧销、挂板等检查是否合格。防振锤安装尺寸应严格按设计给定值进行，并按《规范》施工，铝包带两端露出夹口10~30mm。跳线安装应使其呈近似悬链状自然下垂，其螺栓、弹簧销、开口销的安装应符合《规范》工艺标准安装。

3.4接地体安装

钢管塔接地体埋深，应符合设计规定和要求；接地体的连接应可靠，接地体引线与塔身联接必须可靠；接地电阻应符合设计要求和《规程》规定方法测定。

4、结语

在电力工程输电线路施工过程中采用科学合理的施工技术，能够有效提高施工效率，节约施工劳动成本。在实际施工过程中，首先需要进行电力工程输电线路勘察，在施工过程中，应该加强对于基坑开挖、基础工程施工、杆塔工程施工以及架线施工管理，并且对光缆进行优化控制，同时还需要对设备进行安装、调试和验收，这样才能有效保障电力工程输电线路施工质量。

参考文献

[1]伦胜权.电力工程管理中存在的问题及改进措施研究[J].科技视界.2016（20）：12-14.

[2]邵伟.电力工程输电线路的施工技术要点[J].江西建材.2016（22）：67.

[3]刘彦华.探究电力工程自动化施工管理技术[J].四川水泥.2016（08）：98.

论文作者:金建华

论文发表刊物:《电力技术》2016年第9期

论文发表时间:2017/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1178917e8f4a04039385ade4.html