# 关于水处理中絮凝剂的应用分析及发展趋势探讨论文_梁晴

阳春新钢铁有限责任公司 广东阳江 529600

摘要：钢厂在生产的过程中，会产生大量的废水，这就需要对废水进行处理，以减少环境的污染，通过对废水处理中絮凝剂的具体应用进行分析，探究各种絮凝剂的优缺点，并对水处理中的絮凝剂的未来发展趋势进行探讨，为人们提供参考。

关键词：水处理；絮凝剂；污染

随着我国经济的发展，对钢铁使用要求也越来越高，钢厂的废水含有大量的有毒污染物，如果不对钢厂的废水进行有效的处理，将会对环境造成污染，影响人们的生活健康。絮凝剂的使用能够有机的降低钢厂废水中的有害物质，还可以使得钢厂的水进行二次利用，提高水的利用效率，能有效的缓解钢厂水资源供应不足的问题。

一、絮凝剂在水处理中的应用分析

1、无机絮凝剂在水处理中的应用

（1）无机低分子絮凝剂的应用

无机低分子絮凝剂主要构成成分是铝盐或者铁盐，例如硫酸铝是应用较为广泛的絮凝剂，目前世界上每年生产5×106t硫酸铝，其中有一半以上应用于作絮凝剂使用，硫酸铝具有很好的絮凝效果与沉降效果。FeCl3也是一种常用的絮凝剂，它易溶于水，形成的絮体的体积较大，对废水中的有害物质沉降性能较好，并且它对水的温度、水质、PH的要求不是十分严格，但是它的腐蚀性较大，具有刺激性的气味，操作比较困难，主要使用碱性比较大的废水处理中，对酸性废水处理的使用效果不是很突出。

（2）无机高分子絮凝剂的使用

无机高分子絮凝剂（IDE）是在传统絮凝剂的基础上发展起来的絮凝剂，可以成倍的提高废水处理的絮凝效果，而且成本也比较低，常用的高分子絮凝剂有聚合氯化铝PAC和聚合硫酸铁PFS两种，它们具有很强的絮凝效果，二者在制作工艺具有多元化的特征，主要采用物理、化学的方法向原料中添加适当比例的成分，来提高絮凝的效果，例如在PAC的生产工艺中，可以根据需要添加稳定剂无机盐或有机高分子，在增加絮凝效果的同时，还能够增加PAC的稳定性。聚合氯化铝铁（PAFC）是在PAC和PFS生产的基础上形成的新型高效絮凝剂，它同时具有PAC与PFS的优点，具有沉降快、絮体大的优点，在钢厂的废水处理中得到了广泛的应用。

2、有机絮凝剂的应用

（1）有机高分子絮凝剂

有机高分子絮凝剂主要是采用有机物质构成，属于第二代絮凝剂，主要有合成有机高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂两种类型，有机絮凝剂与无机絮凝剂的作用原理不同，无机絮凝剂主要通过与水中的胶体粒子间的电荷相互作用，使得水中的有害物质凝聚，有机高分子絮凝剂主要是将水中的胶粒吸附在在絮凝剂的分子链上而形成絮体，而且絮体的大小主要受到高分子絮凝剂的分子量大小、电荷密度、混合时间以及絮体的稳定性等因素的影响，它具有使用量小、沉降快、絮体大、对水的PH值与温度的要求不高、适用范围广等优势，而且使用有机高分子絮凝剂还具有生成的污泥少，节约用水等优势，在钢厂的废水处理应用也十分广泛。

（2）天然有机高分子改性絮凝剂的使用

天然高分子改性絮凝剂具有无毒、成本低等特点，一般采用的是淀粉、纤维素、含胶等衍生物，具有易于降解的优势，它的生成原料属于可再生资源，原材料的来源比较丰富，制作的成本低廉，一般情况下不会造成二次污染，天然高分子的种类比较多，活性基团多，在废水处理的过程中，可以选择的方式比较多，同时它还兼具有合成类高分子絮凝剂与天然高分子的优势，可以有效的弥补有机高分子絮凝剂的的缺点，但是在具体使用中，它的分子量低，在废水处理的过程中，容易失去活性。因此，在废水处理的过程中，可以将天然有机高分子絮凝剂与合成高分子絮凝剂结合在一起使用，可以有效的提高废水处理的效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、微生物絮凝剂在水处理中的应用

微生物絮凝剂（MBF）是一种新型的絮凝剂，它是在20世纪80年代后期研制处理的第三代絮凝剂，它主要是采用生物技术合成的絮凝剂，通过微生物发酵技术而提取的一种新型的、高效的、成本低廉的废水处理剂，在钢厂的废水处理中得到了广泛的应用。我国在上世纪90年度开始研制微生物絮凝剂，并取得了一系列的成果，采用微生物絮凝剂絮凝能够有效的提升废水处理的效果，它的主要工作机理有3种情况：对废水物质的桥联作用、电中和作用和卷扫作用，不同的工作机理处理废水的效果也不相同，在钢厂的废水中含有大量的有机盐物质，采用微生物絮凝剂能够快速的对这些有机盐物质进行沉淀。由于絮凝剂的分子量较大，分子链也比较长，一个絮凝剂分子可同时与废水中的几个悬浮颗粒结合，形成新的絮体，这样在废水处理过程中适宜条件下，絮体可以快速的形成网状结构，快速的沉淀，表现出很强的絮凝效果，微生物絮凝剂与无机或有机合成高分子絮凝剂相比，优势是十分明显，它具有高效、无毒、降解能力强、可消除二次污染、絮凝广泛、絮体大、脱色效果独特等优势。因此，微生物絮凝剂在钢厂废水处理中具有十分广泛的应用前景。

4、复合絮凝剂的应用

复合类絮凝剂是根据废水处理过程中的需要，将无机絮凝剂、有机絮凝剂与微生物絮凝剂按照一定的比例配合而形成的复合型絮凝剂，以达到对废水进行综合处理的效果。主要有如下几种方式进行复合：第一是将高分子有机絮凝剂与无机絮凝剂结合在一起，让二者与废水进行综合作用，在废水处理中达到更加高效的凝聚与沉淀的效果，提高废水处理的效果；第二是将无机盐类絮凝剂和微生物类絮凝剂相结合而形成的新的处理物质，可以有效的解决传统的无机盐类絮凝剂在废水处理过程中而产生的二次污染问题；第三，是将多种微生物类絮凝剂组合在一起而形成的多种成分的复合型絮凝剂，进而能够产生更好的废水处理效果，同时也能够降低废水处理的成本，提高钢厂废水处理的效果。因此，在钢厂的废水处理中，可以结合废水的主要成分，采用不同的絮凝剂进行复合，形成复合型的絮凝剂，进而能够有效的对废水进行处理，提高废水处理的效果，降低废水的二次污染及废水处理的成本。

二、水处理中絮凝剂发展趋势

由于在钢厂生产的过程中，产生的废水所含有的有毒成分比较多，需要采用不同的絮凝剂对其进行处理。化学类絮凝剂种类比较多，适用范围更加广泛，在具体的应用中，也会在水中留下一定的有毒物质，如果处理不慎，就会造成二次污染。在未来的发展中，需要对絮凝剂进行压缩，形成双电层、吸附中和、吸附架桥及网布等作用的复合型絮凝剂，在提高絮凝剂应用的目的同时，也能够达到净化水源的目的。微生物类絮凝剂无毒、产生的絮体大、安全高效的特点，而且多种微生物在自然界中广泛存在，原材料的来源比较方便，但现阶段，对多种微生物菌种的筛选还是一个比较复杂的过程，目前开发处理的产品种类还是比较少的，还不能进行大面积的推广与应用。在今后的研究中，需要结合污水处理的实际需要，并利用微生物的特征，研制出节约、高效、安全、环保的絮凝剂材料，是未来絮凝剂的发展方向，另一方面，结合当前环保的要求，积极开展绿色化学技术研究，开发和推广二次污染比较少的絮凝剂，成为人们研究的重点课题。同时也需要结合废水处理的实际情况，将化学絮凝剂和微生物类絮凝剂高效结合形成复合型的絮凝剂，最大程度发挥絮凝剂效果，在未来的应用也十分广泛。

结束语

钢厂的生产过程中，会产生大量的废水，加强对钢厂生产过程中的废水处理，并提高水资源的利用效率，在废水处理中加入絮凝剂是有效的方法之一，絮凝剂在废水处理过程中，具有工艺简单、操作方便等优势，在钢厂生产废水处理中得到了广泛的应用。

参考文献：

[1]李潇潇，张跃军，赵晓蕾.PDM复合PFS用于夏季长江水强化混凝脱浊处理[J].水处理技术，2015（8）.

[2]俞鸣吃，朱红玉等.染料废水脱色混凝剂PSDC-V的开发及应用研究[J].水处理技术，2017（6）.

[3]孔爱平，武鹏华等.无机与有机复合絮凝剂PAEC-CTS的制各及其在废水处理中的应用[J].水处理技术，2016（4）.

论文作者:梁晴

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1182f5b84b41b8348e19a4c3.html