# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理策略论文_黎桂斌

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

摘要：随着我国城市化进程的不断加快，使得城市的空间越来越少，大量的人口流动使得城市不得不建立高层建筑来缓解空间上存在的压力和问题。在高层建筑施工过程当中，深基坑施工技术作为其中的一部分，起到了对上部结构进行承载的作用。但是不同地区的地下条件也不同，在深基坑施工过程当中所要解决的问题和面临的难度都很大。采用支护的方法对深基坑施工进行更加安全的保障，可以避免很多问题的出现，同时也会提高深基坑整体的质量。

基于此，本文立足于深基坑支护施工的主要技术，探寻建筑企业开展现代化深基坑支护施工技术管理的有效策略。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术；管理措施

深基坑支护施工技术目前在我国建筑工程施工中有着非常重要的作用，深基坑实际深度不同，所采用的支护技术不尽相同。深基坑施工过程中具有一定程度的危险性，所以在施工过程中必须进行支护，相关工作人员需要熟悉并充分掌握深基坑支护技术，只有这样才能保证整个工程施工工作的安全性。一般情况下，搅拌桩支护技术稳定性较强，一般会被用于基础深基坑支护建筑工程施工中，但土钉墙技术一般会被用于地下水位较低的建筑工程深基坑施工中。

1 深基坑支护施工概述

深基坑支护施工是为保证地下结构的安全以及基坑四周的稳定，采用支档施工和加固处理等方法实现对基坑侧壁和四周环境的保护。随着我国建筑工程规模的扩大、建筑高度的增加，建筑工程地基开挖难度加大，如果无法保证地基的质量就会对整个建筑物质量产生影响，尤其对于高层建筑来说只有保证基坑牢固才能提升建筑物的整体安全性能。当前在一些管道复杂、地形地质条件险峻的地方进行基坑开挖难度很大，而使用深基坑支护技术施工，首先大部分为临时工程，周期长；其次深基坑支护施工工程规模大且形式多样；此外因受地质地形条件的影响，施工难度大、对技术要求高。采用基坑支护技术是为提升边坡的稳定性，从而可减少塌陷等事故，以保证建筑工程的安全可靠。

2 深基坑施工技术应用现状和遇到的问题分析

在深基坑施工中，首先深基坑的施工环境非常复杂，所以施工难度很大，因此在前期如果没有做好详细的准备工作，比如水文勘察、测量放样等，就无法全面了解该施工区域的水文地质情况，从而会影响后期的设计施工。在勘察阶段，一方面会受到地质环境本身的影响，另一方面勘察技术也有待提升，因此得到的数据并不能完全保证其完整性和准确性。同时，不少地区会出现基坑失稳的问题，这和基坑设计不合理、地下结构质量整体不高、缺乏施工监管等有关。在实际施工时如果搅拌桩水泥土掺量不足就会影响水泥桩的支护效果，裂缝等问题十分常见。加上在施工时偷工减料使设计和实际不符就可能会出现变形的现象。另外，超深基坑传统设计以平面为主，在实际施工时出现问题后要在平面基础上进行结构的调整，这样会使设计和实际施工出现不相符的问题。最后，在开挖工作中也可能会出现欠挖、超挖的问题，导致支护结构水平不一协调性差，在雨季时土层的开挖可能无法保证挡土支护的施工，而且还会引起边坡失稳、不平整的问题，给施工带来安全性问题，最终会影响的可靠性。

3 深基坑施工关键技术

3.1 土层锚杆支护施工

在土层锚杆施工的过程中，也要遵循严谨的工作流程：首先，在施工前要对施工现场相关位置进行精准测算，初步确定锚杆的基本位置，尽可能减少工作误差。同时，施工人员还需要把握锚杆的质量控制，并对于实际工程进度进行实时监测，重点保证锚杆的水平位置、倾角、标高等核心要素的检测工作，排除所有可能影响施工质量的因素，为后续施工提供基础；其次，要做好对于钻孔的记录和质量检测工作，尤其是要认识到施工现场多样化因素对于钻孔工作的影响，这些因素会使得钻孔工作遇到障碍，在遇到这一类情况时，施工单位要立即要求施工人员停止相关工序，针对故障问题开展系统检测，在排查出引发故障的根本问题并加以解决后，方可继续施工作业；最后，要处理好灌浆工作，确保所采用的浆液配比的科学性。

3.2 土钉支护施工

土钉支护施工是一种常见的深基坑支护施工技术，在施工过程中的工作要点如下：其一，保障拉拨实验的准确性，确保土钉的多样化力度指标符合工程标准要求，把控好土钉的材料质量；其二，合理控制所使用的钻机设备的基本长度，计算作业过程中的孔洞深度，保障最终确定的孔口大小和深度符合施工标准，进而优化整个作业流程；其三，要把控好作业过程中外加剂的配备质量，发挥好其保障施工质量的基本性能。

3.3护坡桩施工

在施工项目的边坡防护桩施工中，使用螺旋钻机按设计的工程深度钻孔。水泥浆顺序从孔底向上注入。在这部分工作时，必须注意准确的地下水位和无级孔的位置，以确保水泥浆可以达到较深。标记挖坑工作程序的标记，然后取出钻杆，装满钢笼和骨料，最后施加高压糊剂，以确保上述工作的分层和分阶段运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3 地下连续墙施工

通常是在一定的条件之下对钢筋混凝土墙体的分槽段进行施工和建筑。用地下连续墙支护技术对钢筋混凝土墙体进行施工，可以在施工过程当中对地下的深基坑支护带来更好的保护作用。同时地下连续墙支护技术的防渗透性能特别突出，施工的刚度也比较大，在砂土层地质进行应用效果十分明显。目前在我国地下连续墙支护技术的应用是深基坑支护施工过程当中应用比较广泛的技术之一，同时在未来随着科技的不断发展，地下连续墙支护技术也会得到更好的发展，可以更加高效地应用到深基坑支护过程当中，提高深基坑支护的整体质量。

4 深基坑施工经验和技术管理要点分析

4.1 选择合适的支护方案

首先从技术角度来讲，支护方案的选择将关系到边坡的稳定性，影响变形量的控制质量。所以要结合当地地形地质条件、周围环境情况等合理选用。当地质条件较好且四周情况稳定、对技术要求不高时可选择柔性支护，比如土钉墙和锚喷等。而对于四周环境复杂、对技术要求较高时，一般选择刚性支护方案，比如排桩或地下连续墙等方式可减少水平位移。但是这种方案的造价较高且工期较长。一般来说，可将排桩和工程桩结合起来以便缩短工期、有利于施工组织；而地下连续墙适合用在地质条件很差很复杂的地区，尤其是基坑深度较大且对周围环境要求较高的基坑支护施工中。同时，在地质条件较差时宜采用内支撑形式，在特别差时可采用连续增加逆作法的方式，尤其在有多层地下室的情况下，地下室结构体系可代替支撑体系，受力和工期均较为合理，在保证质量的同时还能实现经济效益。

4.2 做好基坑降水技术管控

基坑降水常用的有明沟设置加集水井降水和轻型井点降水法，在实践中如果地下水位较高，为避免地下水对深基坑支护的影响，应在对周围环境进行综合分析的基础上结合地质条件和水文资料制定合理的降水方案。在降低地下水位时要避免连续抽水，严格控制好出水的含砂土量，避免发生地下砂土流失的现象。此外要合理设置水位监测井和沉降位移观测点，及时掌握水位和周围建筑物的动态变化情况，同时要在基坑周围设置好截水沟来排除地表水，避免出现地表水渗入基坑和地面冲刷的问题。

4.3 做好土方开挖技术管控

在土方开挖施工中，首先必须清楚了解施工区域地下管道等地下设施的情况，并了解管道的标高和走向，在此基础上确定开挖方案。其次保证出土坡道设置合理，必须保证边坡支护体系受力均匀才能避免发生边坡失稳现象。再次要合理控制好土方开挖量，当开挖量较大时必定会对周围环境产生不利影响。在深基坑支护中如果遇到软土地基，则需先处理后再开挖且要控制好开挖的深度。此外在爆破时要严格控制炸药量，设置减震缓冲沟来保证岩面的完整性。最后尽量避免在雨季施工，如果深基坑支护施工时遇到下雨则需在坡面上覆盖防雨材料以免雨水冲刷。

4.4 其他控制管理措施

在对基坑周围环境进行监测时，需要监测的内容包括地下连续墙是否出现明显的变形，周围建筑物承重墙体是否出现开裂或剥落、周围地表情况、基坑边坡情况等。可根据基坑开挖区域和周围环境参数建立数值计算模型进行数值模拟计算，同时通过对地下连续墙、周围建筑物沉降、地表沉降等现场数据监测和收集，了解基坑开挖中数据的变化趋势，积累基坑开挖经验。为避免超深基坑施工对周围建筑物构筑物、生态环境、地下管线等造成破坏，还要做好安全防护措施，同样可利用模拟计算的方式对保护技术进行验证。此外还要注意提高超深基坑的防水效果，避免超深基坑受到地下水位的影响，这也是提升基坑承载能力和稳定性的关键。

5 结语

综上所述，建筑工程施工中深基坑支护施工是一个复杂的过程，受多方面因素的影响，且其施工内容和技术要点较多，必须加强对各环节施工要素的技术管理才能保证基坑支护施工的质量，从而保证地基结构的安全稳定。

参考文献：

[1]张亚东.探讨深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用[J].门窗，2016（3）：110-111.

[2]丁明亮.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].城市建筑，2017，02（12）：23-24.

[3]李令明.浅议建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].中国科技投资，2017（11）.

[4]顾勤.刍议建筑工程施工中存在的问题及施工技术管理[J].城乡建设，2011（15）.

[5]焦隽隽.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].河南建材，2018（06）：28-29.

[6]周兴.刍议建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].中国建材科技，2019（1）.

论文作者:黎桂斌

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11863754857dc25c5e8007df.html