# 宽流道全焊接板式换热器开发与应用论文_萧东德

摘要：近年板式换热器的应用越来越广，这得益于其紧凑的结构和较高的换热效率。全焊接板式换热器比传统的可拆式板式换热器可适应更高的温度和压力，从而进一步拓宽了其应用的范围和领域。宽流道板式换热器在含固体、晶体、纤维、浆状物质及高黏度介质流体余热回收场合被广泛应用。开发的激光焊无触点宽流道板式换热器不但承压高，而且采用了可拆卸盖板设计便于内部清洗降低检维修成本，设备具备良好的应用。

关键词：宽流道；全焊接；板式换热器

板式换热器在石油化工及其他工业领域得到广泛应用，板式换热器一般分为可拆卸垫片式板式换热器、半焊式板式换热器和全焊接板式换热器[1]，其中可拆卸板式换热器根据板片间隙流道的大小，又开发了宽流道可拆卸板式换热器。随着工业生产工艺要求的不断变化，在含矿物纤维、浆状物质及高黏度颗粒介质换热工艺场合，以往开发的宽流道可拆卸板式换热器已很难满足要求，急需开发新型全焊接宽流道板式换热器。

一、慨述

作为工业大国，快速发展的工业也带来巨大的能源的消耗，换热器作为一种最常见的工业设备，在直接生产和开发利用二次能源方面，都起到了重要作用。在节能减排的号召下，换热器行业也朝着节能增效的方向发展。近年是板式换热器发展的上升阶段，不仅在石油化工等领域越来越常见，在食品、医疗等行业也被迅速推广。板式换热器的换热主体为金属波纹板片，一定数量的板片被压紧而形成板束。不同形式的波纹决定了板片间流道的复杂及曲折程度，板式换热器内流体达到湍流状态时所需要临界雷诺数比常规管壳式换热器更小。垫片密封是板式换热器最原始的密封形式，常见的可拆式板式换热器就是采用橡胶垫圈来密封流道中的流体，压紧板将一定数量的板片压紧，通过压紧螺柱提供压紧力并固定。可拆式板式换热器易拆洗易扩容，但是可承受的工作压力和温度都较低，一般上限为2．5 MPa和250 ℃，且由于角孔尺寸的限制，很难实现大流量，应用范围有限，且角孔的存在也造成了板片材料的严重浪费。随着板式换热器的发展，出现了一种新的密封形式，即焊接密封。板片两两相对用自动焊机焊接以形成不同介质的流道，没有角孔，工作介质应与板材兼容，由于焊接密封效果好，介质可具有腐蚀性，最高工作压力可达20 MPa，最高温度可达900。C。适用于高温、高压条件的全焊接型板式换热器也已经问世。全焊接板式换热器的出现，使板式换热器登上了一个新的台阶。

二、宽流道全焊接板式换热器应用

1、全焊接板式换热器工作原理：其属于间壁式换热器，结构形式是相邻两张板片之间，通过焊接形成两种流通通道，两种不同温度的介质分别在同一板片两侧的通道中流过，每种介质通道通过分程隔板来控制流通面积及流通长度，这样高温流体通过板式换热器将热量传递给低温流体，从而实现换热。

2、可拆卸板式换热器应用局限。可拆卸宽流道板式换热器由于易于拆卸，清洗更换方便颇受顾客信赖，可拆卸宽流道板式换热器在聚乙烯装置挤压造粒单元得到广泛应用，但其承压能力低，最高工作温度受胶垫耐温极限限制，另外板片结垢需要拆卸清洗时，胶垫损坏及板片变形更换导致检维修成本较高。目前可拆卸宽流道板换流道间隙最大不超过12 mm，流道间隙过大设备的承压性能很难保证。污水处理领域应用的可拆卸板式换热器在工作过程中，污水中的矿物纤维极易在可拆卸板式换热器的角孔和内壁钩挂堵塞，需定期将设备进行拆卸并用高压水枪清洗垫片，拆卸过程中胶垫损坏和板片变形的情况时有发生，维护成本较大。另外，定期对设备进行维护清洗检维修人工成本也非常高。石油化工领域在进行含焦油废水余热回收时，由于焦油在板片上结垢会导致整台设备的传热性能大大下降，需定期对设备进行拆卸清洗传热板片。

2、激光焊无触点宽流道板式换热器。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆可拆卸板式换热器承压低、耐温不高，介质流道存在较多波纹触点导致介质流道易发生堵塞，为解决应开发全焊接宽流道板式换热器。目前开发的全焊接宽流道板式换热器已在燃料乙醇行业 广泛采用，与其他换热器相同，宽流道板式换热器也设有热流体的介质流道和冷流体的介质流道，但是冷介质流道采用了高效平板定距柱或窝状结构，热介质宽流道侧无触点和其他支撑。氧化铝种子分解过程中应用宽流道全焊接板式换热器也有很多成功，含有固体颗粒的氢氧化铝浆液顺利通过板组间形成的无触点的介质流道，冷流体通过有触点的介质流道，但此设备的传热元件未采用激光焊，设备的耐压性能较低。

（1）传热元件。由板片组对形成的无触点“板管”流道，板片之间采用激光连续焊接，最大承压压力4.0 MPa，板程含悬浮颗粒等黏性流体介质侧为无触点流道，此流道的间距可在10-40 mm 范围内根据具体流体性质和工况进行调节，大大增加了设备的适用性。当壳程循环水侧压力大于板程侧时，因采用了激光焊接，壳程循环水介质流道不会发生较大变形，因此板程侧介质流道不受影响，保证了设备长期运行的可靠性。设计开发的波纹板传热元件具有传热效率高的特点，沟槽状的横直波纹传热板型可采用2205、254SMo、2507、654SMo 和哈氏合金等材质模压成形制造，此传热元件适用于高炉冲渣水、造纸纸浆和污水处理等应用领域。如图。

（2）设备结构。某公司制糖工艺流程提供的宽流道激光焊接板式换热器现场应用，含大量黏性颗粒废水因易发生堵塞走设备的无触点板侧流程，循环冷却水走设备的壳侧流程，循环冷却水将废糖水的余热进行回收，通过此设备进行热量交换。板程侧设有可拆卸盖板结构，定期打开设备的盖板，对颗粒物废水侧进行清理维护。因设备传热元件板束采用激光焊接，此设备具备良好的承压性能，最大耐压4.0MPa，将设备的板程侧盖板打开，采用高压水枪对设备内附着的垢物进行清洗。以往采用可拆卸板式换热器使用两周即发生堵塞，需及时进行拆卸清洗，清洗维护时需将每一张板片进行拆卸清洗，工作量巨大，由于全焊接宽流道板式换热器的特殊结构设计，包括无触点、激光焊及整台设备的特殊结构使设备具备良好的使用性能和清洗维护优势。板程热水侧可根据所含颗粒物粒径进行调整板间距，拓宽了设备在复杂工艺流体中的应用范围，并且开发的激光焊无触点宽流道板式换热器适用于两种介质均为易堵塞易粘结的工艺流体场合。激光焊焊接强度高，冷却水侧可以在较高的压力下和较大压差下工作，拓展了设备的操作压力应用范围并保证设备长期运行的可靠性。设备板程侧采用盖板可拆卸结构便于后续设备内部清洗、检维修，相比于清洗可拆卸板式换热器更加方便，维修成本低。设备整体具备占地面积小、结构紧凑的特点。

激光焊宽流道全焊接板式换热器可以在含固体、晶体、纤维、浆状物质及高粘度介质的余热回收场合应用，钢厂焦化厂蒸氨废水处理可用此宽流道板式换热器代替螺旋板式换热器，有效防止堵塞。此外，污水内悬浮的矿物纤维和造纸行业中的纸浆极易堵塞可拆卸板式换热器板间流道，设备采用宽流道设计，因此在环保行业工业污水和造纸纸浆废热回收领域具备良好应用前景。

参考文献：

[1] 张晋红，吴风林. 宽间隙板式换热器在挤压造粒单元中的应用[J]. 石油化工设备， 2017， 38（6）.

[2] 杨德生，缪正华. 全焊接宽流道板式换热器设计与应用[J]. 价值工程，2017（4）：65-66.

[3] 张曼丽，王新燕. 宽流道板式换热器在氧化铝生产种子分解过程中的应用[J]. 中国有色冶金，2016（1）：52-54.

[4] 高 红，管风军. 高炉冲渣水余热回收在蒸氨工序中的应用[J].燃料与化工，2017（6）：33-34.

论文作者:萧东德

论文发表刊物:《中国电业》2019年 19期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/118b1ce61a7d9dfa88e4f688.html