# 建筑框架剪力墙结构的施工技术探究论文_1黄振,2金俊

1身份证号码：33900519860824xxxx

2身份证号码：33060219891009xxxx

摘要：框剪结构类型多元化主要决定于剪力墙结构形式，剪力墙主要有短肢剪力墙、小开口剪力墙、整体式及壁式剪力墙。这些类型的剪力墙特征不同，其与框架结构结合在一起时，也会决定混合结构整体的施工复杂性。施工人员需要在有效区分类型的同时，掌握施工技术，规范施工行为，使框剪结构功能实现。本文主要针对建筑框架剪力墙结构施工技术进行探讨。

关键词：建筑；框架剪力墙结构；施工技术

引言

进入二十一世纪以来，国家的经济水平呈现了飞速发展的态势，建筑工程伴随着经济的增长也获得也快速的发展，也对建筑工程的施工质量提出了更高的要求。与此同时，在建筑行业不断发展的环境下，新型的建筑技术以及建筑材料不断涌现出来，用以满足日趋苛刻的建筑工程施工条件，框架剪力墙结构就是新型技术中的一种，已经被大范围的使用到建筑工程项目中。根据实验数据以及工程施工经验可以看出，框架剪力墙结构的应用不仅能够有效的提高建筑工程施工的品质，同时对于降低建筑工程的施工预算也有着重要的作用，因此研究建筑工程项目中框架剪力墙结构的施工技术运用是非常有意义的。

1框架剪力墙结构概述

框架剪力墙结构技术是一种非常重要的建筑施工技术，可有效提高建筑实际使用面积，具有坚固，抗重，耐压，不易变形的优点，有助于提升建筑结构的稳定性，增加其负荷载重能力。而常规意义上来讲，框架剪力墙结构技术是将框架与剪力墙相结合，构成一种复合式承重结构以提高承载力的技术。

2框架剪力墙结构特点

2.1受力特点

与传统结构相比，框架-剪力墙结构主要包括框架和剪力墙两部分，具有性能更稳定的优势。对于建筑工程下部结构，剪力墙结构的位移相对较小。其变形特点是框架按弯曲曲线受拉变形，也能承受大部分水平力。上部结构的位移通常较大，有外部趋势，但框架结构有内部趋势。框架剪力墙根据剪切曲线变形。在承受外荷载水平力的同时，还可以承受拉回剪力墙的附加水平力。

2.2刚度特点

框架剪力墙的基础主要是总弯曲的25%左右，这与框架结构的力学特性相似。为了保证结构的施工效果，在设计阶段应重点对抗震等级划分进行研究。当基础剪力墙的弯曲度占70%时，框架结构需要承受30%的弯曲度。必须按照框架-剪力墙系统进行设计。

2.3变形特点

受水平荷载影响，框架结构和剪力墙的变形曲线不同。框架结构的主要变形是剪开侧向变形，而剪力墙的主要变形是弯开。根据两种结构的力学特性差异，在设计中通过楼板的协同作用，可以形成框架-剪力墙结构的变形曲线。

3建筑项目建设中框架剪力墙结构的主要建设形式

3.1钢筋工程在框剪结构中的应用

框架剪力墙结构施工中会应用大量的钢筋材料施工作业，在钢筋工程中，节点较为密集，结构受力时容易出现钢筋位移情况，提升钢筋工程施工质量是确保相应框剪结构承载能力的重要保障。传统的工艺操作中为确保钢筋不发生位移，施工人员一般就会利用一些箍筋框工具对钢筋施加固定力，不过在实践中箍筋框由于固定点缺失就会导致固定能力差，而框剪结构能够为箍筋框提供强有力的固定点，这样就可以最大化地发挥其固定钢筋的作用，同时很多施工人员还会利用水平框剪结构所带有的格筋结构进行钢筋材料的固定，这样就能够尽量提升钢筋结构的稳定性，同时也为框剪结构与钢筋形成互相支撑的力量体系提供基础。

3.2框剪结构施工中模板工程操作要点

（1）内外侧模板设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在框架剪力墙结构基础上，首先要保障内外墙模板的比例短于内外侧模板，差距范围为200~300mm，此举可以保障模板规格的准确性。其次，为了避免之后模板安装使得墙体破损问题，需要在墙体与模板之间设计海绵。（2）模板安装。首先在模板安装过程当中，应当先进行支模工作，此项工作必须以浇筑后的框架剪力墙结构为参照物来进行工作。其次为了避免内侧模板出现位移现象，可以采用短钢筋将模板与墙体相互连接，以此来控制模板不出现位移。（3）墙模板吊装。在墙模板吊装当中要避免模板不与钢筋相互接触，否则容易造成模板损伤，还可能导致安全问题。此外，因为吊装需要精准控制模板的位置，所以在操作当中必须保证光线充足，否则容易诱发错误操作。

3.3框剪结构混凝土工程施工要点

同钢筋一样，混凝土也是框架剪力墙结构建设的重要材料，而混凝土施工质量对于框剪结构的手里表现有较大的影响，我们在框剪结构相应的混凝土材料施工中应注重如下施工要点：

首先应做好混凝土材料拌和施工作业，混凝土材料拌和工作中对材料的选择与质量管控、混凝土各种原材料的配比都是非常关键的质量控制要点，同时应注重拌和顺序，在拌和操作中还应做好方向控制，降低混凝土材料混合物离析问题出现的几率。其次应控制混凝土浇筑作业要点，混凝土结构浇筑工作应首先做好具体施工方式的选择，之后就要对混凝土强度进行判断，选取强度较高的柱头部分进行浇筑，而后就是以此进行其他强度结构的浇筑作业，混凝土结构浇筑过程中必须就其结构厚度进行严格控制，并且必须尽量避免在浇筑施工中出现结构中断的情况，因为这样会造成混凝土结构缝问题的出现，降低混凝土结构承载能力。最后就是要强化混凝土结构养护操作质量，混凝土结构浇筑完成后就要根据浇筑情况进行结构温度控制以及湿度管理，浇筑中预埋的测温管可以在保养过程中对混凝土结构内部温度进行显示，在温度过高时要采用通风喷水等方式降温，温度过低时则可以进行覆盖保温材料进行保暖。

4框架剪力墙结构施工质量控制的策略探究

4.1针对相应材料进行质量管控

由于框架剪力墙结构施工质量的重要影响因素就是施工材料质量的好坏，在建筑施工中必须针对主结构材料进行严格的质量控制，要选择具有相应资质的原材料供货商，并且要针对进场材料进行严格的合格证与质检报告检查，还要根据需要对材料进行抽检，确保框架剪力墙结构施工所用材料符合工程建设需求。

4.2优化框剪结构构件的延性

优化相应结构构件的延性能够有效提升框架剪力墙的抗变性能，确保框剪结构在承受压力以及剪切力时能够表现出较好的性能，并且我们知道一旦建筑结构受到地震侵袭就会在墙体结构上出现扭转作用力，造成总体结构刚度下降的问题，这样就会导致框剪结构承载能力的减弱，因此强化构件延性就成为提升框剪结构抗震性能的重要措施。在施工中如果出现了转换层框剪结构，就要尽量选用连续施工的方式，这样就能够最大限度提升框架剪力墙总体的承载效果。

5结束语

框架剪力墙结构综合了框架结构与剪力墙结构的双重优势，使得其在现代建筑工程项目中被广泛运用，不仅能够有效提升建筑工程的整体质量，同时对于降低工程施工预算以及缩短施工周期也有着重要的作用，所以建筑单位应当加大框架剪力墙结构的应用研究，突破框架剪力墙结构的技术难题，不断的完善和创新框架剪力墙结构。

参考文献：

[1]张建平.试析框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的运用[J].建材与装饰，2018（43）：37-38.

[2]代宝.建筑工程中的框架剪力墙结构建筑施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（43）：42.

[3]张晋元，刘朝阳，王永伟.钢筋混凝土框架剪力墙+支撑结构在公共建筑中的优化设计[J].结构工程师，2018，34（04）：14-20.

[4]李进，马延聪，李青宁，姜维山.带X水平斜撑的装配整体式楼盖板-框架剪力墙结构的拟动力试验研究[J].工业建筑，2015，45（08）：78-85.

[5]张宏.关于房屋建筑框架剪力墙结构主体工程施工技术方案的探究[J].门窗，2014（11）：117-118

论文作者:1黄振,2金俊

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/6/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1192ca4fd997075fd869c54c.html