# 电力系统配电设备维护与检修分析论文_罗松涛

摘 要：配电网是电力系统的重要组成，配网设备运行的安全性能直接影响电网的整体运行。为了能够加强供电整体系统的稳定性，就需要加强配网的有效管理，做好维护检修工作，降低故障出现的概率，维持电力系统的安全和可靠。

关键词：电力系统；配电设备；维护检修；管理

前言 ：

配电线路安全平稳地运行是电力能源安全正常使用的保证，如何切实解决和防范配电线路设备故障，是电力工程中的重要课题。电力企业应保证配电系统更好的运行，对配电网中的电力设备进行检修，在发现故障隐患时及时处理。想要提升配网设备状态，必须重视配网设备状态检修与运维管理措施的实施。

1、配电运行中设备维护与检修的作用

随着人们对于电力需求的不断增加，配网结构也逐渐呈现出相应的复杂性，包含了多种电力设备，在对设备进行检修与维护时，可以保证配电网更好的运行。我国地域辽阔，各个地区间存在着地理环境与自然条件等的差别，各地用电不尽相同。用户用电类型的差异，造成了各地区配网设备的质量与电网运行条件的差异性。在配网设备状态检修及运维管理过程中，配网运行人员专业技能以及素养会直接影响到工作质量，一旦工作人员技能素质不够，这样就很难跟上电网科学技术的发展，进而就会给配网线路设备运行管理造成不利影响。随着科技的不断发展，很多电力企业都引进了自动化的配电系统，其可以保证系统运行的安全性，也可以降低设备检修的费用。配电系统在不断的完善，技术检修人员的工作效率也在不断提高，对设备检修与维护越来越重视，这也是降低配电网故障的有效途径。

电网建设中，配电设备的运维管理是极为重要的工作，好的运维能够使配网安全、可靠的运行，提高运营效率，为社会经济发展提供优质的服务。配电设备的检修有利于降低设备维护的成本，还可以保证配电网安全的运行，在检修的过程中，可以了解到设备的性能，还能了解元器件的性能以及运行特点，有利于制定出科学、合理的检修方案，结合实际运行情况，对电力设备 的数量进行调整，并对设备进行优化，降低线路损害问题，从而提高配电网运行的效率。随着科技的不断发展，电力设备的种类在不断增加，电力企业逐渐实现了信息化管理，电力系统运行的稳定性大大提高了，运行的效率也提升了。

2、配电运行中设备的维护与检修技巧

2.1变压器的检修与维护

变压器是配电运行过程中重要的组成部分，它的重要性，一方面在于它能够实现电压幅度与电流幅度的等值变化以及功率传输中电压的改变，而另外一方面变压器还能够实现完全的电气隔离，进而保障电网以及用户的安全。在配电运行中，变压器常出现的问题有:涡旋电流的产生，线圈电阻问题，变压器消耗过大以及高温运行环境中变压器的老化等，这些问题的存在无疑会影响整个配电系统的运作。针对以上变压器存在的一系列问题，相关的电力工作人员必须做好日常的检修与维护工作。在平常的检修、维护工作中注意及时清理空气颗粒物以及变压器上的尘埃。如若变压器长期处于潮湿的环境下，那么极有可能引发放电现象，因此应将变压器置于比较干燥的环境中。另外，应注意变压器运行时的温度，有无异响等特殊情况的出现，如若发现及时进行处理，避免更严重事故的发生。

2.2互感器的检查与维护

互感器是保障配电系统安全、稳定运行的重要设备，如若不及时进行检修与维护，一旦互感器出现问题，整个配电系统的运行效率将会降低。在对互感器进行状态检修时，需要定期对互感器运行状态进行检查，通过触摸或者观察的形式检查互感器有无过热问题，并检查互感器外表以及线路有没有破损情况，同时借助仪器对互感器进行检测，看是否存在放电情况，确保互感器在运行状态下始终保持正常的电流和电压。互感器的维护工作主要涉及两个方面，包括电压互感器的维护以及电流互感器的维护工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先分析电压互感器的维护，相关工作人员应及时发现电压互感器绝缘存在的缺损以及裂痕现象，保持互感器的清洁。在对其进行检修以及运维的管理过程当中，也一定要加强对于检查电压互感器的断路以及绝缘等方面的重视度，还确保整个电压互感器不存在裂纹以及破损的状况等，一旦发现了一些特殊异常的情况时，应当第一时间采取具有针对性对策来解决处理。在对电流互感器进行定期检修的主要目的，就是为了关注起是否出现过热或是受损的状况，同时还要关注是否存在着漏电、放电、声音异响的状况，要加强对其检测保护装置状态的关注度，确保电流互感器无过热现象，消除设备运行过程中出现的异常响声，一旦遇到上述现象，应及时采取可行性措施，以控制故障向严重化的方向发展。

2.3电容器的检修与维护

电容器与互感器、变压器一样都是配电运行过程中的重要环节，需要引起相关工作人员的足够重视。由于电容器主要的作用是无功补偿，其运行程度对于无功传输有着很大的影响，还会对线损产生影响。电容器是配电运行设备中的重要组成部分，它只有在额定电流下工作才能够发挥最大的作用。工作人员应严格按照要求检查电容器组，看其是否存在有漏油、开裂的现象，运行过程中的温度是否过热，做好对电容器外观的监测工作，电容器的外观检查主要就是检查电容器的外观部分是否存在异常情况，例如：喷油、渗油、裂开、膨胀等现象，一旦发生一些异常情况，一定要在第一时间停止对其使用，在最大限度上避免出现一些意外事故的发生。另外，还需检查端子是否存在松动等，一旦发现上述问题，应及时停止使用并进行更换，以免出现严重事故。电气量在检查中主要就是查看其数值是否符合要求，负荷波动是否超过相应的标准值，电流电压值是否在要求的范围之内等，避免出现负荷电压过大以及超过额定电流等相关的事故问题，对造成电气量出现异常的主要原因进行查找，对于已经发现的故障电容器或者其他相应的设备，就需要对其及时的检修或者更换，以此来确保电容器稳定安全运行。

3、完善配网设备管理体系

优化配网设备管理体系，其核心在于补充运行维护或是状态检修等基本流程，编制可靠的检修管理制度，对设备运行实施周全的管理。强化配电标准的有效建设力度，采用信息化管理方式，采用科学以及合理的检测技术，对配网线路的状态进行评价，从而对配网线路设备运行状态实施检修维护。根据设备的重要度以及健康度对设备在管理中进行级别的划分，对于不同的级别中的设备按照层次以及专业和类别的不同进行管理，以此实现对故障的防治，从而将故障进行降低以及对营运的时间缩短，从而实现设备应用率的增加。电力设备在日常的工作中，运行管理制度可能会涵盖下列不同的内容：对在线设备在不同时段的运行状态做好检测、对设备实际的运行参数作出诊断、对检修计划进行编写、对运行检修项目予以实施。科学的设备运维制度、先进的专业技术有助于提升配电设备总体的检修水平。结合运维制度的相关要求，对设备实际的运行状态做好监控，收集设备相关的运行资料，利用数据分析来找出设备在运行阶段碰到的问题，提出可靠的设备检修计划，从而对设备作出实时地检修。建立相应的数据库，采用计算机技术和设备实施网络化管理，从而将配网信息资源的实际管理效率以及效果进行提升，不断地优化电力配网系统的自动化水平，引进先进检测技术才能够保证配网设备的安全运行，实现配电网络自动化就可以对配电系统进行实时监测，及时发现配电系统中存在的问题，并解决问题。

4、结语

总之，配电线路设备出现故障的原因有很多，为了确保配电线路的安全及稳定，应该仔细分析故障原因，从而更好的解决故障。所以，积极的进行配电设备的检查维护就具有重要意义。在实际的检查过程中，从多个角度着手，优化配网运维管理的水平以及能力，及时的做好处理措施，才能保证配电运行的质量。

参考文献：

[1]叶盛.配网设备状态检修及运维管理措施[J].低碳世界，2016(18）

[2]曲林.浅析配电运行中设备的检修与维护技巧[J].科技与企 业 ,2015(19)

论文作者:罗松涛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第19期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11a17569b24a611efc372225.html