# 浅谈大气监测布点的优化论文_王波

包钢（集团）公司节能环保中心环境监测部 内蒙古包头市 014010

摘要：随着经济水平的挺高，人民群众环保意识的逐渐增强。经济发展伴随环境污染，对人们的正常生活产生了严重影响，并进一步阻碍了人们的日常生活，因此在保证经济增长的前提下，我们也开始着眼于正常的环境保护问题，以绿色发展为核心的可持续发展理念逐渐成为全社会的共识。本文中分析了大气监测布点的方法和相应优化策略，旨在为大气环境监测和保护提供助力。

关键词：大气；监测布点；优化策略

引言

大气污染受到了人们的广泛关注，无论是酸雨、臭氧层破坏，还是被热议不断的雾霾污染，都在不断地威胁人民群众的生命健康安全。目前，我国政府和社会组织十分关注大气污染的防控工作，在大气监测方面投入了大量的人力、物力和财力，各地区的环境管理部门更是结合本地大气污染情况，选择了相应的监测仪器与监测技术，安排了专业的环境监测人员负责相关工作，从而根据监测的结果来引导大气污染防治工作的针对性开展。然而，在实际的监测活动中，由于监测布点还存在着一些问题，并没有实现对大气污染的全方位监测，需要采取必要的措施予以优化，从而进一步提升大气监测的准确性和有效性，为我国环境保护发挥更大的作用。

1大气环境监测布点原则

大气监测的目的多种多样，但其最根本的目标是进行现场采样，利用监测过程中所采集到的数据信息及大气质量样本，分析判断该监测区域内大气污染的严重程度以及污染物的类型与比例。在此基础上，研究人员可以对相关数据进行深入比对，总结归纳出该区域大气环境质量状况，从而为进一步的环境管理与政策制定提供参考。因此，大气监测布点的选择不仅要具有代表性，也要尽可能地保证监测点之间具备相对一致性，从而使监测采集的数据能够在因变量一致的情况下进行数据对比。在明确布点后，没有特殊情况也尽量不要对布点位置进行变动，确保不同时间段监测条件的一致性，从而保证同一位置不同时间监测结果的可比性。大气环境监测要结合被监测区域的污染程度，从高、中、低等各个污染程度区域选择一定数量的监测点位，也要在人流量大、工业集中区和污染物排放多的重点监测区域增设相应点位，确保监测数据的完整性。

2大气环境监测布点方法

2.1同心圆布点法

先确定被监测区域的污染中心，并根据该中心画若干个不同半径的同心圆，以该圆心向不同角度放射线，最后将放射线与圆周之间的焦点作为大气环境监测布设的点位。同心圆布点法常用于区域规模大的大气环境监测、区域内有多个污染源且污染源分布均匀的环境监测，以及区域内由多个污染源形成的污染群等点位布设效果较好。在应用圆心布点法的主要应用区域为区域性常规大气监测和区域内污染源较多、分布均匀的区域，或者是由多个污染源构成的污染群。

2.2功能区的布点法

该布点方法主要应用在大气环境监测初期，功能区主要是按照城市的教育区、工业区、商业区等进行设置监测点。由于工业区污染相对更加严重，因此我们需要在工业区设定更多监测点，保证监测点设置的合理性和有效性，提升突发状况处理能力。不同的大气污染物在扩散系数上有区别，因此我们也需要结合不同污染物扩散系数进行布点调控。功能区布点的主要优势就是可以合理预报和监测重点污染区域的大气情况，体现出很大的经济优势。不足就在于该布点方法在农村和城郊区域不适用，监测数据缺乏代表性。

2.3网格布点法

网络布点法主要针对污染源分布较多以及污染源分布较为均匀的地区展开监测布点，具有广泛性和针对性，可以对大范围内的环境问题进行反馈。具体操作步骤如下：首先监控工作人员将某个地区划分为不同的网格，在网络方格中心或者直线交点位置设置监测定点，其次在进行定点设置时，必须充分考虑该地区的各种条件，选择适合的网格大小和位置。这一监测方法可以直观反映监测地区的大气环境污染的空间分布，进而为地区环境治理提供专业科学的指导，提升本地区的环境质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4扇形布点法

扇形布点法有特定的适用范围，主要用于相对孤立的高架点源以及具备一定主导风向的地区。这个监测方法利用扇形弧线作为环境监测采样点，采样点的位置和数量都取决于扇形平面上弧线的位置，通过采样点监测该地区的大气环境质量。而一般情况下扇形布点法会设置三个采样点，通过选取一定的比例和角度设置特定的监测点。对于主导风向占优势的地区，在顺应风向的位置仍设置采样点，以实现前后期对比的效果。

3优化大气监测布点的具体措施

3.1减少周围环境障碍物影响

现代化城市建设和发展过程中，随着城市用地紧张，建筑物高度在逐步提升，此外，无限设备以及光纤覆盖、声音传播等现象都会对大气监测质量造成影响。如果我们的大气监测点在建筑物包围的区域则不利于空气流通，对大气监测结果造成直接影响。因此我们在布点过程中，一般将监测点布置在空气流通好的区域，避免障碍物对监测结果造成不良影响。但是在实际布点工作中，我们可以发现很多干扰因素无法避免，如光线和声音等，因此我们在这里说的主要就是可以避免的有形障碍物，尽量选择在区域宽阔的地方设置布点。

3.2布设优化方法

在前期信息资料收集基础上，根据被监测区域内的空间和大气监测的时间等对大气环境污染物进行特征和规律性分析，充分利用之前的大气监测数据特点和规定，及时将点位布设进行优化调整，最终的效果是要达到以最少点位数获得被监测区域的全覆盖。并根据大气环境监测区域的气象及地理信息，构建符合被监测区域的大气污染物数据分析模型，达到监测点位设置的精准化。

3.3避开污染源

在进行大气环境监测布点的过程中，相关工作人员必须具备专业科学的知识储备，做到及时避开污染源，充分保证监测结果的可靠性和精确性。在大气环境的实地监测过程中，污染物不是恒定不变的，它会随着周围环境的变化而变化。因此，为了保证监测数据具有代表性，选取合适的监测距离，及时避开污染源，最大程度地缩小该地区监测数据的误差，为后期的环境治理提供科学的指导意见。

3.4准确设置监测点的高度

监测点的高度对大气环境监测结果至关重要，因此，在设置监测点高度时，必须充分考虑多方面因素，精准选择大气环境监测点的高度，尽可能保证监测结果的准确性。在实际操作过程中，相关工作人员要以一定的参考物作为标准：①污染源。污染源和监测点的高度距离必须符合一定的标准，可以根据具体的数据或者资料进行确定。②研究对象。相关人员必须根据研究对象的实际情况确定相应的监测高度，充分考量不同的监测高度对周围环境的影响，以选取合适的监测高度进行大气环境质量的监测。

结语

综上，大气环境监测点位的布设对于后期大气环境监测质量发挥着极其重要的作用，监测点位要科学合理。根据实际需要选择合适点位布设方法，并根据监测实际需要做好持续的点位优化，不断提升监测点位布设的科学性和合理性，为大气环境监测工作奠定扎实基础。针对我国逐渐严重的环境污染问题，做好大气环境监测工作利于为大气环境治理提供参考，因此当前我们需要做好大气监测布点设置工作，并结合实际工作经验和大气监测需求优化工作策略，促进大气监测工作有效性提升。

参考文献

[1]马丽娜,买帅.城市大气污染的环境监测及治理分析[J].化工设计通讯，2018,44(03)：171-172.

[2]刘健,宋威威.城市主城区环境空气质量监测点位研究分析[J]应用能源技术，2017（9）：8-11.

[3]王慧婷.城市大气环境监测布点优化及实证论述[J].资源节约与环保，2018（05）：73.

论文作者:王波

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11c14b2bf91a185dd786431a.html