# 沥青路面施工信息化应用技术研究论文_姚斐,王家玉,张鹏飞

中交一公局集团有限公司 北京 100000

摘要：随着交通行业快速发展，高速公路沥青路面施工质量标准要求较高，为克服施工过程中的平整度、压实度、厚度合格率偏低等问题发生，苏化乌市项目沥青路面施工应用信息化施工，打造品质工程。

关键词：沥青路面 信息化 摊铺机 压路机

1引言

中交一公局苏化乌市项目位于内蒙古自治区化德县，主线全长36.926km；采用高速公路建设标准，化德东连接线全长7.73km。采用一级路建设标准，沥青面层329.44万㎡，交通运输部全面推行现代工程管理，以人为本、专业化、标准化、信息化、精细化的发展，加强工程质量和施工安全监管，大力推行实施专业化管理、标准化设计、工厂化施工和信息化监管。从而提高项目施工整体形象。

2信息化

苏张高速公路为了提高施工质量与生产效益，通过对单个工程机械的工作状态、作业位置、碾压速度和碾压轨迹的实时监测，机群智能化监控中心可以根据施工任务动态组织机群、合理优化施工调度和集团管理，实现资源的最优配置，使作业效率和施工质量达到最佳状态。由于传统的监测和管理手段多是根据肉眼观察的结果进行人为主观判断，受人为主观因素影响较大，存在效率低，准确性差的问题。

解决以上问题最有效的方法就是利用信息化远程监控系统进行施工过程质量信息的实时采集、传输、动态分析与判定，即利用地理信息、物联网及云平台技术，建立可视化监控系统，对公路施工全过程及现场人、材、机进行管理、监督与控制，规范管理流程、提高管理效能、实现质量溯源，打造智慧工地。

3沥青路面传统施工工艺

3.1摊铺工艺

①起步与工作仰角。摊铺机起步熨平板提前0.5-1h先进行预热，温度为100℃左右，并提前拉线检测加温后熨平板是否平整。

②振捣梁和熨平板参数选择：熨平板工作参数的确定是根据混合料的类型、集料尺寸、设计厚度等情况共同决定。

③螺旋布料器参数选择。为了防止混合料竖向离析，螺旋布料器前应设置挡板。同时为了防止条带状离析应设置反向叶片。

④摊铺时，摊铺机摊铺速度和供料机供料速度一致。为防止纵向离析，螺旋布料器料位应埋深在2/3螺旋位置上。

⑤摊铺过程中随时检查松铺系数，用钢钎按3点/每10m的频率检测松铺厚度，并逐一做好记录。

3.2碾压工艺

（1）沥青混合料的压实原则：“紧跟、慢压、高频、低幅、”；宜多用胶轮碾压；碾压速度要慢而均匀，不得随便调头；压实后的沥青面层应符合压实度及平整度的要求。

（2）初压时应首先用钢轮压路机静压，碾压顺序为从外侧到中心，在超高位置，碾压由低向高，在坡道上同样为由低向高碾压。

（3）复压应紧跟初压后进行，保持整体施工的连贯性，振动压路机倒车时应先停止振动，转换完成方向再开始振动，防止产生鼓包现象。

（4）终压同样紧跟在复压后，采用双钢轮压路机静压1遍，以提高平整度。

4沥青路面信息化施工工艺

4.1拌和站信息化管理

管理者可运用拌和站智能监控系统查询每种材料从进场到出场的整个生产过程，实时监控生产过程中每盘材料的生产质量。当实际产出的配合比、拌和时间等关键参数与设计值不同时，系统自动发送报警微信到相关人员手机上，保证项目管理人员实时动态了解拌和站生产情况。

①视频监控

视频监控界面以列表形式显示不同拌和站的各个监控点位置名称，通过点击不同监控点，在平台界面内查看该监控点的实时监控画面，平台内还可分别查看不同摄像头的视频监控回放。

②生产数据实时查看

拌和站生产数据主要分为3个大类即实时监控、产能分析和误差分析。同时以列表形式提供生产数据清单、预警报警信息等。页面展示功能架构包括：

施工质量监控结果最终整理成质量分析报表，并可根据施工段落、施工状态、施工时间等条件进行搜索查询。报表内可通过彩色矢量图形式展示最终施工后的道路碾压质量分布图，相关报表支持导出及打印。

②操作手现场质量监控

沥青混合料碾压信息采集系统将所有数据以彩图的形式直观的显示给操作手，操作手反馈界面通过颜色区分压实遍数，超压或者欠压区域分别用红色或蓝色表示。

4.3设备改造

随工程进度情况，对摊铺机和压路机进行改造，加装各类必要的传感器。其中压路机上应包含数据处理单元、高精度定位模块、无线数据传输模块、操作手导航显示器、温度传感器、压实度。

摊铺机上应加装传感器类型包括定位模块、无线数据传输模块、现场数据控制中心、温度传感器、摊铺厚度传感器等。以摊铺机为现场机群，数据传输和处理全部通过摊铺机上的现场数据控制中心完成。

5经济效益

通过采用信息化施工工艺与传统施工工艺对比，每天摊铺1km可节约人工费5000元，全线沥青路面44.7km，分上中下三层摊铺，可节约人工费67万元，扣除设备改装费用22万元，总计节约成本45万元。

6社会效益

通过引进路面信息化施工技术，不仅提高了沥青路面施工的质量，而且极大提高了生产效率，节约了人工费用，为我项目创建品质工程提供了有力保障，信息化施工对于沥青路面施工战线长、工期紧、施工质量要求高有极大的借鉴作用。

7结论：

通过信息化施工管理的研究，大大鼓舞了员工的士气，沥青路面采用信息化施工，沥青路面平整度压实度质量大幅提升。

参考文献

（1）林通，焦生杰，叶敏，高速公路沥青路面远程智能监控系统（J)长安大学学报

论文作者:姚斐,王家玉,张鹏飞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11c42eec49acc32555d99e50.html