# 房屋建筑砖砌体施工技术应用研究 李营论文_ 李营

摘要：目前，随着经济的发展，在城市建筑中，砖砌体结构的房屋建筑是很少见的，但是在广大的农村地区，砖砌体结构的房屋数量仍是很多，这就反映出了砖砌体结构房屋大部分存在于落后的地区，这使得在房屋建筑具体施工时，可能存在房屋质量不过关，技术不够成熟等等问题，无法保证房屋建筑的安全和稳定性，这给人们的居住带来一定的安全隐患，所以有关人员要加大对于砖砌体结构房屋建筑质量的重视，提高人们的生活质量。

关键词：房屋建筑；砖砌体施工技术；应用研究

引言

随着城市化的进程，我国新建的施工建筑越来越多，人们对房屋建筑质量也有了更高的要求。砖砌体施工技术作为房屋建筑施工中重要的一项组成部分，我们在保障其在施工过程中的合理运用的同时，也要根据砖砌体运用的具体流程，制定相对科学的施工方案，使施工建筑达到预期的完成目标。总的来说，在房屋建筑施工中不断提高砖砌体施工技术，也是推动我国建筑行业不断向前发展的关键。

1房屋建筑砖砌体施工准备工作

为了保证房屋建筑工程中砖砌体施工的顺利进行，在开展正式施工之前，必须做好施工准备工作，本文从以下两个方面，对房屋建筑砖砌体施工准备工作进行具体分析。（1）选择合理的机械。运输机械是房屋建筑砖砌体施工中必不可少的部分。在开始正式施工之前，应该选择合理的运输机械，例如水平运输机械和垂直运输机械等。垂直运输机械对砖砌体施工的速度具有较大的影响，在进行实际的砖砌体施工时，水平运输的速度和垂直运输的速度相比是较快的。在砖砌体施工中一般选择龙门架作为水平运输工具，井架作为垂直运输机械，无论是垂直还是水平运输机械的选择，都应该满足砖砌体施工的参数要求，保证机械的性能和质量。（2）保证材料的质量。除了机械外，选择合理的材料也是至关重要的：①应该保证砖的质量，应该根据房屋建筑的具体情况，选择合理强度和颜色的砖，在夏天进行施工时，为了避免砖出现膨胀，应该在施工前用水将砖块湿润；②应该选择合理的砂浆，砂浆作为保证砖砌体强度的重要施工材料，不同的砂浆具有不同的适用范围，石灰浆运用于干燥的环境中，混合浆运用于强度要求较高的施工中。砖砌体施工砂浆配合比应该根据施工的实际情况而定。

2砖砌体的施工工艺流程

砖砌体施工工程的工艺流程步骤比较清晰，在整个建筑工程施工中容易掌握，但要确保每一个环节的施工质量却要认真操作，严格按照规范要求进行施工，需要砖砌体工程施工人员认真对待。

2.1砖砌体施工中的抄平及放线工艺

抄平与放线工艺是砖砌体施工中的提前准备部分，一般对砖砌体施工范围的水平面进行抄平，在确定每层楼的标准高度后，用细石混凝土或者水泥砂浆将其抄平，主要在于在抄平后的地基上进行砌砖，能够确保每一段砌砖工程的高度保持一致，避免出现不规则施工现象。对于基础顶面位置的确定，最好采用龙门板或者轴线桩轴线确定其位置，同时还要确定墙身的边线和中心线等，借助线轴等辅助能更好的确保砖砌体施工质量。

2.2砖砌体施工中的摆砖样工艺

摆砖样是具体的组砌形式，常见的砖砌体形式包括一顺一丁法、三顺一丁法、梅花丁式等，不同的形式需要根据门窗的位置进行调整砖的位置，然后实施摆砖样的工作。由于提前做好准备，最后在摆砖样期间能够减少偏差，也能提高建筑物的美观性。

2.3砖砌体工程施工中的立皮数杆

立皮数杆主要为了确保砖砌体竖向尺寸的准确性，同时也能确保砖砌体垂直高度。皮数杆是一种木质的方杆，在整个建筑工程施工中比较常用，如在预埋件、门窗洞口、梁底、楼板等标高位置运用。一般情况下，皮数杆主要在房屋建筑工程的四大角和内外墙的交接处位置进行运用，如果房屋建筑的距离比较长，则皮数杆也根据距离的加长而不断增多。

3砖砌体结构施工的主要问题

(1)水平灰缝砂浆不够饱满，砖砌体的水平灰缝砂浆饱满度是影响着砌体强度的主要因素。水平灰缝砂浆饱满度不合格的砌体，在荷载作用时，砖在砌体中与在浆接触的几个局部面积上，集中承受上部传下来的荷载，使其处于弯曲和局部受压的受力状态。工地检查中，采用"百各网"检查水平灰缝饱和度。如果水平灰缝饱和度不能达标就不可以使用，以免造成人身伤害，为房屋建筑带来危险性。(2)砖浇水湿润度不够，砖在砌筑前浇水湿润是一道必不可少的工序。把砖浇湿后灰缝中砂浆的水分就不会较快的被砖吸收，这样会使砂浆的强度增长，同时加强了砖和砂浆的接触，还能保证砂浆的一定流动性，有利于操作，加强砌体之间的饱满程度。砖在浇水湿润后会达到理想的水量饱和度，在工地检查中会将砖砍断，看其四周的湿润长度。此外，在使用砖的前一天对砖进行浇水，严禁使用干砖进行房屋建筑。(3)砖和砂浆的强度是砖混结构房屋建筑的墙体质量保证，因此首先就要对砖和砂浆质量进行控制。现今，有很多工程在砖砌体施工前，对砖的强度都缺少检验，砂浆不试配就进行直接使用。事故发生后，有关部门才会检测出砖与砂浆的强度达不到设计要求，这是劳民伤财百害而无一利的做法，为此在砖砌体建筑结构施工前一定要注意检测砖与砂浆的强度。

4砖砌体建筑施工控制及质量控制

4.1强化施工工艺控制以及检测

在实际的施工过程中，要想控制好房屋砖砌墙的质量，就一定要加强对施工工艺的控制以及检测，保证施工工艺可以符合国家的标准和规定。同时，在对施工工艺进行控制的过程中，施工人员应该对砖砌墙体进行定期的检测和维护，提升工程的质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工作期间，如果出现偏离使用等技术差错，相关人员一定要进行及时的修改，避免出现一系列安全事故，进而实现对施工质量的良好控制。

4.2砖砌体的砌筑方式

在房屋建筑施工中，每一个地区的房屋建筑的砖砌体砌筑方式都要根据当地地势的实际情况和建筑情况进行合理的规划。砖砌体常有三种砌筑方式：①三一砌砖法，这种方法具有很好的粘连性，且灰缝饱满，能够使墙面在施工后显得干净整洁，主要是在施工时要做到块砖、一铲灰、一挤揉，并随时将溢出的砂浆清除；②挤浆法，先在墙面铺设一段砂浆，然后在进行砖块的垂直对齐的铺设，这种方法优点是效率非常高，运行起来简单方便，但会随着气候的变化，使所铺砂浆的长度有所限制；③满口灰法，是一种将砂浆刮满在砖面上，随即砌筑的方法，这种方法效率虽然低，但是所砌筑的质量是最好的，适合特殊房屋建筑部位的小范围使用。最后，不管是哪种方式砌筑，在砌筑时都要保障砌筑时的水平灰缝砂浆的饱满度不能小于80%。

4.3保证砖砌墙灰浆饱满

众所周知，砖砌体施工一直以来都是房屋建筑工程项目在施工时必不可少的重要环节，砖砌体的施工质量将会直接影响到整个房屋建筑工程在施工时的质量和使用效果。由此可以看出，砖砌体的施工质量在其中具有非常重要的影响和作用。在与当前建筑目前工程项目的施工现状进行结合分析时，发现灰浆饱满一直以来都是其中非常重要的问题之一，同时也是对墙体施工质量会产生影响的重要因素之一。在整个施工过程中，其主要是来自于砂浆的功能，可以实现墙体部分负荷的分担处理，同时还可以在其中实现与砖块的有效粘接，对砖砌墙的整个施工质量提升而言，具有非常重要的影响和作用。但是在与实际情况进行结合分析的时候，发现在整个砌筑过程中，由于施工人员自身的经验不足，导致砖砌墙在施工时的砂浆厚度缺乏一致性和有效性。甚至有一段的砖砌墙砂浆相对比较饱满，而其中还会部分砂浆不饱满。在对实际情况进行分析时，发现这一问题主要集中体现在灰缝超过了10~12mm之外，所以砖砌墙在整个高度方面并没有任何的差异性。不仅无法达到横平竖直的基本效果，而且还会对整个砌筑工程项目的施工质量造成严重影响。

4.4设计阶段的技术控制

砖砌体一直以来都是房屋建筑工程项目在规定和建设过程中非常重要的一部分，砖砌体的施工质量将会直接影响到房屋建筑工程的整体质量。所以在施工时，要结合实际情况，积极采取有针对性的措施，促使砖砌体施工质量可以得到有效提升。在施工过程中，设计方案的制定和落实一直以来都是其中的基础，同时也是保证施工项目可以顺利开展的基本条件。在设计阶段，要结合实际情况，对沟槽、管道等各个不同位置、零部件、施工阶段进行提前的设计预留。与此同时，在设计阶段，施工人员还要尽可能多的对整个施工过程中的情况给予关注和重视，同时还要加强对砌筑施工的重视度。这不仅可以尽可能避免在工程项目结束之后会出现凿墙留孔的情况，而且还可以尽可能避免对墙体建筑物造成严重的危害影响。除此之外，在建筑物的施工过程中，要与建筑钢筋自身的规格、数量等这些基本要素进行有效结合，这样可以实现对墙体抗震需要的拉结筋进行合理设置。

4.5轴线标准的技术控制

在建筑工程项目的具体施工过程中，轴线是其中必不可少的重要辅助工具之一，同时也是保证房屋建筑工程施工质量的必要前提条件之一。通常情况下，在房屋砌筑施工过程中，要提前做好轴线的施工操作，对其进行横纵交错准备，这样做的根本目的是为了方便后期砌筑时可以有所依据和参考。在整个砌筑工程项目施工过程中，要对轴线的情况进行有针对性的检查。与此同时，在每一层都要结合实际情况，在其中设置一个固定点，同时还要对钢尺进行合理利用，对标准的高度进行准确有效测量。在这一基础上，需要直接将轴线不断向上引，对轴线的墨线进行合理利用，对其进行相对应的标记。这样不仅可以保证房屋建筑施工质量，而且还可以为门窗安装等提供有效的依据作为支持。

4.6合理的运用碎砖

碎砖的产生是砖砌体施工中不可避免的，但是应该根据碎砖的大小，对其进行合理的运用，小于两寸半的砖不能利用，大于两寸半的砖，可以将其分散运用于砌筑内墙和受力较小的位置，但是应该避免集中使用。在墙面砌筑完成以后，砖和砂浆已经初步形成了一个整体，在此时，应该避免在墙面上进行砸砖纠偏。这是由于砸砖纠偏会导致砖块发生松动，从而导致砖块和砂浆产生缝隙，进而降低砖砌体的抗渗性能和保温隔热性能等，还会影响砖砌体的整体强度。

结语

通过本文论述，我们能够很直观的看出砌砖体施工技术在整个房屋建筑工程中所起到的重要作用。因此，在具体的施工中我们一定要保证其施工质量，对于一些比较棘手的问题，要结合具体施工情况，采用不同的方式进行解决。同时我们也应该看到，就砌砖体技术来说，我们还有很大的上升空间，所以，我们必须正视自身存在的问题，以科学的态度进行探索，让砌砖体施工技术更好的服务房屋建筑工程，将其价值最大化的体现出来。

参考文献

[1]廖文义.房屋建筑中砖砌体施工技术的运用研究[J].城市建筑，2017（3）：77.

[2]熊小奎，李田炯.房屋建筑砖砌体施工的工艺与质量控制[J].四川水泥，2017（6）：240.

[3]陈亮昊.探究房屋建筑砌体结构的加固工程与施工技术方法[J].建材与装饰，2018，531（22）：17-18.

[4]郑德浩.房建砌体结构的加固工程与施工技术研究[J].科学技术创新，2017（23）：143-144.

[5]密长征.多孔砖砌体的施工与质量保证技术[J].科学技术创新，2017（9）：178.

论文作者: 李营

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11c6018f5e29dac44d6a3d8e.html