# 测绘工程技术在地籍测量中的应用研究论文_吴健

河北省地质测绘院 河北省 065000

摘要：随着社会不断进步,陈旧的测绘工程技术已经不能适用于当下的地籍测量,且随着科技不断发展,测绘工程技术也得到了很好提升以及发展,并已经开始应用于目前的地籍测量工作中,这对地籍测量方式是一种改良以及升级。同时,测绘工程技术在地籍测量中的作用越来越重要,能够对地籍做出精确测量,进而更好地确认归属权,更好地标识土地质量以及分布状况。因此,对于地籍测量来说,要逐渐完善相关系统以及资料库,为将来更好地管理以及使用做好奠基作用。

关键词：测绘工程技术；地籍测量；应用

1测绘工程技术的特征

测绘工程技术的特征可概括为三点，即数字化程度高、测量精准度高、测量成果全面性强。测绘工程技术将测绘软件与计算机技术结合起来，将收集到的数据信息及时转化成清晰影像，提升测量的精准性。同时在使用该技术时，可以通过全球定位、无人机航测及全站仪技术设备的使用，很好的保证测量数据的准确性，减少不良因素影响，加强测量影像及数据的管控力度。此外，数字测绘可将测点进行全面监测，并将测点编码进行统一编号和管理，保证测绘成果的全面性。

2地籍测量技术的框架

地籍测量技术的使用应当从地籍测绘的基本流程出发，保证地籍测绘的精准性，确保地籍测绘工程的有效实施。首先，应当加强地籍资料的数据分析，对被测量土地的实际情况进行充分的分析，凭借专业的数据库提高测量的整体质量。应当加强土地情况的概括，依靠专业的技术条件和地籍信息技术提高测绘工程的质量。应当根据实际需要选择最合理的地籍测量操作方法。其次提高数据信息的采集质量，基于已有数据资料的分析，保证地籍数据采集与地籍数据库的资料相联系。应当选择对应的信息采用格式，对整体地形数据进行有效的数据控制。再次，还要构建专业的地籍资料库，对已经采集的地籍数据信息进行归纳和分类管理，对错误的地籍数据信息进行及时的纠正，然后再构建完善的地籍数据资料库，进而达到对地籍资料进行系统化管理的目标。科技化的测量方式可以提高测量的精准度，为地籍测量提供更加先进的设备，这样可以支持地籍测量的有效进行，保证地籍测量更加符合实际，消除地籍测绘的隐患。

3地籍测量中的具体测绘工程技术

3.1全球定位技术的应用

全球定位技术是地籍测量中使用的基础技术，也是必备技术，需要对控制网的位置、方向和尺度进行合理规划，以保证该技术功效的充分发挥。在控制网设计中，一方面要保证控制网坐标的精准性，另一方面要确保控制网固定的稳固性，避免在实际作业中控制网变动而导致测量数据偏差产生，影响最终的测量结果。

在控制网布置中，应确保周边无任何辐射物体，以此确保数据获取的准确性、可靠性。在数据获取后，工作人员要进行细致分析和处理，确保处理后的信息数据具有客观性和准确性的特征，进而为后期工作开展提供保障。

此外，加强对测区内范围的测量也是尤为必要的，其涵盖基础测量和地籍测量两部分内容。其中，地籍测量要求工作人员熟练掌握各种先进的测量技术，且要结合现场实际情况，采用合理的测量方式，提高测量精度，同时还需根据测量要求对区域内的控制网及控制点位置进行有效调节，保证测量的有效性。

3.2采用野外数字测量技术

在地籍测量中,最重要的环节有进行确权、测量以及绘图。依据调查结果以及研究分析可以看出,在实际测量工作中,能够有效提高工作质量以及效率的必要做法是对相关流程进行科学化以及规范化安排。现下,多数地籍测量工作都是在户外或者野外进行的,使野外数字测量技术显得格外重要。目前,在野外数字测量技术使用过程中,可以依据所使用的硬件设施不同分为以下两类。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第一类,硬件设施主要由全站仪、电子记录簿以及测图系统软件构成的野外数字测量技术。这种技术比传统测量技术效率高,且因为采用了现代信息科技,所以能够顺利进行智能化测量以及自动化分析,在很大程度上减少了工作人员的工作量。第二类,相较于第一种技术,第二种技术将电子记录簿更换成了便携式计算机。这种技术的优势在于出图快,能够大大缩减工作时间,避免浪费。总而言之,这两种技术,不论是哪一种,都具备有很强的操作性,但是在使用过程中会受到环境影响,所以在使用中要注意分析环境是否具备使用这两种技术的条件。

3.3遥感测绘技术的应用

遥感技术诞生于上世纪，目前是较为成熟和应用广泛的测绘技术。该技术在数据采集与数据处理方面有较大的优质，可以适用于各个领域的测绘工程。遥感技术已经成为当前较为先进的测绘技术手段，它主要利用传感器对不同类别的数据进行收集分析，采集数据主要依靠稳定的电磁波进行信息反馈，通过电磁波反馈的方式可以得没测绘区域内更加精准丰富的测量数据信息。在遥感技术操作时可以依靠最终的成像效果进行归类分析，如次一来测量的物体就能够非常清晰的被发现，这种技术在很大程度上有综合性特征。遥感测绘技术可以有效提高测绘工程的操作进度，并且可以对被测区域进行实时的检测，运用贝斯法和特征融合法，不仅可以提高测绘的整体效率，还可以将测得的数据与以往测绘结果进行对比，这样更有助于提高测绘的整体精度。而且在遥感技术与RS技术配合下，可以达到提高测绘效率的目标，起到进一步节约测绘成本目标。

3.4数字化内业扫描及测量的应用

数字化内业扫描及测量技术的开展降低了传统测量的难度，工作人员只需通过计算机合理操作，在内部即可完成测量工作。数字化内业扫描技术主要利用的是现有地形图纸及地籍测量信息开展相关作业的。工作人员将现有信息录入到计算机系统中，利用相关软件对这些信息数据进行重新整合与调整，形成所需的地籍图册及信息内容。通过该技术的应用可有效提升地籍测量的精准性，避免偏差的产生。例如，被测区域街道、门牌号等信息数据的调查，就可通过该技术的应用对存在的问题进行及时调整和优化，提高测量工作效率和质量。

在现阶段地籍测量工作中，通过先进测绘技术的合理应用不仅提高地籍测量工作的质量和效果，也推动地籍测量逐渐向着网络化、数字化的方向发展，为地籍测量水平的提高奠定坚实基础，也更好的推动我国测量行业的发展。

3.5综合应用测绘技术

地籍测绘工程是一项复杂的工作，在操作过程中应当根据地籍测绘的实际需要采用多种综合测绘方法。目前现有的测绘技术在地籍测绘工作中都不具有完全的独立性，还要在测绘操作时保证相关技术的搭配使用，能够运用取长补短的思想提高地籍测绘操作的科学性和有效性。地籍测绘工作应当基于现实工作目标与掌握的资料情况选择多种测绘技术，实现传统的测绘手段与现代测绘技术手段互补，能够根据具体的测绘任务灵活的选择测绘手段，基于现代信息技术的优点发挥测绘技术的长处，这样才能引导我国地籍测绘技术不断向系统化和科学化方向发展。

结论

综上所述，将测绘工程技术融入于地籍测量工作中，不仅可以提高测量工作的质量，同时也可实现测量技术的改革和优化，保证测量结果的准确性、可靠性，以此促进地籍测量行业的发展，为我国城市建设及土地资源开发提供有效支持。

参考文献

[1]安科.分析测绘工程技术在地籍测量中的实践运用[J].科技资讯,2018(17).

[2]夏敬松.浅谈测绘工程技术在地籍测量中的实践应用[J].现代物业:中旬刊,2018(5).

[3]吴春.浅析测绘工程技术在地籍测量中的应用分析[J].科学技术创新,2018(18).

[4]徐希诚.测绘工程技术在地籍测量中的实践应用分析[J].工程技术:文摘版,2017(6).

论文作者:吴健

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/11fc4c495acc91db7495cc11.html