# 城市河道整治中生态护坡技术要点与实践研究论文_孔超

扬州水利建筑工程公司 江苏扬州 225000

摘要：本文首先阐述了城市河道整治中生态护坡设计原则，接着分析了城市河道整治中生态护坡技术要点，最后对生态护坡施工实践进行了探讨。

关键词：河道；生态；护坡

引言：

随着我国基础设施建设不断深化。城市河道整治工程已成为重要的水利工程项目，是保证城市河道畅通、周边环境稳定、生态可持续发展的关键因素。

1城市河道整治中生态护坡设计原则

1.1水力稳定性原则

首先，河道边坡防护设计应满足岸坡稳定的需要。合理分析岸坡失稳的主要因素，如河道对岸坡的连续冲刷引起的失稳；岸坡表层松散土引起的失稳；岸坡深层和软土层位移引起的失稳。因此，城市河道整治中生态护坡的基础是稳定岩土设计参数和水力参数的合理性。

1.2生态环保原则

在生态护坡设计中，显然要与生态环境形成和谐统一的局面，以最大限度地减少对城市环境和生态环境的破坏。可见，满足上述要求的设计工作，应以尊重城市整体环境多样性、减少资源掠夺和环境破坏为总体原则。具体来说，在设计过程中，要因地制宜，在充分了解已建城市河道周边环境的前提下，实施与城市资源相匹配的设计工作。比如，尊重城市发展步伐；尊重地方风土人情；尊重城市建设总体规划；尽量根据实际情况使用与城市风格相匹配的建材。

2城市河道整治中生态护坡技术要点

2.1框架混凝土植被边坡防护技术要点与实施方案

框架混凝土植被护坡技术的基本思想是根据城市河道治理的基本要求，在具体施工过程中，在具体施工前预制出不同形状的混凝土砌块，将预制好的混凝土块逐一合理铺设，与城市河道坡面形成网格，最后根据框架形状进行土方回填和植被种植，实现护坡、绿化、美化的效果。

2.2连锁块边坡防护技术要点与实施方案

连锁块体护坡技术是一种典型的生态护坡技术，与其他护坡技术相比具有自锁的优点，可以保证各单元位置的准确性，防止侧土位移对河道整治效果造成负面影响和破坏。在河道水流的长期影响下，连锁块边坡防护铺面的稳定性较好。此外，整体结构铺面具有较高的开启率和良好的透水性。因此，该技术可以有效地控制该段河道的流速，提高河道的排水强度，大大降低水流压力，实现对边坡的良好防护。

链式块体边坡防护技术涉及的技术要点很多。首先要注意的是，开口部分具有渗排功能，同时也具有有效优化河道处理区相关植物的功能。总之，在具体建设中，各项工作都要在改善城市环境的基础上进行。其次，应注意的是，天然高分子醋酸纤维材料应按合理比例适当掺入混凝土中，在不降低混凝土凝结强度的基础上，能积极促进水生植被的兴起。

2.3生态砖边坡防护技术要点与实施方案

护坡技术选用尺寸、规格合适的六角形空心砖，推荐厚度为100～120mm，对边砖推荐尺寸为320mm～400mm。同时，六边形空心砖经染色加工后，与混凝土原材料、合成纤维原材料形成良好的配合，显著提高了混凝土整体结构的坚固性、可靠性和强度，进一步增强了保护层的稳定功能和承载能力以满足城市河道治理工程的水利保护需要。在这一过程中，需要注意的是，六边形空心砖的内孔尺寸和整体比例要满足植被生长的需要，而相关肥料的实施可以在其中起到应有的作用，同时对土壤水分的控制也起到一定的作用。此外，工程设计人员应结合河道治理工程周边地区的具体环境特点，合理匹配和选择六边形空心砖的颜色、纹理等外观图案，并尽量通过人工整形改变砖的形状和图案，在不影响河道治理功能的前提下，为城市增添一道亮丽的景观。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3生态护坡施工实践

3.1坡脚抛石亲水平台

亲水平台的施工选择在旱季进行。旱季的河岸轴线被视为亲水台地的外线。在现有的河岸线部分开挖到旧土地上，开挖脚护的基坑。基槽底部高程低于20m，分段长度14～18m，然后将满足设计要求的砌块用于分层倾倒填筑，并按时间抛掷不同大小的块石。使小石块充分填满大石块的孔隙；当石块高出水位0.1～0.2m时，用砂砾石将石块与石块之间的空隙填实并振实，然后用10t压路机压实。压实后，顶面高程高于水位0.2m，平台承载力大于150kPa。抛石基础夯实后，每10-2浇筑150厚钢筋混凝土一级水平平台板和景观柱，最后在0m处设置一个伸缩缝；亲水平台表面采用天然石材面板或压型混凝土装饰，景观柱表面采用真石漆喷涂。

抛石亲水平台是一种天然护坡。天然石材是从河道向河外浇注的亲水平台。同时，可以在亲水平台的外侧放置合适的水生植物。这种堤防不仅能稳定河道，而且能显著改善景观效果。能有效地防止洪水侵蚀，保护堤防坡脚。抛石间距适宜水生动植物生长。抛石是有利于水平平台的，它将河岸结合成一个完整、可持续和综合的生态系统。亲水平台是天然河床的延伸，趋于自然，有利于河道生态系统的发展。

3.2 超强生态连锁护坡施工

强超生态连锁块体护坡是由高强度水泥混凝土预制块按特定方式布置，块体间接缝用种植土填筑而成的稳定、透水的护坡结构。在外荷载作用下，块体不单独受力，而是相互连锁分散荷载，在水流作用下具有良好的整体稳定性和抗冲刷能力。边坡底脚保护基础和亲水平台基础应同时施工、压实，同时浇筑混凝土。

护脚混凝土达到强度要求后，进行边坡土方开挖回填。首先，清除树根、杂草、垃圾等。边坡土方开挖及初步修整按设计图纸尺寸、标高进行。满足要求的基础不应过度开挖。遇到的软弱地基或淤泥应完全清除，土壤应更换或填满砂砾进行压实。坡面平整夯实后，进行带线测量，对不符合要求的地方进行局部调整。坡面整理整理后，在已完成的斜坡基础上铺设一层倒滤式土工布。

连锁块铺设完毕后，将混播草种的有机种植土就地搅拌，人工回填至连锁块孔隙。回填后，在地表铺设一层绿色细粒防护网，既美观，又能防止水流冲刷，防止动物吃草籽。生态连锁护坡独特的生态性能不仅满足了水土保持功能，而且具有很强的透水性和透气性。在连锁块与连锁块孔之间的空隙处可种植适当的植物。植物既能防止岸坡水土流失，又能防止固体废物在地表径流作用下冲入河道，减少固体废物对河道的污染。植物根系深入土层边坡结构对加固岸坡表层土层起到了一定的作用。

3.3固土植被护坡

由于早期养护管理困难，新铺的草坪易遭受各种自然灾害。短期内草坪根系不发达，易受暴雨影响，造成草坪移位、坡面冲沟、表土流失等边坡灾害。因此，应在坡顶设置防护措施。

固体土植被护坡适用于不易被洪水冲刷的背水坡，或水流条件平缓的库区中小河道、湖泊、港口等临水坡。固着植物需要容易存活，根系发达，生长快，具有抗旱、抗旱、抗涝等特点。与其他类型的护坡相比，价格适中，管理简单，但抗侵蚀能力差。

结束语

在生态护坡工程的施工过程中，在具体技术类型的选择和实施过程中，一些防护技术类型由于强度较低，容易造成结构破坏，影响工程整体性能。因此，施工人员必须重视这一现象，提高绿色混凝土施工等环节的防护质量，及时拆除受损的混凝土框架，防止对城市河道整体治理效果产生负面影响。

参考文献：

[1]李锦鹏. 生态护坡技术在河道整治中的应用[J].黑龙江水利科技.2019（05）

[2]崔毅. 城市河道整治中的生态护坡应用与技术研究[J].智能城市.2019（14）

[3]陈玉芳，白雪彬，杨清辉. 城市河道整治中生态护坡技术的运用[J].内蒙古水利.2018（03）

[4]刘雅梅. 河道整治生态护坡之浅谈[J].江西建材.2019（04）

[5]孟媛媛. 试论生态护坡技术在河道整治中的应用[J].科学技术创新.2018（04）

[6]汪德诚. 浅析河道整治中的生态护坡技术[J].山西建筑.2019（02）

论文作者:孔超

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/2/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/121843c8f1233aab092d9e20.html