# 浅谈创新在矿山救护工作中的积极作用论文_王,磊

陕煤集团神南救护大队 陕西省神木市 719300

摘要：创新是新形势下发展的重要利器，是实现“科学决策，安全施救”的坚实保障。科技创新在提高救援工作安全性、提高救援工作效率、矿山救护队及其相关行业的发展等方面都起到了推进作用。同时，通过列举爬绳安全防护装置、氧气呼吸器风干设备、大断面快速密闭等科技创新与小改小革实例，论述了创新在矿山救护日常工作中的积极作用。

关键词：矿山救护队 科技创新 小改小革 爬绳安全防护装置 氧气呼吸器风干设备 大断面快速密闭

正 文：

2013年10月21日，习总书记在欧美同学会成立一百周年庆祝大会上的讲话中提到：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋，在激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜”。2014年9月的夏季达沃斯论坛上，李克强总理提出了大众创业、万众创新”的号召。自此掀起了一场“人人是创客主体，岗岗是创新平台的”新浪潮。有人说，学会创新才能立足于世界不败之林，才能更好的发展和开拓。随着时间的推移，我们发现创新变得越来越重要。通过创新，可以改善工作方式，可以提高工作的效率，可以解决工作中的难题，可以提高工作的安全性……创新极大的促进了各行各业的飞速发展。在矿山救护日常工作中，创新也起到了积极的作用。

一、创新在救援工作中的积极作用

（一）创新可以提高救援工作的安全性。

矿山救护是一个高危行业。事故救援时，要面对事故灾害的威胁。随着科学技术的进步，创新项目的发展，各种各样的新技术、新装备和处理事故的新方法应运而生，大型钻探设备、生命探测仪、井下侦察机器人等先进设备的研究与应用，避免了人员极大地丰富了事故救援的手段，提高了事故救援过程的安全性。

（二）创新可以提高救援工作效率。

井下灾区必然是“不宜久留之地”，在处理事故的过程中，无论是对井下遇险人员还是救护指战员而言，都是在与时间激烈的赛跑。早一秒救助遇险人员，早一分完成事故救援任务，最后的结果可能截然不同。快速支护设备、快速密闭等新装备的应用，改变了早期架木棚、建密闭的事故处理方法，能够快速的完成冒顶巷道的支护和火区的密闭，极大地提高了救援工作的工作效率，缩短了救护指战员在井下作业的单位时间，为救援工作争取了宝贵的时间。

（三）创新可以促进矿山救护及相关行业的共同发展

矿山救护指战员是奋战在救灾一线的猛士，也是救援装备的使用者、救援方案的执行者。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此，救护指战员对于救援装备的需求和使用中存在的弊端最为清楚，对于事故救援过程中存在的技术难题也最为了解。可以说，矿山救护指战员是矿山救护新技术、新装备发展的发起者。矿山救护队可以将仪器装备以及技术应用方面的创新思路与装备厂家及专家进行深入的沟通，共同寻求解决方案方法，不但促进了救援装备及救援技术的创新与发展，新的救援装备与救援技术也为矿山救护队的救援工作提供了更加安全、科学的装备保障和技术保障，带动了整个矿山救护及相关行业的整体发展。

二、科技创新、小改小革在矿山救护队日常工作中的积极作用

不仅“大动作”是创新，小进步也是创新，甚至从某种意义上说，日常工作中的科技创新与小改小革的创新更具现实意义和推动作用。救援装备的研发和救援技术的改进可能并不是矿山救护指战员的强项，但也可以在工作中充分发挥创新思维，积极开展科技创新与小改小革，可能只是一个小小的改动，就能为我们的工作提供极大便利与安全保障。

矿山救护工作中，为了避免日常爬绳训练发生人员坠落受伤，提出了爬绳安全防护装置的创新思路，对爬绳训练器械进行了小改小革，利用速差自控式防坠器工作原理，增设了爬绳安全防护装置，一旦发生坠落，爬绳安全防护装置自控系统即可锁止，使身体下落距离不超过20cm，有效发挥防坠安全保护功能。

为了缩短氧气呼吸器清洗消毒后的干燥时间，研究制作了氧气呼吸器风干设备，同时具有温湿度监控、恒温风干、定时风干、消毒等功能，仅用25分钟便实现了氧气呼吸器全部部件的快速风干，为快速恢复氧气呼吸器战备状态提供了有力的“武器”。

针对陕北地区巷道断面较大，快速封闭困难的问题，提出了大断面快速密闭技术的研究，通过快速组装部件和风障布配合，实现了对断面积超过20m2巷道进行快速密闭。的在矿井实地测试中，对27m2断面积的巷道进行封闭，以9名指战员实地操作，用时二十分钟完成，漏风率小于10％，并能够在不规则断面巷道中达到技术要求，为大断面巷道快速密闭提供了新的选择。

通过上述实例不难看出，日常工作中的科技创新与小改小革，同样矿山救护队工作中起到了积极的作用。

三 结束语

我国是一个煤炭资源大国，矿山救护队是保障煤矿安全生产重要力量，要发展壮大这只力量，必须认识到创新发挥的重要作用，加大科技投入，重视救援装备的研发与救援技术改进，增强矿山救护队的救援能力，为实现“科学决策，安全施救”提供坚实的保障。

作者简介：

姓名：王磊，性别：男，职称：助理工程师，学历：本科

身份证号：152104198808086313 履历: 2006.9～2010.7 西安科技大学机械设计制造及其自动化专业学习

2010.8～2013.4 陕煤集团神南产业发展有限公司掘进中心工作

2013.4～至今 陕煤集团神南产业发展有限公司救护中心工作

论文作者:王,磊

论文发表刊物:《防护工程》2017年第26期

论文发表时间:2018/1/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12194a0b6847733958112472.html