# 建筑工程机电安装管线的综合布局论文_董亮亮

中铁七局集团西安铁路工程有限公司水电分公司 陕西

摘要：在建筑机电安装工程施工前应该及时进行总体规划，应该对管道和设备进行综合布置，保证设备和管道可以做到有序、合理以及美观，保证施工空间可以最大程度满足建筑空间需求。基于此，本文论述了在建筑工程中机电安装管线如何进行综合布局，提升施工效率。

关键词：建筑工程；机电安装；管线；综合布局

引言

机电设备安装工程是建筑工程的一个重要组成部分，其施工质量对于建筑工程整体质量来说有着重大影响，这就要求在建筑机电设备安装工程中能够运用合适的施工技术，加强对施工质量的管控，致力于用最少的成本投入取得最佳的施工效果。为了实现这一目标，不少施工单位纷纷应用了管线综合布置技术，不但能够保证项目设计的科学性，而且还能在施工过程中实施动态监管，促使建筑机电设备安装工程的施工保持高效化的状态，创造的经济效益也十分可观，符合工程项目的实际要求，值得在建筑机电设备安装工程中予以大范围推广，这将会给我国建筑工程的发展提供有力的保障。

1、管线综合排布的策划组织以及实施

机电工程施工前，应布置好各个系统管道、电路以及机电设备等等，还要与建筑工程专业之间协调好。建筑结构的施工过程中，不仅配套工作要全面配合，还要对预留预埋工作予以重视。在机电安装中，避免在机电设备的主体上开孔，而且还要预留足够的空间，要使土建和机电细部处理过程中更加顺利。统筹安排管线布局，包括给排水、空调、消防、电气、智能管道等等都要综合规划。所有的位置，包括各种管道、线路、机电设备等等，在管道的敷设上要对明铺的方法和暗铺的方法深入研究，对于管道和设备的位置详细安排，包括节点图、支架图、支撑结构等等，都要深入研究，此为“二次设计”，也被形象地称为“深化设计”。

2、建筑机电设备安装工程中管线布置存在的问题

纵观以往建筑机电设备安装工程的施工情况不难发现，普遍存在的问题可以概括为两点：其一，在施工过程中各个专业之间缺乏沟通和协调，往往各自为政，将管线随意布设，却没有考虑到是否会给其他专业的施工造成不利的影响，致使管线交叉和重叠的现象屡见不鲜，机电设备使用中管线发生故障的概率将会大幅度上升，管线维修相当频繁，机电设备的稳定运行因而得不到保障。其二，建筑机电设备安装工程属于系统性的工程项目，涉及到的设备类型较为多样化，管线数量也比较多，对施工技术有着严苛的要求，而施工单位在进行管线布设方案的设计时通常是独立进行的，没有从整体全面的角度予以考量，那么以此为依据开展管线布置施工时管线之间的施工冲突就会在所难免了，还会大大增加建筑机电设备安装工程的施工成本，削弱工程的整体效益。

3、机电安装工程管线综合排布的设计控制要点

3.1、明确设计控制基本要求

管线的综合排布设计，应遵循避让原则，即除了小管让大管、常温管让低高温管以及有压管让无压管外，还应与机电安装工程管线系统运行使用实际情况的基础上进行排布设计控制。①对于无法返弯的桥架、风管以及母线，综合排布设计人员应尽可能的保证其能够在空隙环境内穿过。这里的返弯处理效果，应通过保证设计参数的作用合理性来进行实现。②在进行管道的布置过程，应对大管道进行优先设置，并尽可能减少管道的交叉问题出现，进而实现吊顶标高与施工造价成本的平衡目标。③当机电安装管线排布完成后，应对剖面图进行绘制，以为施工提供详尽的管线排布信息数据。此时，设计控制人员应将BIM技术充分利用起来，以降低各个专业管线排布复杂程度。具体来说，就是通过漫游的方式，使管线排布要求与实际施工情况以更为生动立体的形式，最大限度的提升机电安装工程管线综合排布的设计控制质量。

3.2、综合管线的排布方法

1)排水管是没有压力的管子，保持直线，不能上下转动，可以在一定程度上满足坡度。一般来说，起点就是最高点，应该附着在梁的底部，使其最大程度地提高。对沿着路径的高程点计算，对于关键点的高程要计算准确，直到垂直管道的连接。2)定位风管(大管)。由于暖通空调各种风管的规格相对较大一些，对于施工空间的要求也是较大，所以接下来要对各种风管所在位置准确定位。3)将无压管和主管所在的位置确定下来之后，其余的管道均为压力管等管道。这种管道一般可以反向弯曲，路由布局更具有灵活性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，沿墙布置各种管道时应注意以下几个方面:绝缘管在里面而不在外面。金属导管斜置于非金属导管外;第一根管子安装在中间，第二根安装在外面。安装的管道数量越少，内部维护次数就会越少，分支越多，外部维护的次数就越多。管道并排布置时，要注意管道之间的距离要符合相关的规定。一方面，应该在尽可能相同的高度布置更多的管子，以节省空间。另一方面，确保管道之间有技术维修的空间。

3.3、明确施工具体流程

施工单位应组织设计图纸的会审工作，全体人员都要参与到此环节中，大家集思广益，共同挖掘图纸中的潜在问题，确定图纸无误后即可制定具体的施工流程，安排各个专业按照图纸进行施工。施工单位要将施工流程和施工技术传授给全体施工人员，严格规范施工人员的操作，避免主观因素带来的施工质量弊病，确保建筑机电设备安装工程管线施工的保质保量开展。在管线施工过程中要遵守管道的平面定位原则，合理规划管线之间的间距，明确管线施工的优先级，组好主线和分支的排列。安装中使用统一规格的零部件。管线在排列时，严格按照左冷右热进行管道的排列，管线之间也要保持合适的间距，以便于后期进行管线的维修和养护。按照交叉避让原则进行管线的安装，对于造价较高的管线要优先进行安装，尽量减少线路的交叉，保证管线充分发挥功能。

3.4、根据施工现场情况进行调整

尽管在正式进行管线施工之前已经做好了充分的准备工作，但是随着建筑机电设备安装工程管线施工的开展仍有极大的可能会出现一些突发情况，这就要求施工单位能够用发展变化的眼光看待问题，提前制定应对措施，并根据具体施工情况来调整管线施工方案，防止产生巨大的经济损失。与此同时，施工单位还要根据现场的勘测资料数据对装饰吊顶和管线材质予以合理选择，对于装饰吊顶，主要是吊顶的标高和主次龙骨布置，布置合理的同时尽可能提高美感。而不同材质的管线对于环境的适应性有着明显的差距，通过多次计算环境数据避免误差的出现，作为管材选取的主要依据，那么管线故障问题就会得到有力的控制。

4、机电安装工程管线综合排布的设计实例分析

以某地综合客运站及其配套工程项目为例进行分析，其建筑面积约11万m2，有着密集的机电专业管道，而从当前的实际情况来看，综合排布设计应用BIM技术帮助构建建筑与机电模型， 进而可以实现设计控制的全面性和协调性进行综合优化的目标。设计人员可以根据结构模型来对碰撞点做好检查，通过调整导出最后的综合平面图以及细部图。工程安装建设者则可以同剖面图进行配合， 对各个专业的分包单位施工操作做好指导。与此同时，设计人员应该依据管道尺寸的大小确定施工工序，完成通风管道同空调水管的实际施工工作，接着在进行消火栓同喷淋管道的建设施工。最后，要求做好电气配管的设置工作，为了便于其进行排布交底，作为设计人员在对模型构建好以后，则应该及时导出综合排布轴测图、平面图以及剖面图， 对技术进行强化。对安装过程中各个专业因为碰撞而出现返工问题，则可应用BIM技术进行控制机电安装工程的质量以及工期。而在经济效益上， 可以有效解决机电安装管线带来的碰撞问题，提升材料性能，满足工程的精度。作为设计人员要求在施工建设图纸中将工程量体现出来，会给以后工程结算提供凭据。

5、结语

本文通过对建筑机电安装工程中如何进行管线综合布置技术做出了深入细致的分析和探讨，并且此技术在具体应用中可以把现场施工以及施工图纸确认设计进行结合，提升工程质量和效率， 要求施工人员可以同机电安装的需要结合，进而主动同各个专业技术人员之间进行交流沟通， 通过灵活应用CAD专业绘图软件，可以绘制出科学合理的管道综合布局图，进而严格依照图纸要求以及施工技术规范来操作，做好建筑机电安装工程的管线综合布置工作。

参考文献

[1]谢升昌,龙健辉.基于BIM技术实现综合管线安装的优化管理[J].建材与装饰,2017(52):141-142.

[2]张杰.民用建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术[J].城市建设理论研究(电子版),2017(32):100.

[3]倪金华,向先峰,来俊杰,蒲鸿征,李海龙.综合管廊机电安装阶段临时通风及照明设施研究[J].施工技术,2017,46(21):33-36.

[4]邓艳海.商业综合体机电施工安装综合管控探讨[J].低碳世界,2017(24):243-244.

论文作者:董亮亮

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/122b8e16584a903e87b41582.html