# 浅谈施工导流技术在水利工程中的应用论文_郑磊

郑磊

深圳市水务工程建设管理中心 广东深圳 518016

摘要：当水利工程的施工正好处于当地的雨季或者正好遇上汛期的时候，通过一定的技术来把流水进行引导到达其他的地方，从而确保水利工程施工的顺利开展，这种技术就是我们所说的施工导流技术。因此，本文主要对水利工程领域中施工导流技术的相关应用进行探讨。

关键词：水利工程；施工导流；施工质量

在水利工程的施工项目中，比较普遍的一种施工技术就是施工导流技术。这一项技术具有比较强的实用性，能够在水利工程的施工过程中有效提高工作效率，同时在很大程度上保证施工的工程质量。在水利工程的施工过程中，可以将施工导流技术化为两种类型，一种是全段围堰法导流，另一种是分段围堰法导流。要在更大程度上确保施工质量，则需要对施工导流技术进行更加深入与详细的分析，以增强水利工程施工效果。

一、水利工程施工导流技术的介绍

这种技术的主要作用就是引导流水，从而保证工程实施的干燥性。通常情况下，施工工人在应用该项技术的时候需要按照几个步骤来进行，为了避免流水流入施工现场，因此需要采取截流的措施。为了可以实现引导流水的目的，需要定期把引导的流水流放进蓄水池。施工导流技术在水利工程的应用起着极为重要的作用，该项技术的应用对水利工程设计以及施工的后期工作产生着直接的影响。由此可见，施工工程的管理人员应当从实际的工作情况进行研究，对所负责的水利工程的特点进行深入的了解，并且以此作为设计的基础进行设计，从而促进水利工程施工质量的提高。

二、水利工程施工导流技术的基本特征

1、选择合理的施工地址

在正式设计水利工程的施工导流技术之前，设计者应当对水利工程当地的各个方面的条件进行深入考察，包括了水利工程当地的水文条件、地质条件、地形地貌特点等等，还要对水利工程施工的施工难点以及工作量、周期安排等等进行综合的了解，然后在这些因素的综合考虑上，选择合适的施工地址，由此为施工的质量提供可靠的保证。选择正确合理的施工地址，这是确保地形勘测准确性的关键所在。

2、从水利工程的实际情况来考虑导流明渠的设置问题

选择了合理的施工地址之后，应当对施工现场的情况进行全面综合性的分析，施工工人会在施工现场设置引导流水的明渠，以此对水利工程进行有规律的合理的分布。然后以在施工现场的每个建筑物所在的位置作为依据，布置好施工现场的整洁的环境，从而促进水利工程的顺利进行。

3、编制具有可行性的施工计划

除了上述的措施之外，在进行施工之前还需要对整个施工过程编制具有可行性的施工计划，从而为具体施工过程的注意事项以及各项工作提供有力的施工依据，在施工计划当中需要把施工导流技术纳入其中。

4、施工导流技术的应用范围极为广泛

为了能够合理科学地应用施工导流技术，在实际的施工过程中，施工工人必须充分了解施工现场的各方面的条件，包括了当地的地形地质条件、建筑物分布的基本特点。

三、水利工程施工导流技术的方式介绍

目前，在现代化的水利工程施工过程中，所应用的施工导流技术的方式包括了两种，一种是全段围堰法，该种方式是把施工现场的所有流水都通过截流的方式进行引导，流入到施工现场以外的地方，该种方式还包括了两种方法，即明渠导流法以及隧洞导流法；另一种是分段围堰法，这种方式主要是通过引导流水流到河床之外的地方，再聚合流向河流的下游，之后会在坝体上设置孔洞来让流水直接留进孔洞内。

1、明渠导流方式

明渠导流方式主要是通过在河滩上开挖渠道，然后修筑围堰，从而让流水经过所开挖的渠道得以下泄。这种方式使用的河道必须拥有平缓的岸坡或者广阔的河滩地。在开挖渠道之前可以先考察当地河流附近有没有老河道，如果有老河道，可以通过老河道来进行明渠导流，由此可以大大减少工程施工量，也可以有效减少施工成本。

图1 明渠倒流

（1）明渠导流方式的适用条件

如果大坝地址的河床比较窄，河床的覆盖层比较深厚，为分期导带来了一定的难度，适合应用明渠导流方式的条件包括了以下几个方面：第一点，河床沿岸的台地、古河道等地方比较宽；第二点，需要引导的流水量比较大，当地的条件不能够应用隧道导流方式；第三点，施工期保持正常的通航、过木、排冰；第四点，施工的工期比较紧张，而且没有进行挖洞的经验以及相关的设备。

（2）明渠导流方式的布置条件

明渠导流方式的布置主要包括了以下几个方面的内容：布置明渠导流的轴线、确定进出口的位置以及高程。在布置明渠导流的轴线的过程中，应当选择具有比较宽的台地、垭口以及古河道的沿岸进行布置，所布置的轴线必须不能够收藏在上下游围堰之内，应当伸出其坡脚外面，而水平距离通常位于50米-100米的范围，从而满足防冲的要求；与此同时还要保证明渠的进出口衔接好上下游的流水，与主流河道所形成的角度一般不能够超过30度。此外，应当设置明渠的转弯的半径要在渠道底部宽度的五倍以上，从而达到水流畅通的目的，应当尽量缩短明渠的长度，同时也尽量不要过度深挖渠道。

2、隧洞导流方式

隧洞导流方式适用于山区的河流，通常在这些地区的合谷比较狭窄，而且两岸的地形陡峻，山区岩石比较坚实，因此该种方式应用于山区比较广泛。

（1）隧洞导流方式的使用条件

引导的水流流量比较小，大坝地址的河床比较窄，两岸的地形条件比较陡峭，此时可以应用隧洞导流方式进行引导流水。

（2）隧洞导流方式的布置要求

第一点，隧洞轴线沿线具有比较好的地质条件，从而为隧洞施工、运行的顺利以及安全性提供有力的保障；第二点，隧洞轴线应当按照直线的形状进行布置，如果出现转弯，那么该转弯的半径应当在隧洞直径或者宽度的五倍以上，同时保持转弯的角度在60度以下，在弯道的尾部应当设置直线段，其长度在隧洞的直径或者宽度的3-5倍以上；第三点，引渠轴线的进出口应当保持其与主流河流的夹角在30度以下；第四点，对于隧洞之间的净距、隧洞和建筑物之间的距离、隧洞的洞脸与洞顶的围岩厚度都应当满足所规定的结构要求以及应力要求。

图2 隧洞导流

四、结语

综上所述，在水利水电施工的过程中，施工导流技术直接影响着工程的施工质量。在水利水电工程大坝施工的过程中常常因为技术而导致的事故不断发生。如何科学、合理地将施工导流技术应用到水利水电建设项目工程中将成为未来水利工程中的一个难题。随着我社会主义和谐社会的建设以及社会主义市场经济的高速发展，作为水利工程建筑物地基建设项目的常用施工技术之一的施工导流技术已越来越受到了人们的注意。通过施工导流技术来减低垮坝的风险和隐患，这是极其必要的，这不仅是保证水库效益充分发挥的必要措施，而且是促进水利水电工程事业可持续发展的必要条件。

参考文献：

[1]莫君巨.浅析水利水电工程存在的问题和施工导流的应用[J].现代营销（学苑版）. 2012（08）

[2]力刚，陆卫东.现有工程在施工导流工程中的应用[J].施工技术.2010（S2）

[3]钟登华，毛寨汉，刘东海.施工导流方案的多目标总体综合评价方法[J].水利水电技术. 2002（05）

[4]肖国哲.中小型河流施工导流问题初探[J].山西水利.2002（01）

[5]曾更才.灯泡贯流机水电站施工导流设计探讨[J].水利水电技术.2003（05）

论文作者:郑磊

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1230f82c0d775322bc41af3e.html