# 关于住宅楼供配电设计的探讨论文_周伟岗

广东电网汕头澄海供电局有限责任公司 广东汕头 515000

摘要：随着社会经济水平的发展，我国电力工业也在快速发展，对配电设计也提出了重要的要求，社区电力分配系统的稳定运作是确保人口生活质量的重要先决条件。本文主要讨论了住宅社区供配电分配方面存在的问题，并提出解决措施。

关键词：住宅；配电；设计

1 引言

随着我们技术的快速发展，人们的生活水平迅速提高，社区数量不断增加，电力消费也在增加。因此，对城市配电网可靠供电的需求也在增长，住宅小区配电系统的可靠稳定运行是提高人口生活质量的有力保障。由于在实际设计过程中出现问题的可能性，必须详细了解和准确规划住宅区的用电情况，同时充分考虑到配电系统的安全性和可靠性，以及人口使用电力的有利条件。

2 住宅小区供配电设计中存在的问题

2.1供电设施理解出现偏差

在配电设计过程中，供电是关键要素之一，因此其结构必须科学有效，以确保整个配电系统的安全可靠运行。同时，开发人员以不同的方式理解电源的供应方式，这使得它非常容易理解偏差，同时也没有考虑到各个小区的实际情况，因此其最终配置将具有许多缺点。因此在设计过程中，必须非常认真考虑当地实际情况，减少缺点，从而使供电设施达到最优。

2.2供配电设计与用电负荷量增长速度不同

在设计用于分配电力的住宅小区时，通常存在对电力消耗增长率的不充分考虑的问题，这导致社区中的电力短缺。随着人口生活水平的提高，许多家用电器已经成为人们生活中的重要物品，而社区的用电量也大幅增加，这也表明设计应注意增加这些电力负荷。在这种基于科学的电力线设计中，选择合理有效的隔离开关，确保社区日常用电安全稳定。然而，在设计配电时，这些问题实际上并未得到真正解决，最终导致住房区的能源强度降低，达不到电气设备的实际负荷的情况时有发生。

2.3电缆及其导体截面选择不合理

选择导线部分时，必须根据电流密度选择合适的导线尺寸，以确保电压质量，并根据微观区域的流量密度和电压使用进行科学选择。在设计分布时，选择合适的电缆和导体横截面是至关重要的，并且相应的设计人员必须以科学合理的方式选择它，以便分配系统能够承受更高的负载。然而，在具体设计中，这些物体的选择有时是不合理的，不是根据电流负荷计算的，没有计算相应电气设备的电压或忽略与电源点的距离问题，从而使住宅小区的最终分布没有科学效果。

2.4供配电能力和电气负荷不匹配

近年来，家庭中的电力负荷迅速增加，通常存在电表，开关等烧坏的故障和表箱连线烧断。由于配电系统的电力容量不符合家用电器，配电线路的要求，不能与快速增长的电力负荷相比。为了减少在这一方面的故障，配电部门也需在这里动脑筋。

3 住宅配电系统设计要点

3.1合理设置或者预留电气设备

在设计住房分配系统时，必须考虑到当地的实际情况，充分考虑住宅建筑中家用电器的发展，合理安装或储备符合人口生活需要的电气设备，以确保住房结构的合理性和有序性。在设计过程中，应注意以下几个方面：将住宅照明电路与插座电路分开。客厅，卧室的线路也是需要独立的分路线路，同时配备组合插座多个，每个房间可预留2--3个备用开关。厨房和浴室必须加大线路线径。家用总开关和分路开关不能多路接线，一定要求一分路开关只接一路线路。同时确定所使用的特殊插座用于独立电路，专线专供。

3.2干线配电方式

根据国家标准和相关行业规定，220V的区域国家电力系统提供的照明负载，电流小于或等于30a，可以使用两相220V电源，并且具有30a以上的三相四线电源380V/220V的要求。如果住宅单元的输入线额定电流超过30a，则应使用三相电源，并尽可能确保三相平衡。但每个地方的经济生活水平不同，每个家庭的用电不同，30a的用电要求已经不能满足一些家庭的使用，这一点也是需要设计者的充分考虑。多层建筑应提供电力供应与骨干辐射，高层建筑和多层建筑应有一个圆形干线网络。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 住宅小区供配电设计策略

4.1合理选择变压器

电力变压器在配电系统的运行中发挥着重要作用。在选择配电变压器时，首先必须考虑用户使用的设备的性质，变压器的数量，类型和容量。配电变压器应尽可能安装在有效负载的中心，以确保有效的电压控制。在实际施工中，有必要选择合适的配电变压器，此时住宅区的配电系统应强调变压器的设计，选择应着眼于确定住宅社区负荷的性质，以及住宅区的环境及其节能环保，以确保更好的选择设备的合理性。以及客户的实际自主功率与确定变压器容量的比率。使用电气负载时，变压器的数量必须符合可靠性要求。对于负载水平为1或2的主要消费者或客户，选择两个或更多电力变压器。对于以经济方式进行季节性或全天候更改的消费者，您可以选择两个或更多电力变压器。当一个单元断开时安装两个或多个变压器时，其余变压器的功率必须满足第一和第二级的所有要求。配电站中一台单站变压器的功率不应超过1250kV。当使用大容量电气设备，负载集中和合理运行时，可以选择更强大的变压器。

4.1.1配电变压器

在设计住宅区进行分配时，应使用完全封装的油浸式变压器或者干式变压器，在选择时，应充分考虑住宅社区的具体情况。住宅配电站应优先考虑环保，安全，可靠，便于维护的干式变压器。高层建筑，地下室和有特殊防火要求的场所，也可选择干式变压器。因为不能为变压器和设施的配电杆构建规划要求，可以使用预装箱式变电站或组合变压器。油浸式变压器应使用11型及以上节能变压器无需维护，全密封。干式变压器应使用10型及以上节能变压器，连接组应选择Dyn11。配电变压器的额定容量必须符合适用的国家标准。

4.1.2居住区公用变压器容量的确定

住宅区的电力负荷是根据住宅区的总设计负荷和功率因数确定的。变压器需求比率由住宅区的住宅建筑数量决定。住宅公用配电变压器建议采用“小容量，多布点”的原则，受电压质量和可靠性的影响，应适应当地条件。配电变压器的容量应靠近负荷中心。一个浸油变压器的最大可能容量不应超过630千伏，一个干式变压器的最大容量不应超过1250千伏。公用配电变压器的长期工作负荷率不应超过80％，自主配电变压器的长期工作负荷不应超过85％。

4.2科学布置配电线路

变电站的容量和数量以及其他高压配电装置应使用需求系数法确定。根据客户使用的电气设备的额定容量，负载特性和行业特性以及电气负载的实际消耗来计算负载，并在使用电气设备时考虑各种磨损因素，并根据客户要求达到的国家功率因数值来计算负载。配电线路的科学布置，是非常关键的一环，可以减少以后负荷增加带来的不必要的麻烦。

4.3合理设计电缆

在设计电缆时，应该强调其设计的合理性；在设计电缆时，应选择同一个电缆系列。在设计电缆排水管时，需要对其进行改造和扩建，并应安装适当数量的预留开口。为确保电缆维修的方便性，有必要充分考虑到日常维护，并确保其更大的均匀性，在铺设电缆时必须提供适当的条件，以便在电缆发生故障时，可以快速重新连接，有效减少故障造成的损坏。

5结束语

随着社会生活水平的提高，许多家用电器已经广泛应用于家用电器，其消费量正在快速增长，但由于人口居住的住宅社区，电力不适应现代社会发展的需要。因此，当在住宅社区域中设计住房分配系统时，必须根据住宅社区域的电气特性确定最终的消费者负荷，这将允许合理有效地规划和设计分配系统，增加系统的可靠性和安全性，并且还确保人口使用电力的稳定性。此外，在设计过程中，分配结构中的工人应具备严格的工作技能，不仅与人口的生命财产安全有关，而且与国家的经济建设和长期的发展制和安全有关。

参考文献：

[1]舒祎敏.住宅小区供配电系统安全运行探讨[J].中国电力，2012，40（9）：46~48.

[2]赵刚印，任艳，秦澎涛，等.浅谈当前住宅小区供配电系统设计存在的问题及对策[J].机电信息，2012（21）：44~45.

[3]曾志强.探讨城镇住宅小区供配电系统设计[J].科技传播，2013（09）.

[4]周霞.住宅楼宇电气设计智能化的发展趋势[J].学园，2013（29）：199.

[5]赵青云.智能小区配电自动化系统技术研究[D].西安建筑科技大学，2012，29.

[6]许正海.基于虚拟仪器的智能小区配电系统信息采集与处理[D].兰州理工大学，2013，205.

论文作者:周伟岗

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1233546d78b986e12aa17aa6.html