# 软基加固技术在道路施工中的应用论文_欧阳礼花

身份证号码：43250219841013XXXX广西凯瑞建筑工程有限公司

摘要：随着我国经济的不断发展，道路工程建设不断增加与发展，为我国社会主义经济建设提供强有力的基础。道路工程建设作为我国经济发展的重要基础之一，为我国人民的交通生活提供便利，同时也是带动我国国民经济高速发展的重要组成部分，尤其在近几年的发展来看，城市化的不断加快，相关道路工程施工也在进一步增多。但是由于在施工过程中往往会出现软土地质地基状况，需要进行加固处理才能保证施工的工程质量，这些会被施工单位高度的重视。所以，很多施工单位都会采用软基加固技术手段来对地基进行加固工程施工，提高道路地基结构的强度和可靠性。

关键词：道路；施工；加固；技术；工程

在我国城市化的不断发展进程中，道路工程建设也在不断发展和提高，这就要求我们必须要加强道路施工建设质量的重视度，尤其是遇到软土基质的路段的施工建设。大家都知道，在软基质地质道路施工过程中经常会遇到对软基加固的相关技术，用于确保道路施工过程的质量。对此，本文着重介绍对软基加固技术在道路施工中的应用及其特点进行本文的探讨与分析。

1软基地质的基本特征

1.1软基地质的密度相对小，含水量偏高

在一些地质地形的土壤密度相对较小，并且在雨水充足的情况下，密度小的土壤含水量会增多，水分填充疏松土壤的气孔。这就导致软基地质中含有大量的粘性土壤颗粒或细粉土，对空气中的水分具有很强的吸附能力，使得大部分软基地质都含有大量的水分。

1.2软基地质的流动突出

在一些外力的作用下，软基地质会出现一定的变形流动等现象的发生，在道路施工过程中，如果没有合理有效的软基加固措施进行加固，会在道路完工后的使用期间出现道路周围软土流动的现象，导致道路变形、塌陷、隆起等现象发生，严重影响道路工程建设。

1.3软基地质的压缩比大，扭曲力低

软基地质除了密度小、含水量高、流动性突出之外。从力学角度分析，软基地质的强度低也是一个非常重要的特征，由于土壤的气孔大，含水量高，相应的承载能力也就相应变低，尤其在季节变化较为明显的地区，尤为突出这些特点。在道路施工时对软基加工技术运用的不合理会导致道路出现塌陷，开裂等现象影响道路工程建设。

2软基加固技术在道路施工当中的应用措施

软基加固技术的出现，是人类智慧高度发达的表现，在道路施工建设中起到十分重大的作用，并且为维持道路正常运行应用带来十分重要的保障，现阶段的软基加固技术的发展主要运用于道路施工的有以下几个方面。

2.1软土换填技术在道路施工当中的应用

在软基加固技术的应用中，软土换填技术是比较常见的技术之一，主要施工方法是把原有软基土壤挖空处理，在进行填充更换碎石或沙土用于实现基质加固的目的，这样就能使道路的承载能力提高。在道路施工时，检测软基土壤深度，如果软基土壤深度小于2米，采用沙土或纯土进行换填并在其中混入石灰，这样能够提高新基质的强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果检测软基土壤基质在2米以上的，采用石块或碎石进行填换。无论什么样的换填基质材质，都要保证道路架构后的填充密度和抗压能力要大于原有的软基质，这样才能保证达到道里加固的作用。

2.2软基加固桩技术在道路施工当中的应用

在道路路基加固的技术中，加固桩基技术也在道路施工中起到重要的作用，这种方法主要是运用粉煤灰和碎石进行比例混合，让混合物呈现出很强的粘结性。利用这些充分混合的基质浇筑到所在的桩基当中，让其在桩基内粘堌变硬，达到提高道路强度的特点，这种加工方式技术的出现，在节约材料等方面都起到了重大的作用。

2.3夯实技术在道路施工当中的应用

夯实技术是一种给软基基质提高密度的动力密实技术，通过冲击荷载来使软基空隙变小，土体密度变大。一般采用的是用重锤就行高空下落，对软基采取外力作用，对其进行加固的一种软基加固技术。就目前而言，夯实技术的成本造价是最低的，并且加固效果也很明显，所以应用也比较普遍，但是由于在夯实的过程中会有很大的震动产生，会对道路周边的基质和设施造成一定的破坏，所以在施工时要考虑道路周边的一些相关情况，确保道路周边不被影响。

2.4预压技术在道路施工当中的应用

对于深层的软基处理一般采取的方式是采取预压方式，一般这种方法多用于高速公路和城市外环路的建设上，在公路地基处理中使用预压技术本身出于对成本的考虑，并且效果也很明显的一种技术，如果检测结果的软基层是垂直排列时，可采用预压法，这一方法主要是对地表进行加压，排出软基内水分，增加软基密度，提高基质的强度为目的的方法，但是，预压法的施工工期较长，在计算填土量的时候比较缓慢，在预压的过程中需要不断的进行填充新基质来确保道路的施工进程，确保道路预压时出现下沉等现象。

2.5土木合成技术在道路施工当中的应用

土木合成材料的应用和软基的加固处理，主要是针对一些特殊路段进行。所以必须要结合土质和地层基质的结构，利用科学的选材，在加固桩的顶部增加土木合成材料，用以软基加固的目的，并且加入一层或多层土木合成材料，包括土工布、木条、编制物等等，这些材料的使用可以大大减少道路路基整体下沉现象发生，这种方式在施工前技术人员必须选择合理的振动法进行，并确保材料的稳定性，来不断提高地基基质的强度。

2.6水泥灌桩技术在道路施工当中的应用

我国的软基质加固技术不断提高的今天，混凝土浇筑管的应用在道路施工中起到了很好的发挥作用，并且操作方法是在预制好的管桩模具内进行，浇筑完成后再将砂石铺设在管桩上面，并把土方格栏放在砂石层之间，确保管桩与砂石充分发挥基质强度的作用，并且，该技术对施工过程起到简化作用，能够更快的完成相应的施工过程，并且在快速修建道路上起到至关重要的意义，已经在软基加固工程中得到了很好的应用。

结束语

随着时代的发展和科技的进步，道路工程的施工量也在不断地增多，人们对道路的工程质量要求也在不断的提高，良好的交通道路能够为社会的发展带来强有力的基础保证。但软基土壤是当前道路施工中非常常见的问题，是影响修建道路质量的及其重要的因素之一。所以为了保证道路施工的质量，我们必须要加强对软基加固技术的研究，并合理的运用到当下道路施工过程中，并积极准确的积累相关技术经验和施工经验，在实践中不断的提高道路软基加固技术的应用。增强我国道路的承载能力，并且提高我国道路的使用寿命。为社会主义现代化发展做出贡献。

论文作者:欧阳礼花

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/124bab906bbe3fa587a3a82c.html