# 简析配电线路防雷与接地应对措施的分析论文_马明胜

摘要：雷电是一种自然的现象，而且随意性比较的大，对于电系统当中的配电网危害十分的严重。雷电不仅仅能够造成电器设备的损坏、电力系统出现停电，电力的设备出现着火的现象、爆炸，同样也能够造成严重的生产设备事故还有人员的伤亡。所以，使用有效的防雷措施是十分必要的。为了这个内容，我在这里通过这篇文章对于配电系统的防雷接地问题还有应对的措施进行了相应的分析。

关键词：配电线路；防雷；避雷器；应对的措施

引言：我们国家的电力工业在现如今的发展状况十分的良好，为了能够让电网可以更加具有安全性，电力的企业对于电网进行了相应的改造，电网的改造可以提高电网的运行安全性，与此同时，让电网的可靠性也得到了有效的提高，但是，在夏季的雷雨大风天气当中还是给电网设备带来了很大的危害和影响，特别是雷电的影响。雷电能够造成配电电线发生短路的情况，让电网的设备出现事故，如果，配电线路发生了短路就会带来很大的损失，所以，配电线路的防雷和接地工作一定要做好，防止雷电给配电线路带来严重的影响。

1.配电狭路的防雷工作和接地工作

1.1裸导线下路的防雷方法

配电线路在选择防雷措施的时候可以选择防雷线或者是防雷器，但是我们要依据电压的等级还有线路的不同架设方法进行相应的选择。对于电压比较低的配电线路，我们就可以选择使用防雷器，因为架设防雷线的成本要比防雷器高，而且进行防雷线的施工工作也是一件非常困难的事情，对于一些地区来说，如果配电线路的电压不是很高，那么使用避雷器也能够达到很好的防雷效果。工作人员可以收集有关地区的雷电发生的数据，来找到雷电发生频率比较高的线段，把防雷器安装在雷电发生频率比较高的线段当中，这样就能够有效的防止雷电对于配电电线造成太大的损害。在防雷器安装的同时，还需要我们对于杆塔做好接地的工作，这样如果雷电击中了电线也能够很好的降低雷电的破坏。在进行防雷器安装的时候要对于安装的距离控制好，为了能够得到更好的防雷效果，我们可以进行相关的试验，得到最佳的安装距离。

1.2架空绝缘线线路的防雷方法

最近几年以来，电力企业对于电网进行了一部分的改造，在一些区域已经慢慢的 开始使用架空绝缘线对于裸导线线路进行替代，但是，将线路改造了之后，防雷的措施并没有发生什么改变，这样就导致了经常会出现雷击绝缘线线路的情况发生。雷电击中了配电电线的时候会导致大量的电流经过配电的线路，但是，对于绝缘线路来说，雷击的大电流并不能够造成绝缘线路的短路现象，仅仅能够给线路的额绝缘层带来相应的影响，这样并不能够导致导线出现断线的情况发生。但是，这样就会出现更加严重的危害，雷击对于裸导线线路来说可以直接让线路出现短路的现象，这样就能够防止更大的危害出现，但是，雷击对于绝缘线线路来说，不可能马上的造成线路短路的，绝缘线线路的继续工作就很有可能导致更多的电气设备出现故障的状况。为了能够保证绝缘线线路不会导致更大的灾害出现，一定要进行必要的防雷措施。第一点就是，我们可以提高线路的绝缘性，提高线路的耐压水平，把绝缘子换成带有防雷效果的，这样就能够提高绝缘线线路的防雷水平。第二个就是，我们可以在雷电发生频率比较高的地区安装一定档距的线路防雷器，这种防雷器的安装跟裸导线线路是不相同的，防雷器的安装能够相应的减少线路遭受到雷击的可能性。第三点就是，我们可以把闪烁的路径相应的进行延长，对于局部线路的绝缘性能进行相应的增强，在导线跟绝缘子之间增强相应的绝缘性能，并且安装长闪烁路径的防雷器。在最后就是，我们可以把绝缘线路的一部分线路的绝缘层剥离，让这一部分的线路变成裸导线，这样在发生雷击的时候，就可以相应的将危害降到最低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3电缆线路的防雷方法

在进行了电网的升级和改造之后，雷击的事故在一定的程度之上有了相应的减少，但是依据以前的经验分析可以得出，在电缆使用了一段时间之后，雷击的事故就会慢慢的增多。发生这种情况主要是因为人们只是对于配电变压器的保护工作进行了相应的关注和重视，对于电缆的保护却产生了疏忽。我们国家所使用的电缆一般情况都是铺设在地面之下的，电缆通常都是在潮湿的环境之下进行工作的，这样潮湿的环境对于电缆的绝缘性有着很大的影响和破坏，如果不能够对于电缆进行及时的保护工作，那么就很容易导致电缆的耐压性相应的降低，并且电缆在整个的配电系统当中是绝缘性能相对来说最差的一个，在对于电缆线路使用防雷措施的时候，我们可以使用性能比较优良的金属防雷器来对于电缆的使用时间进行相应的延长。

1.4架空跟电缆线混合的线路的防雷方法

对于架空跟电缆线混合在一起的线路，因为线路结点的波阻抗是不相同的，当雷电波入侵的时候，行波在电缆段的两节点之间发生了多次的折反射。结点的电压进行了多次的折反射之后，就会有存在着波峰叠加的情况出现，这个时候结点的电压要比入侵的电压高。架空线路当中的反行波对于结点的影响比较的大，架空线路的前行波是结点上所有的折反射波的总和行波是电缆长度发射一次所需要用的时间。结点的电压就会比入侵波的电压幅值要大，电缆的绝缘水平就必须要比线路的绝缘水平相对较高。为了解决这个方面的问题，一般情况之下在电缆的开端和末端都要装上防雷器来对于过电压进行相应的限制。配电线路当中如果存在着不同阻抗的线路相互连接，雷电波入侵的时候结点处比较的容易发生电压的突变，我们可以通过加装防雷器来限制过电压。

1.5低压线路的防雷方法

低压线路应该从变压器出口的地方安装低压的防雷器，与此同时，我们还需要做好相应的接地工作，接地装置的接地电阻不能够超过四。中性点直接接地的低压电力网当中的中性线应该在电源点进行接地。低压配电线路，在干线还有分支线的终端地方应该进行重复的接地工作，重复接地装置的接地电阻不能够超过十，对于比较长的线路，重复接地应该不能够少于三处。

2.配电变压器的防雷方法

配电电网在进行变压器选择的时候，一般情况都会去选择性能比较高的变压器。这种变压器在雷电集中线路之后，可以利用防雷器的作用，让接地电阻上面流经大量电流的时候产生压降，让中性点的电压相对的进行了升高。在中性点点位的作用之下，低压绕组上流经冲击电流。因为低压三相绕组当中流经的电流大小是相同的还有方向也是相同的，低压绕组当中的冲击电流全部都会变成激磁电流，产生了很高的零序磁通，让高压测感应出很高的电势，感应电势沿着绕组进行分布，在中性点的幅值是最大的，引起了中性点的绝缘击穿，与此同时，因为层间跟匝间的电位梯度相应的出现了增大，引起了高压绕组的层间跟匝间出现击穿。既然中性点电压是因为接地电阻产生的，我们就可以使用高压侧防雷器的接地跟中性点的接地分开，使用单独的接地线还有接地网，利用大地对于雷电波的减弱效果，我们基本能够把中性点电压升高引起的绝缘击穿给消除掉。

3.结言：

在配电系统的防雷跟接地当中，应该从工程设计的阶段就认真的进行考虑，依据各地的实际情况，对于不同的情况进行相应的防范，找到雷电灾害的薄弱环节，使用比较有效可行的防雷方案，在电气设备和离雷设备的选择使用上面要选择质量比较可靠的，做好符合相应要求的接地网，综合的对于防雷和接地工作进行考虑，这样线路还有设备才能够避免遭受雷电的灾害。

参考文献：

[1]杨董.浅谈配电线路故障的分析与综合防治

[2]王莉.配电线路雷击防雷措施浅析

论文作者:马明胜

论文发表刊物:《基层建设》2015年21期供稿

论文发表时间:2016/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1265b67687c67d41d58dc36a.html