# 建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析论文_王德俊

青岛建通浩源集团有限公司 山东青岛 266000

摘要：社会不断进步发展，建筑工程的发展也随之日益加速。对着人们对建筑工程要求的不断提高，我国不断加强落实基础性建设工程，其中深基坑的建设施工是关键环节，它具有重要的作用和意义，它的施工质量决定着建筑整体的坚固性，而且它还会对四周环境产生一定程度的影响。建筑过程中合理融入深基坑支护技术可以确保建筑物的稳定性和安全性，结合现场的施工状况，且认真分析工程项目后对该技术的应用进行全方位优化，确保工程整体质量同时也节约了施工成本，不仅如此，也促进了我国建筑行业的持续发展，为其未来的发展做出贡献。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术

引言

近年来，随着我国城市化进程的加快，城市人口密度不断增加，城市的空间承受能力面临着十分严峻的考验，并因此出现了严重的城市交通拥挤、住房短缺等问题。为了有效减少城市空间压力，众多经济条件较好的地区开始逐步将工程建设的区域转向了城市地下空间，与地面空间相比，地下建筑施工具有一定的特殊性，这间接促进了深基坑支护技术在我国建筑工程中的推广和应用。如今，经过长期的施工实践和技术创新和优化，现阶段深基坑支护技术已相对完善，并在地下空间建筑的建设中发挥中重要作用。因此，对就此展开具体的分析与阐述。

1深基坑支护关键技术

1.1土钉支护施工

通常情况下会运用土钉支护施工工艺来起到加固深基坑边坡的作用，由于其可以让土体及土钉之间产生相互摩擦的作用，所以就会大大提高深基坑支护土层的稳定性。不仅如此，为了确保设计土钉具备合理的强度和拉力，就需要充分结合现场的施工状况和相应的施工标准，这样能够对拉力和弯矩间的作用力施以科学、合理的控制。但是，在进行深基坑土钉支护施工的过程中应特别注意以下几点：第一，在进行土钉拉拔实验的过程中必须要根据实际的深基坑支护施工要求，从而可以保证土钉具有足够的拉拔力，并且该项实验第三方也应该进行监理工作，特别是要加强把控注浆量以及注浆力度。第二，实际土钉支护的孔深一定要按照钻机的总长度进行计算，施工中一定要对土钉支护的孔深进行明确的标注，才可以为后期施工提供坚实的基础。第三，还应该根据实际的深基坑支护施工设计标准要求，不但要加强把控外加剂的数量和类型以及水泥砂浆的水灰比，还要确保在注满将至之前，注浆过程中水泥砂浆能够自由掉落，而且还要保证补浆工作在浆液初凝前处理得当。

1.2混凝土灌注桩的施工技术

在深基坑支护中混凝土灌注桩作为常用的支护结构，将其运用到建筑施工中可提高工程施工的安全性及完整性。因此，在工程施工中应确保混凝土灌注桩施工技术的科学性、合理性及标准性，采取科学的流程来进行施工。采用凝固水泥壁来保护基坑壁；在钻孔技术施工过程中应确保列柱间隔的合理性，将混凝土灌注桩运用其中，确保工程施工的有效开展。据研究混凝土灌注桩施工技术操作极为简单，塌孔率相对较低，将其运用到建筑施工中可提高工程施工质量水平，确保工程安全性。

1.3土层锚杆施工技术

土层锚杆施工技术作为深基坑支护施工技术之一，将其运用到建筑工程施工中可发挥重要作用，在具体实施中应按科学的步骤来进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先，施工企业应做好工程测量工作，根据实际情况对施工方案进行设置，并按相关标准开展施工，对锚杆位置进行明确；然后，施工人员还应对工程施工情况、锚杆质量实施监测，确保标高、水平位置及倾角无任何问题后方可开展后续施工，最后，还应做好钻孔工作，按施工标准对工程合理施工，并做好相应记录。需要注意的是，施工人员在钻孔作业中极易受其他因素影响，从而影响工程施工质量，在这种情况下施工人员应立即停止钻孔，将科学检测方法运用其中，及时找出相关问题，并提出一系列有效的解决对策，确保钻孔作业的有效进行，通过这一施工方法可降低施工设备的磨损。灌浆技术在土层锚杆技术中作为一个重要的核心，施工人员在工程施工中应对施工材料合理配置，确保搅拌均匀，另外，在灌浆过程中应对污染等问题严格检查，从而提高工程施工质量。

2深基坑支护关键技术的施工质控建议

2.1加强施工细节控制

就以往我国建筑工程深基坑支护关键技术的应用情况来看，大多数情形下该技术是值得信赖的。然而，近年来，随着工程建设环境的日益复杂、影响建设项目因素的不断增多，深基坑支护关键技术的应用在众多方面都面临着更多、更严峻的挑战，在这种情况下，要想提高深基坑支护关键技术的施工质量控制水平，就需要更好地控制施工细节，积极减少各种缺陷和不足，从而在内、外部施工的协调，保证创造出更高的效益。具体而言，可采取以下措施。（1）对于锚杆的施工，在钻孔前，应严格检查锚杆的倾斜角和位置，将水平孔间距在垂直方向上的偏差控制在100mm以内，倾斜角小于3%。（2）对插入式锚杆的长度、直径和焊接性进行了严格的校核和测量。（3）在锚孔灌浆中，不仅要严格按照设计标准选择合适的灌浆材料，制订科学的配合比，即水灰比为0.8的32.5硅酸盐水泥，保证灌浆的清洁和畅通；同时，在均匀混合的基础上，从下到上进行灌浆，当浆液从孔中溢出时停止灌浆。

2.2强化基坑施工监测

在进行基坑施工时必须进行科学的监测，通常会对以下方面进行监测，例如：水管道和建筑以及基坑周边土地等，并且还应该对所发生的水平位移以及沉降问题等进行充分的分析。一般都会采用以下两种检测方法：第一，水准仪与经纬仪的检测方法；第二，方向观测法。在进行施工的过程中，通过采用水准仪和经纬仪就可以进行实时监测，不但可以准确的记录出建筑物本身的倾斜值与沉降值，而且还可以对相关的记录数据进行充分的分析，从而可以降低施工所造成的影响。另外，在进行基坑施工以前，从基坑开挖到回填的整个施工过程都需要进行监测，该过程中每周至少要观测2-3次，如若采用方向观测法，首先就需要确定好观测时间，其次也要充分考虑土方开挖过程中的天气情况以及时间等因素，最后就可以对分析观测的实际内容进行具体的记录。

2.3充分明确深基坑施工位置

深基坑支护作为施工技术之一，在工程建筑中具有较高的应用频率，对我国建筑行业可持续发展起到了有效的促进作用。从建筑工程施工现状来看还存在诸多问题，由于深基坑施工通常是在距离地表2m处进行，而这一位置往往有许多垃圾，在这一位置进行施工不仅可对施工垃圾进行清理，还可为支护施工创造条件。根据工程施工情况发现，在该位置进行施工可促进工程施工有效性与安全性的提升，并可节约较多材料，同时，施工人员还应做好排水系统与支护结构的协调工作，在深基坑支护施工中地下水十分常见，施工人员应采取有效措施来做好排水工作，其不仅可降低水位，还可预防混凝土层面的形成，为支护施工的稳定性及安全性提供保障。

结语

综上所述，通过以上研究可以看出深基坑支护关键技术在现代工程建设中有着十分重要的作用，目前，在我国建筑工程施工中常用的深基坑支护技术主要包括护坡桩技术、土钉支护技术等，其能有效提高深基坑支护的稳定性、确保后续工程施工顺利完成。在技术具体的选择上，应结合工程施工图、深基坑立地条件和支护技术应用范围，只有如此，才能确保技术的应有效果得到充分发挥。

参考文献：

[1]王春桥.建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析[J].价值工程，2018，37（30）：203–204.

[2]张伟.深基坑支护技术在建筑工程施工中的关键性问题解析[J].建材发展导向（下），2017，15（3）：179–180.

论文作者:王德俊

论文发表刊物:《房地产世界》2019年2期

论文发表时间:2019/7/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1278cc07530bd8e25f3bfae2.html