# 小型水闸维修养护及运行管理论文_董昌盛,于佳炜

青岛蓝海水务有限公司 山东省青岛市 266700

摘要：水利工程是我国民生工程建设的的重要组成，能为工农业生产的顺利进行提供有力保障。人们的日常生活离不开水电资源，水利工程建设为人们生活用水提供了很大便利，小型水闸作为水利工程的一部分，要对其运行和维护重点关注，受到建设工程规模和地理位置限制，加上工作人员技术水平的参差不齐，小型水闸的工作运行正面临着极大的挑战。本文从小型水闸维修养护及运行管理角度出发，介绍了水闸的概念及水闸运行中维修养护原则与分类，对闸门、止水装置及机电设备等维护保养的关键技术进行分析，阐述了水闸运行的方案，探讨总结了小型水闸维修养护及运行管理的策略，切实提高小型水闸维修养护技术升级和运行管理能力，保障水闸完整、安全运行，提高效率和使用寿命，为水利工程建设提供助力。

关键字：水利工程；小型水闸；维修养护；运行管理

引言：因为水利工程的地域性特征，多数建设与水源周边，便于对水资源进行调度利用，通过水闸对其进行控制，来实现水力发电、农田灌溉、排除洪涝险情等目的。在这一环节中，水闸所发挥的作用非常重要，既能起到控制又能起到保障的作用，是水利工程建设中的重点与难点。水闸万一出现问题，后果非常严重，轻则造成财产损失，重则会造成威胁人们生命安全，所以，在水闸的运行及维护管理中要绝对重视，加强对水闸的维修养护及运行管理，有效保障人们生活及生命财产安全，充分发挥利国利民的水利工程建设作用，促进国家民生工程发展。

1. 水闸的概述

水闸是修建在河道或渠道上控制水流量和调节水位的低水头水工构筑物，在水利工程中的应用，是作为挡水、泄水和取水的关键建筑，开关闸门可以为下游渠道供水，也可以宣泄洪涝水或废水，可以拦挡洪潮，通过开关水闸来满足农田灌溉、发电、工业及日常生活等用水需要。具体的分类是根据用途来定义的，由闸室和上下游连接段组成，水闸大多建设与水利工程外部，受环境及人为等自然非自然因素影响、常年无休的运行工作加上水内杂质的服腐蚀，使水闸机体磨损严重，容易造成损害，各种因素叠加影响水闸使用安全，对整个水利工程也有很大影响。

2. 小型水闸维修养护内容、原则与分类

2.1 小型水闸维修养护中的具体内容

小型水闸是对整个水利工程中的工程养护，金属结构、机电设备养护维修，自动监控设备和生物工程的养护等，在工作过程中要严格遵守相关的规章制度，秉承保持原工程并针对出现问题的部分进行恢复，在对各个部分进行维修保养的同时要做好详细记录并保存，以备后期查阅借鉴。

2.2 小型水闸维修养护的工作原则

小型水闸的维修养护要坚持定期检查、及时维护、保养重于维修的基本原则，制定详细的检测标准和方案，定期进行检查、保养能很有效的避免小问题的产生，保证小型水闸安全可靠运行，机体设备结构完整清洁。

2.3 小型水闸维修养护工作的具体分类

显而易见，小型水闸的维修养护工作按照维修和养护分成两大类，养护工作是对水闸运行的各个机体进行全面检查和保养，在检测和保养的过程中发现运行中存在的问题和缺陷，并及时做出维修方案进行修补，保持设备正常运行，维护设备完整清洁；维修分为抢修、岁修和大修三个规模，抢修是及时快速有效的控制并修补问题缺陷，是在工程进行及设备运行中紧急出现的问题制定的应急抢修方案；岁修是在主汛期到来之前定制的维修计划，在汛后进行全面检查来发现工程中出现的问题和设备磨损破坏程度进行维修；大修是设备老化等造成的大规模且技术比较复杂的整修，工程进行的维修量比较大，要有详细的维修计划并在汛期前完成施工，所有的维修计划实施都不能是技术人员自作主张，必须要得到相关的主管部门批准进行[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3. 小型水闸维修养护的关键技术分析

3.1 小型水闸闸门的维修养护

闸门是小型水闸最关键的部分，是整个水闸的保护神，但由于闸门功能的特殊性，通常安装在室外或水中，长期的暴露和受侵蚀容易出现损伤，需要加强检查，对闸门滚轮等部位定期的清洗和润滑处理，避免出现难以闭合的情况发生。对闸门要进行预处理和深度处理，对于出现问题的零部件及时更换，木质闸门要做定期的详细检查，做好防腐处理，钢结构闸门要注意预防和处理腐蚀情况，定期清除锈迹涂抹防腐蚀层，而混凝土结构的闸门若出现裂缝，就要综合考虑闸门的使用寿命及工作性能，按照设计要求就行加固修补或更换[3]。

3.2 小型水闸止水装置的维修养护

闸门止水装置中的止水橡皮、压板、螺栓等要符合以止水装置封闭可靠，闭门状态不能出现翻滚、散射等现象，止水橡皮漏水量不能超过出0.2L/m/单位长度，当出现明显老化变形、撕裂、漏水量超标时要及时更换能达到符合原设计标准的止水橡皮；压板、螺栓等锈蚀严重应按照标准更换。

3.3 小型水闸启闭机及机电设备的维修养护

对小型水闸启闭机的检修中维修养护人员要按照规定时间或每月一次或半月一次进行充分全面的加强检查，在每年汛期到来前后和发生不可控自然灾害后都要进行全面的核查；检查起闭机关键部分的磨损程度，运行过程中是否正常运转或制动，安全保护装置是否异常；要检查起闭机因工作时产生的振动，导致连接处的零件、螺丝发生的松动，及时紧固，避免造成的安全事故；维修养护的相关技术人员，要定期检查齿轮相互间的有效咬合，皮带转动、电流电压等问题并进行相应调整。

4. 小型水闸运行管理方案和策略分析

4.1 小型水闸在目前阶段运行管理中存在的问题

小型水闸在运行管理过程中存在着诸多问题，混凝土质水闸闸室，在长时间的运作下性能会逐步下降，长时间运行下去其性能终会降到最低而无法发挥水闸控制作用，水闸遭受外界自然因素等影响，风霜雨雪的侵蚀而产生锈迹，使水闸钢结构被锈蚀而削弱性能；水利工程是常年无休的运转工作，使用过程中，闸门板材连接处出现了磨损严重，锈迹掉落机体部位，使闸门产生异响无法闭合进而造成水闸漏水等问题出现[2]。

4.2 针对运行管理中存在问题的有效解决对策

针对闸室混凝土结构老化出现的碳化情况，将表面碳化部分进行斧凿清理，清理之后用高于原混凝土设计标号的混凝土或其他材料进行修补，修补之后做防碳化的处理；在现阶段的水利工程建设中，多采用钢结构水闸，牵引灵活安全性高，但容易产生受腐蚀而导致漏水现象，要根据实际情况对水闸进行结构改变，对水闸受腐蚀量进行预测及时处理，并在钢结构表面涂防腐层，加厚水闸闸件厚度，延长使用寿命，避免出现安全隐患。

4.3 提升水利工程小型水闸维修养护专业人员整体素养

维修养护人员的专业技能及素质参差不齐会给水闸的维修养护带来很重要的影响。水利工程建设的特殊性导致维修养护工作比较复杂，对工作人员的专业技能要求也很高，管理单位要定期对工作人员进行培训，针对工作中的重点难点做详细的指导，提高工作人员的整体专业水平掌握更多相关知识。定制人才培养计划方案，并贯彻落实相关文件精神，定制严格的维修养护标准，结合管理规范日常小型水闸的维修养护工作，划分维修养护工作质量等级，制定相应的考核标准，在奖励机制下刺激工作人员更积极的投入到工作中去，切实提高维修养护工作效率，推动日常维修养护工作长远发展，带动水利工程建设向前推进。

结 语：

综合上述，水利工程的建设是国家经济可持续发展的重要保障，水闸的维修养护及运行管理是推进水利工程建设的组成之一，对水闸维修养护及运行原则的分析探讨很有必要，要对小型水闸管理工作加以重视，良好及时的维修保养才能延长水闸的使用寿命，保证水利工程的健康建设，使人民的切身利益得以保障。

参考文献

[1]张磊香.浅析小型水闸维修养护的关键技术[J].治淮,2019(07):37-38.

[2]艾合麦提•瓦依提.水闸运行管理及维修养护方案分析[J].珠江水运,2017(12):39-40.

[3]关红伟.小型水闸维修养护及运行管理[J].城市建设理论研究(电子版),2017(11):121-122.

论文作者:董昌盛,于佳炜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/127cc0e0fd93dfe3e1ff4365.html