# 浅析建筑工程中深基坑支护施工技术论文_牟国平

摘要：伴随着中国城市化发展进程的加快，城市的各种建筑纷纷崛起。在进行建筑的地下工程施工时，往往会利用到深基坑支护施工技术，虽然目前我国在这方面的发展已经取得了明显的成效，但是结合实际发展情况来看还存在很大的发展空间。因此还需要我们在实际操作的过程中不断发掘问题并进行持续的完善，从而发挥出深基坑支护施工技术的最大作用。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术

引言

我国建筑工程发展速度日益加快，而建筑工程项目的使用年限和稳定性又直接受到深基坑支护施工的影响，因此施工单位必须对其持以足够的重视，能够根据当前建筑工程深基坑支护施工中所出现的问题以及建筑项目总体情况提高管理力度，优化改革现有的施工技术，这样才有利于我国建筑企业以及整个建筑行业的长久、快速的发展。

1建筑工程深基坑的组成特点

1.1深基坑施工技术的组成

建筑工程的基础与施工重点是深基坑支护技术，建筑工程的稳定性、安全性以及长久性与深基坑支护施工技术的安全可靠性直接相关。通常由为止水体系和为支护结构这两部分组成深基坑工程的支护体系。（1）为止水体系：为了防止地下水向坑内流动，经常使用高压旋喷桩、连续密排的水泥搅拌桩出现隔水帷幕进行阻断。（2）为支护结构：通常建设连续密排的钢板桩、灌注桩或预制板在基础外围进行挡土。特别是当基坑深度比较大、土质比较松软且严格要求变形限制时，还需要进行支护桩设置水平支撑。

1.2深基坑工程的特点

①它具有很强的针对性和区域性，应当选择合适的地点进行施工。②它的支护系统是属于临时性的。因此，很难保障它的安全问题，而且开挖的时候，会影响相邻的建筑物带来安全隐患。③它涉及的信息面比较广，比如土方开挖（如图 1）、支护体系的设计、监测、检测等多方面的施工系统工程。以及它的综合性施工比较强，不仅涉及水力学问题，而且与结构力学问题相关。因此，它的计算方式较为困难复杂。④它的规模通常比较大，且因为地质的复杂多变性，导致施工过程比较困难。因此，深基坑的工程的施工周期比较长。

2 当前建筑工程深基坑支护施工存在的问题

2.1 边坡修理缺乏规范性与合理性

在建筑工程推进过程中，深基坑支护工作能否顺利推进取决于边坡修理。目前，有些建筑施工单位为了缩短施工工期，施工期间管理松懈，且工作人员缺乏相应的安全意识和施工质量认识，工作比较随意、没有规范性，导致建筑工程深基坑支护施工过程中工程质量不合格，如基坑挖掘不规范、施工技艺不合理以及边坡修理不合格等，这些问题对建筑工程施工质量而言都能产生很大的不好的影响。

2.2施工设计和实际施工严重不符合

建筑工程深基坑支护施工过程中要以施工设计为参照，所以施工设计的意义重大，然而某些单位在进行施工设计时并没有综合实际情况，如了解施工现场地貌、勘探施工现场条件等，进而在实际施工过程中会出现与建筑深基坑支护施工设计不符合的情况，另外，施工单位自身也出现不按照施工设计方案工作的情况，如实际施工过程中，工作人员并没有按照施工设计方案所规定的水泥掺加量进行水泥掺加搅拌工作，从而使得水泥支护强度较低，而这会导致水泥土出现裂缝或者变形的概率提升，不利于深基坑支护施工的稳定；再者，某些施工单位在进行深基坑支护施工过程中还会偷工减料或者使用质量不达标的施工材料，这不仅无法完成深基坑支护施工的要求还会严重影响建筑工程深基坑支护施工的整体的安全。

2.3 土方开挖施工质量不达标

建筑工程深基坑支护施工的质量会直接受到土方开挖的影响，然而有些建筑施工单位并未对其提前足够的重视，从而导致土方开完的过程中出现问题，例如深基坑支护土方开挖的所有小组在施工过程中协调度不够，导致工期延误；或者为了施工进度打乱土方开完的顺序，再加上现场监管力度不够，施工过程中存在安全问题，这对建筑工程深基坑支护施工的工期以及整体质量而言都是不利的。

3深基坑支护施工技术分析

3.1护坡桩施工技术

建筑工程护坡桩施工过程中，依据方案设计深度利用螺旋钻井机打孔，从孔底依次向上注入水泥浆液，针对这一部分进行作业时要注意精确地下水以及无踏孔方位，确保水泥浆液能够到达深基坑支护作业方案的标记部位，再将钻杆取出，利用钢筋笼以及骨料进行填充，最后实施高压补浆，保证以上工作的分层、分阶段进行。

3.2土钉支护作业技术

以全面稳固深基坑边坡为目的，利用土钉支护作业技术，使土体与土钉产生接触的摩擦作用，提升整体深基坑支护土层的安全性及整体性。全面考虑对应工程项目的各项指标以及现场的施工作业情况，合理设计土钉强度和拉力，有效利用拉力与弯矩间的作用。进行深基坑土钉支护施工作业要强调几点：首先，务必依据深基坑支护作业标准组织土钉拉拔实验，保证土钉具有足够的拉拔力，由三方机构对其进行监理，而且还要严格把握注浆力度以及注浆量。其次，根据钻机的长度来计算土钉支护的深度，明确标注土钉支护每个孔的深度，方便之后的相关施工祖业。再次，土钉支护作业要有效结合深基坑支护施工方案要求，严格控制外加剂的种类、数量以及砂浆水灰的比例，在进行注浆工作时，尽量利用重力作用促进水泥砂浆的自由落体并把浆液注满，在浆液凝结前，完善补浆施工作业相关环节。

3.3土层的锚杆施工

深基坑支护工程作业在地下连续墙、基坑围护结构的灌注桩以及钢筋混凝土桩各环节的施工作业完成后，要结合深基坑支护作业效率，在土层挖掘到到锚杆标注的深度时，再着手土层锚杆的作业。第一，利用冲击式钻机、循环式钻机以及螺旋式钻机对土层锚杆施工成孔，这一部分最为广泛的就是压水钻进法成孔，在进行实际操作的过程中一次性完成清孔、出渣以及钻进等成孔相关流程，在工地现场的水文条件允许的条件下，可适当利用螺旋钻杆施工技术。第二，设置拉杆，在进行设置前应确保除锈工作的完善，彻底祛除绞线污垢，将土层锚杆长度大体上控制在约 30 米。第三，灌浆施工，这一环节工作作为深基坑土层锚杆作业过程中最为重要的组成部分之一，常常利用硅酸盐水泥，因为这种工地现场的地下水基本都属于弱酸性，尽量采用防酸水泥以及纯水泥浆，保持水灰比例大约在 0.4 左右，另外泥浆的流动度要达到泵送标准，以全面降低水灰比例为目标，避免水泥浆产生泌水现象，可以适当在水泥中加入适量的磺酸钙。在进行灌浆时，利用压浆泵将水泥浆注入拉杆，由拉杆管端与土层锚孔注入。

结束语

我国的城市化仍在不断发展，未来一定会出现各种各样的高楼大厦，人们将会更加有限的利用空间，所以会不断进行地下的施工。而建筑工程的施工质量与深基坑工程安全施工有很大关系，所以要保证建筑工程是质量就必须提高其施工技术。并且实施地下施工的过程中，深基坑支护技术一定会使用到。为了更好的使深基坑支护技术服务与人类，在具体的应用过程中，我们应当根据具体的施工情况以及各种支护的特点不同选择合适的支护方式，也可以结合多种支护方式进行施工。

参考文献

[1]薛剑茹，杨得志.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].科技创新与应用，2016，07：268.

[2]罗元国.分析高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].低碳世界，2016，02：143-144.

[3]韦希斌.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].门窗，2016，05：111-112.

[4]杨羽.建筑工程中深基坑支护施工技术的应用分析[J].建材与装饰，2016，12：7-8.

[5]班超.建筑工程中的深基坑支护施工技术探讨[J].江西建材，2016，13：56-57.

论文作者:牟国平

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第25期

论文发表时间:2018/1/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12a5ff3cba3ae5b9c5dc9d99.html