# 电梯制动失效分析及检验措施分析论文_张程祥

（天津市特种设备监督检验技术研究院 天津 300000）

摘要：在城市化进程不断推进的背景中，电梯在我国高层建筑中使用数目不断增多，逐渐成为了人们出现的必须工具设备之一，其为人们生产生活创造了诸多便利性。电梯的正常且安全的运行成为大家关注的焦点，电梯最重要的两个部分门锁回路和电梯的制动系统。本文主要就在实际的工作中，电梯出现制动失效的原因进行讨论，并且提出一些针对性的检验措施，以避免电梯出现制动失效的发生，保证电梯安全运行。

关键词：电梯制动失效;原因;检验措施

电梯制动设备的稳定性是影响电梯运行状况的关键因素。如果电梯制动设备无法有效制动，电梯运行过程之中就很可能出现轿厢冲顶的风险，严重影响电梯乘客的人身和财产安全。为了保证电梯的运行安全，相关电梯维护和检修人员应当针电梯制动设备的制动失效原因做好检验作业，切实做好电梯运行的安全管理，降低电梯运行过程中安全事故的发生几率。

1电梯运行中电梯制动设备的作用原理

电梯制动常用的制动设备一般为常闭模式的制动器，即在通电的条件下进行制动器处于关闭释放状态，而在制动器失电时可以迅速制动。电梯制动器的制动功能一般需要通过电磁制动器和控制系统相结合才能完成，电磁制动器主要包括压缩弹簧、电磁铁机构和调整组件。电磁制动器失电，制动弹簧受到压力将制动瓦和制动器压在制动轮上进行制动。电梯轿厢正常运行，电磁制动器通电吸拢铁芯，克服弹簧的作用力张开制动臂，使得制动器和曳引轮相互分离，电梯制动器关闭，电梯释放。

2电梯制动器制动失效原因分析

2.1电气系统无法正常运行

电梯制动失效的主要原因是由于电气系统运行故障产生导致的，电梯抱闸现象的产生可以采用电梯抱闸间的接触器合理控制，在并联状态下接触器被非正常操作，导致电梯制动失效，导致电梯在运行过程中，接触器没有发挥作用，进而引发系列电梯制动失效问题，最终导致电梯无法正常运行。此外，在电梯运行中，两个没有独立关系的接触器，会直接造成电梯制动失效，这样电梯的安全性、稳定性直接受到影响，甚至会威胁到电梯乘坐人员的生命安全。

2.2电梯制动器的制动力不足

电梯制动器的制动力不足是造成电气制动失效的根本原因。电梯曳引轮与制动闸瓦的摩擦力过低、电梯制动器内部铁芯的行程不达标、压缩弹簧的压力不符合标准等等，都会造成电梯制动器的制动力不足。其中，电梯曳引轮与制动闸瓦的摩擦力过低的根源在于两者的摩擦间隙出现老化或者制动器设备的表面碳化;而如果电梯制动器的铁芯行程不符合标准，则不仅不利于电梯制动器中的铁芯进行伸缩运动，也会对铁芯的通电磁力造成不良影响，再结合电压的波动作用促使铁芯收缩和抱闸的触点进行融合，进而造成电梯制动器制动失效。另外，电梯曳引轮与制动闸瓦的摩擦力过低还会削弱电梯制动器的制动抱闸力。

2.3制动器曳引力异常

电梯运行中如果出现压力不均衡，就可能会引发制动器曳引力异常，当曳引力出现异常时，会直接影响到电梯的正常运行。制动器曳引力直接影响到电梯的正常运行，产生弹簧压力不足，曳引轮与制动闸瓦间摩擦力不足现象，进而对电梯制动器的各项功能产生直接影响。

2.4电梯的机械组件存在问题

首先，在电梯设备安装制动器过程中出现误操作或制动器中的某个零件损坏导致制动器的安装位置出现错误，会在很大程度上增大啮合间隙，影响制动器的制动力;其次是电梯制动器上出现杂物，使得合闸速度变慢，甚至是完全无法执行合闸命令，此时电梯运行过程中如果发生冲顶，而制动器无法发挥作用，也会造成一系列安全事故;电梯的维护清理工作不及时，电梯的零件上存在油脂使零件之间的摩擦系数降低，也会影响电梯制动器的制动效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3避免电梯制动失效的检验措施

在实际处理制动失效等相关问题的过程中，根据电梯的运行情况进行分析，针对不同的检测结果提供不同的解决方案，对实际的电气系统及制动系统的相关问题进行检验，具体内容分不同情况进行讨论。

3.1电气问题的检验

在针对电梯制动失效问题进行检验时，根据实际电梯的运行情况，完成电气设备的检验，在进行电气系统制动检验时，根据不同状态下系统的运行情况，对应控制器的电磁线圈的接触器进行触电处理，使电梯能够维持系统状态下有效的制动状况，电梯的启动信号反应状况可以通过读电气的反方向启动检验完成，这种形式能够高效地检测电梯启动信号反应情况，保证电梯的制动器处于独立状态下系统运行，不同的检验方式，应用到电气设备的检验过程中，可以针对性地改善多种制动过程中的不良形式，提供电梯安全更有效的运行环境，全面的检查应用，能够较大程度避免制动失效问题的产生，为电梯的安全运行提供可行的通道，实现有效的乘梯形式的供应。

3.2 缺少相应制动力

缺少相应制动力是导致电梯制动失效的重要原因之一，从而直接影响到电梯运行中的稳定性和安全性。首先做好下列准备工作，与使用单位管理人员和维保配合人员就试验安排、存在的风险和安全注意事项等进行充分沟通；按照检规的相关要求对制动器、绳头组合、悬挂系统、对重压紧进行检查；通过检验或者审查资料，确认平衡系数符合要求；进行轿厢空载上行制动试验，确认符合要求；确认在底层逐渐加载试验砝码时，未出现溜梯现象。

电梯轿厢中装载1.25倍载荷砝码，并把电梯的轿厢停滞顶层，朝向底层行驶，当电梯运转至中下层时切断电梯的主电源，进行制动，若此时电梯能正常制停或滑行距离较短，则提示该电梯具备正常的制动功能，运行过程相对安全可靠。这是对电梯制动不足情况检查时常用方法。最后，针对电梯制动力不足情况的检查，有关技术人员应加强对电梯曳引轮槽和抱闸间清洁度的检查，及时清除油污，以防曳引轮槽与钢丝绳摩擦力下降与抱闸构件老化的问题，进而规避电梯失效的问题，能有效维持电梯设备运行过程的安稳性。

3.3加强对电梯的维护

证电梯稳定运行，避免电梯制动失效，还要注意电梯的安装和维保程序。按照我国电梯相关的标准科学合理的完成电梯安装步骤，安装过后对容易出现问题或故障的地方进行仔细核验，避免电梯安全事故的发生。为实现对电梯的有效维护，可从如下三点着手：（1）科学制定详细的电梯维护计划，严格设定电梯维护的实践与相关负责人，以保证电梯检验工作能定期进行，并能实现对检修人员行为的有效规范，及时发现与处理电梯运行期间的各类故障。（2）对电梯维护过程实施全过程监管，及时发现电梯维护工作中存在的问题，及时做出调整、改进与优化，以保证电梯维护工作质量。（3）按照电梯安装说明说及电梯使用状况，严格设定电梯零构件的更换时间，以减少部件老化、腐蚀等情况的发生率，进而间接的实现对电梯制动失效问题的良好控制，维护电梯运转安全性。（4）加强对电气系统的监督。特别是需要保证两个接触器始终处于完全独立的状态，若两个个接触器出现了逻辑上的粘连，则一定会诱发电梯制动失效的问题，对电梯运行顺畅度形成不良影响。因此，在电梯日常维修工作中，应给予电气维护工作质量一定重视。到电梯制动的顺利进行。

4结语

电梯在为人们生活带来便利的同时，也存在一定的安全隐患，近年来由于电梯故障造成事故时有发生，因此，为了保障人们的安全，减少电梯事故的产生，作为电梯管理人员要做好电梯检验工作，发现问题及时解决，采取有效措施确保电梯可以安全运行，发挥出电梯的重要作用，为人们的生产生活带来便利和保障。

参考文献：

[1]李霖强.浅谈电梯制动失效原因分析及检验对策[J].电子元器件与信息技术，2019（04）：18-21.

[2]刘朝慧.电梯制动失效原因及检验对策分析[J].中国新技术新产品，2019（03）：145-146.

[3]肖玉彤.试论电梯制动失效分析原因及检验对策[J].中国设备工程，2019（03）：108-110.

论文作者:张程祥

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12ab9bd2ebf91f24274a7fc3.html