# 供热锅炉房工艺设计探讨论文_王雪

黑龙江省通得新能源工程设计有限公司 黑龙江哈尔滨 150000

摘要：在现代城市生活中，供热系统关系着人们生活的舒适度，是人们高度重视的一项基础工程。随着我国社会经济的快速发展及人们水平的提高，人们对供热的效果及质量也提出了更高的要求，而供热锅炉房作为供热的源头，其设计的合理与否直接影响着供热系统的运行的效应，是供热企业高度重视的一个问题。供热锅炉房设计涉及内容及工艺较多，只有严格遵循一定的工艺设计规律，才能确保供热锅炉房安全、高效的运行。

关键词：供热；锅炉房；工艺设计

1.供热锅炉房设计原则

1.1要依循热负荷预设的总量来确认容量。热负荷代表着送热单元平常耗费的总体热能，是设计的参照。确认这样的负荷，要描绘明晰的变更曲线，运算可得耗费掉的各类热能、余留下来的热能、锅炉房本体附带的热损耗。唯有全面予以考量，才能确认这样的精准负荷。设计出来的新锅炉房要顾及现有的负荷，节省后续运转附带的成本，重设热能及容量。

1.2要节能且环保。锅炉房有着凸显的污染倾向，它排放着多余日常的废气，也污染着城区。最近几年，政府重设了锅炉房可依循的多重排放指标，它表征着必备的排放限度。要侧重于环保，设计包含这样的指引。应当顾及能耗，创设环保且更为节能的新锅炉房，优化布设总的燃烧区段。

1.3增设防火类的搭配装置，确认防火是合格的。锅炉房有着本体的特性，若遇有突发态势的火情，很易带来更大范畴的损毁及伤害。锅炉房若被引燃还可带来爆炸，损毁财物及生命。引燃锅炉房的常见要素含有：没能适当去布设装置、安设流程有着弊病、装置缺失了敏锐性、温度计表征出来的数值不够精准。为此，起初设计要兼顾多重的火情成因，侧重布设防火依托的屏障。

2.选取适宜的工艺

2.1选取适宜的地段及装置

供热锅炉房选址至关重要，在选址时应考虑到管路的输出距离、燃料运输、城市规划、排放影响范围等多方面原因。另外，在进行锅炉型号选择和台数选择时，应全面结合供热实际情况，由热负荷大小和燃料特性来决定锅炉数量和型号。锅炉的型号和数量直接影响着供热的质量，在进行锅炉选择时应尽量选择占地面积小、经济节能、性能好、效率高的单机大容量锅炉。供热时可根据供热需求来增减设备数量，以保证供热温度控制在标准范围内。

2.2给水和热力系统设计

在对锅炉进行给水过程中，给水要求非常高，水质要求必须符合国家标准，水质硬度及水中含氧量都是水质标准，一旦水质超出国家标准，就必须进行水质处理，从而使其达到标准值。水质硬度及水中含氧量超出国家标准时，将软化水质或将水中含氧量去除、降低，避免水质影响锅炉正常运行；在水质较差时，供热锅炉设备为了避免受到水质的腐蚀，在进行锅炉热力系统设计时，也要将该问题考虑进去。目前，锅炉腐蚀和氧化问题是当前锅炉问题中最重要的一项，所以，为了避免这种问题的出现，应利用一些辅助设备或溶剂对锅炉设备进行脱氧，从而提高设备效率，降低工作成本。

2.3送引风设计及排烟设计

我国对锅炉房工业设计锅炉采用的机械送引风设备有着严格规定。锅炉引风机单炉配风机时，风量的富余量应为10%，风压富余量应为20%。送风机的规定参数应为47700m3/h，2500Pa，55kW。此外，在设计风烟管道时，要兼顾断面最适宜的规格，只有保证管道与断面尺寸适宜，才能有效控制风烟流速。

2.4锅炉房环保设计

在对锅炉房设计过程中，一旦锅炉房设计到生活区域，要对锅炉房进行环保设计，同时降低锅炉房的噪音，设备选择上也应按照低噪设备进行相应选择。在风机与管道进行连接过程中，将接口处选择柔性接头来降低噪音，在建设风机房时，要进行封闭管理，尽量降低产生的噪音，防止噪音影响到生活区的居民。处理过噪声之后还应关注锅炉产生的烟，这些烟将会对空气造成严重污染，而且锅炉房空气成分比较复杂，环境比较恶劣，所以在建设锅炉房时，应增加一些空气净化装置，如：鼓风系统，该系统可以有效吸收锅炉产生的浑浊气体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5妥善处理排出的灰渣

锅炉房体系内，运煤流程要配有除灰渣这样的装置，二者构成了根基。除灰渣可获取的实效关乎送热的水准，也关联着送热是否安全，现有规程明晰了可留存灰渣的位置。规定之中明确：只有经过冷却后，才能对灰渣进行处理，避免发生火灾，确保适宜处理；对运煤相关体系进行设计时，应结合锅炉房预设规模和实际容量，对运送流程内的冗余环节进行适当缩减。

2.6烟囱设计

在有条件的情况下，燃气锅炉房应采用每台锅炉配置一个钢烟囱的设计，满足《锅炉房设计规范》的要求，这样不仅能够防止烟气窜入其他锅炉，还能促进锅炉烟气的排放，有利于锅炉房的安全运行。在多台锅炉共用一座钢烟囱时，应在每台锅炉烟道接入总烟道前装设密闭效果良好的烟道门，防止烟气窜入其他锅炉。

3.提高供热锅炉房运行效益的设计策略

3.1确保水利平衡

在供热系统中，水利平衡对供热质量有直接影响，水利不平衡会导致供热冷热失衡情况，使得近热源的用户室温偏高，而距离热源较远的用户室温偏低。因此在供热锅炉房设计中应该高度重视水利调节问题，通过对水量及水温进行合理的控制，保持水利平衡，降低热源对供热系统耗能水平的影响。

3.2采取燃气供热方式

在热效率的比较上，燃气锅炉比燃煤锅炉要高得多，热效率能够超过92%。但是值得注意的是，燃气锅炉所标示的热效率是指锅炉在额定负荷下的效率，但是在实际运行中是很难保持在额定负荷下工作的，锅炉的热效率会随着锅炉运行时间与设计点的偏离而发生变化。因此，要确保燃气锅炉的供热热效率，在设计上就要尽量选择较高热效率的燃气锅炉，同时采取合理的提升总热效率的措施。

3.3重复利用水资源

对供热系统中的水资源进行合理的重复利用不仅可以有效提升供热系统的供热效益，而且对于节能环保的实现也有积极作用。因此在锅炉房设计中，应结合锅炉供热系统的特点对水资源进行合理的重复利用设计，提高水资源的利用率。要在供热系统中实现水资源的重复利用，一是要通过在锅炉房内热安装热交互器系统，实现供热的集中管理，实现凝结水的回收和利用；二是在锅炉内实现对凝结水的利用，以降低水资源及热量的损耗；三是在蒸汽锅炉内增设连续排污扩容器，通过除氧器实现再次利用，热水在补水箱也可重复被利用，而除氧器的溢流水及排水也可用作采暖系统中的补水。

3.4降低排烟热损失

供热锅炉房在运行过程中，会以空气系数与排烟温度两个方面来体现排烟热的损失。首先，空气系数过大，气体循环加速，锅炉中随气体流失的热量也会跟着增加，因此在设计中应该重视对空气系数的调节，以将空气系数保持在合理的范围内，减少热量的损失，实现节能。其次，燃料燃烧的充分程度与排烟热的损失也有很大关系，燃料燃烧充分，燃烧效率就高，通过排烟流失的热量就相对少，因此应加强对燃料成分的调整，以提高燃烧效率，减少排烟过程中热量的损失。

3.5降低电能使用量

首先，要全面掌握各种用电设备的运行情况，对设备进行合理的搭配，以达到整体设备运行的最佳状态，实现节能；其次，要合理运用变频节能技术，同时加强供热系统电网的维护检修工作，以确保供热锅炉房安全高效的运转。

结语：

锅炉房是整个供热系统的核心，只有依循高效的准则来建设锅炉房，筛选最适宜的流程及工艺，通过科学、合理的设计，它才能为人们提供更加优质的供热服务，大大提升供热质量。

参考文献：

[1]史波.供热锅炉房工艺设计探讨[J].低碳世界，2016，（31）

[2]曹欣星.我国供热锅炉房工艺设计探讨[J].黑龙江科技信息，2016（03）

[3]陈石榴.浅谈我国供热锅炉房工艺设计[J].化工管理，2015（6）

论文作者:王雪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第6期

论文发表时间:2019/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12c34ece224e3b9049fc3bfa.html