# 建筑工程桩基施工技术与质量监督论文_陈峰

天门市建设工程质量监督站 湖北省天门市 431700

摘要：随着我国城市化建设进程的加快，对于建筑工程的施工质量要求越来越高。桩基是建筑施工的基础工程，其施工质量的好坏直接决定后期工程整体的质量。但是，我国目前的建筑桩基施工依然存在一些问题，比如桩身垂直度过大、桩基承载力不满足设计标准等问题。本文通过对近几年钻孔灌注桩和预制桩施工的调查研究，对于其中存在的问题进行简要论述，并提出相关的质量监督措施，以期能对建筑桩基施工的质量保证提供一定的参考。

关键词：桩基施工；施工技术；质量监督

近些年，我国的高层建筑如雨后春笋般越来越多，加快了城市化建设的进程。桩基施工作为建筑工程的基础作业，其测量定位、泥浆质量、混凝土浇筑等方面都直接影响到后续工程的开展，其施工技术随着科技的发展也逐渐提高。但是，在实际的桩基施工中，由于前期准备工作不足，人员责任意识不强等原因造成桩基质量降低，导致工程的整体进度受到较大限制。所以，加强桩基施工的质量监督，是建设单位以及施工单位最终利益的有效保障，也是政府质量监督机构监督的重点内容。

一、建筑工程桩基施工中存在的问题

在建筑工程中，桩基作为其基础工程，工序繁多，施工技术要求较高，并且人员的质量管理对其施工有着较大影响。主要问题表现在以下几点：

（一）混凝土灌注桩桩身质量缺陷

桩身质量缺陷主要包括桩基的顶部缺陷与中部缺陷。

1.桩基顶部缺陷

这部分缺陷主要是由于桩基的一部分混凝土浇筑工作要在水下进行，浇筑过程极容易出现泥浆沉淀状况，但对于沉淀的实际厚度又不能准确测定；夹泥现象的产生对后期施工有着较大的影响，主要是因为超灌桩顶的混凝土量不足，有着较大的缝隙会被泥土填补；在混凝土浇筑后，在预埋和拆除钢护筒时，用力不均匀或是用力较大时，对桩顶的混凝土造成较大影响，其质量可能会降低。

2.桩基中部缺陷

这部分缺陷主要是由于工程前期没有对该区域土质进行处理，造成地质松软或是“橡皮泥”，在进行混凝土浇筑时，发生局部塌陷，对于混凝土的翻浆有较大的限制，使得局部出现缺陷；在对导管进行拆除时，用力不均匀或是用力过大，混凝土就会不停的被搅动，对混凝土的质量也会造成极大的影响。

（二）桩基承载力达不到设计要求

这部分的原因主要是因为桩下沉程度没有到达应有的深度，导致桩端没有进入持力层，贯入量严重超出规定范围，但是桩已经到了设计规定的深度，造成单桩的承载力不足[1]。此外还有一部分原因则是由于施工勘查报告中所给出的数据不符合实际测量数据。同时桩的垂直度过大，或是桩身断裂等原因也会造成桩基承载力无法满足设计要求。

（三）桩身垂直度不符合设计规范要求

目前我国的建筑工程大多数都是采用混凝土框架结构，地基基础大多采用预制桩。预制桩的质量若是不符合设计要求，就会使桩顶倾斜，以及桩尖位置发生形变，导致桩体倾斜；桩锤、桩身、桩帽的中心线不在一条直线上，就会造成锤击偏离中心；在桩基的安装过程中，角度没有控制好，造成桩架与地面倾角过大；相邻桩的间距达不到设计标准，或是打桩时的顺序不正确，导致发生较强的挤土效应；在前期的抄平放线时，测量数据发生偏差，造成安装桩基时高低参差不齐；基坑的开挖方法不适当也会造成桩倾斜过大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）桩接头发生断裂

在预制桩的施工过程中，施工工艺方面通常都是采取分段预制与沉入等方式，并且连接时基本都是采用钢制焊接连接件。造成桩的接头断裂情况有：桩倾斜过大；桩的上部与下部的中心线发生偏差；桩接头施工质量不符合标准等。

二、桩基施工质量的监督管理措施

（一）加强施工准备阶段的监督管理

1.设计图纸以及勘察文件

对于设计、勘察单位的监管主要是在活动过程以及质量行为上，对该过程产生的文件以及相关数据进行实时监督与核实，若是发现问题，可以通过经济处罚以及法律手段规范他们的行为，使其在桩基的实地勘察与测量中严格按照相关标准执行[2]。

2.招投标工作

在对工程项目进行招标时，要从市场以及质量双方面进行监督管理，根据市场的变动，来对施工单位进行考核。并且在后期的施工组织设计中，对于其桩基的施工技术、质量保证措施等方面进行反复审批，确保其真实有效性。

3.相关合同

在施工合同中，主要针对质量管理的规范标准以及相关法律条文进行审核，必要时可采取法律手段来规范施工单位的行为，加强工作约束力，并明确指出桩基质量的标准，保证后期工程能够顺利展开。

（二）加强施工人员的监督管理

目前我国部分建筑施工单位对于人员的管理较为疏松，人员责任意识不强，对于自身岗位职责不明确，造成施工质量效率不高。所以，加强施工人员的监督管理，也是对施工质量的保证。首先施工单位应当建立奖惩制度，根据人员的施工情况作为工资的绩效考核；贯彻落实施工责任制度，使施工人员明确自身岗位职责，并且具有一定的责任承担能力；简化机构，适当对人员分配多项任务，提升人员待遇，调动人员工作积极性；加强人员专业培训，对专业知识以及专业素养进行定期培训，并且定期考核，持证上岗；重视人员搭配，主要与人员的年龄、性别、知识、数量等方面进行选择；在进入施工现场前，对施工人员进行质量、技术、安全的交底；向施工人员明确阐述工程质量与技术要求，让人员明确施工目标。

（三）加强钻孔灌注桩施工的技术监督管理

首先是对桩基的施工顺序监督。通常来说，在条件允许的情况下都是先浅后深的施工顺序。施工顺序大致为桩位测放—钻孔平台搭设—护筒埋设—钻机就位—泥浆池设置及泥浆制备—泥浆排放—钻孔—清孔—吊放钢筋笼—下导管—砼水下灌注。若是桩孔较浅的话，在施工完成后，能提高顶部土层的稳定性，还能使深孔施工的压力大大降低；若是土层含水量较高，可留出一部分桩孔不浇筑混凝土，用作排水井使用[3]。

（四）加强预制桩的施工技术监督管理

在预制桩的安装施工过程中前，需要将桩先静置一段时间，同时进行蒸汽养护，这样做的目的是让内部混凝土达到设计强度；使用经纬仪确定桩身与地面垂直，沉桩施工误差不能超过0.5％，以免造成桩身的开裂，影响施工进度；桩冒与送桩器的外形要匹配，保证二者的强度与刚度都符合标准，并且需要保证它们的下端留有开孔，保证内外部的互通；在施工中要注意桩头的保护，防止气压或水压过大发生气锤或水锤现象；在对桩的接送时，动作尽量保证一次性完成，避免中途出现停顿；桩身离地1m时便可用钢端板进行焊接；需要保证桩顶的清洁度，然后用定位板固定，桩的上部与下段桩的端板要接合，注意保持垂直度，桩的衔接部位要保证没有空隙，若是无法避免空隙的出现，要即刻用锲形的铁片进行焊接固定，保证桩之间的衔接质量。

三、结语

综上所述，桩基的施工问题主要表现在桩身质量缺陷、桩基承载力低、桩身垂直度超过设计规范要求、接头断裂等方面。这些问题的产生主要原因是在施工前对土质的处理不严密、预制桩的设计不符合标准、放线测量数据不精确等。所以，要加强桩基施工准备阶段的监督管理，对施工单位的监督考核要从招投标工作开始时就进行，对于施工组织设计中的施工技术、施工质量保证措施以及施工资质详细审核，加强从业人员专业技术以及专业素养的培训，同时也要重视桩基施工过程的监督管理，严格按照设计标准施工，才能保证建筑工程的整体质量。

参考文献

[1] 江瑞笛.高层建筑桩基的施工技术及注意事项分析探究[J].四川建材.2017（05）

[2] 李海涛.浅谈建筑施工中的桩基施工工艺[J].绿色环保建材.2017（02）

[3] 章景春.建筑密集区桩基施工的问题与控制方法[J].城市建筑.2014（06）

论文作者:陈峰

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第21期

论文发表时间:2018/1/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12ce0af032e5ebb636bcc5dc.html