# 浅析节能技术在建筑幕墙设计中的应用论文_王洁

身份证号码：32058319851125****

摘要：目前，低碳环保节能理念已成为社会发展的主要潮流之一。建筑幕墙作为一种建筑的外围护结构，其已经广泛的应用于建筑工程当中文章重点探讨节能技术在建筑幕墙设计中的具体应用。

关键词：节能技术；建筑幕墙；应用

当前，广泛应用于建筑外围护的结构主要是建筑幕墙，其能够突破传统的窗户和墙体的界限，并将其充分的融为一体。同时建筑幕墙还具备明快的线条及强烈的虚实对比性，能够充分呈现出当代建筑的艺术特色。在当前节能理念的影响之下，将节能技术充分运用到建筑幕墙设计中是时代发展的要求。

一、节能幕墙的主要设计原则

要达到建筑幕墙节能的目的，首先要分析和了解建筑周边的自然环境，例如温度、湿度、光线以及气候等，同时将建筑高度、朝向以及室内功能等因素进行综合考量，再通过设计和技术的手段来适应和调整室内环境。在这个过程当中，需要考虑的因素是综合性的，而非单一的，要对多种关系进行科学的处理，譬如，采光和遮阳、气密性和传热等。这一过程的实现，需要多个状态指标的支持，不能够仅仅依靠一个状态指标。因此，在建筑幕墙节能设计过程当中，就需要对当地气候环境以及建筑项目的具体情况进行全面的考虑和综合分析，严格依据相关标准和规定，结合幕墙的功能就幕墙形式、材料和构造等进行合理的选择。另外，建筑幕墙不能独立于建筑项目结构而存在，因此，在建筑幕墙节能设计过程中，幕墙的设计需与暖通工程师进行沟通和协调，以达到提升幕墙节能设计的质量和效果。

二、建筑幕墙的节能设计分析

当前，能源问题日趋严重，人们的节约环保意识在不断增强，在建筑幕墙和窗结构设计过程中，设计师也已经通过节能技术的应用来改善设计的质量和效果来达到节能的目的。其中，影响幕墙设计的因素是多方面的、综合性的，这就需要在设计过程中，对于工程的具体情况要进行全面的分析，应用科学合理的设计方法来实现节能理念，实现建筑的可持续发展。其中，就要求设计师对材料和构造措施要有合理的选择，另外，还要大力利用太阳光等清洁的自然资源，降低不可再生资源的消耗。然而，如今在幕墙节能设计过程中，还存在许多问题制约着幕墙的设计质量和使用性能，一定程度上还会对周边环境和人们的正常生活产生影响。因此，需要将一系列的节能措施应用到具体的实践过程中去，来提升设计水平。

三、建筑幕墙节能材料的选择

（一）玻璃的选择

玻璃在建筑当中应用十分广泛，尤其是在建筑幕墙节能材料的使用当中，因此，对其选择和使用应该给予重视。目前，市场当中的节能玻璃类型主要有真空玻璃、夹层玻璃、低辐射玻璃以及中空玻璃等。在这几种玻璃类型中，真空玻璃在保温隔热等方面优势明显，但是其制作工艺比较复杂；夹层玻璃的质量和防护性能比较卓越，通常为复合性玻璃制品；低辐射玻璃，顾名思义，防止二次辐射是其最大特点，可减少室内的热量损失；而中空玻璃是几片玻璃之间有一定的间隙，其隔音效果显著，在建筑幕墙设计当中选材最为广泛。

（二）铝合金型材

铝合金型材作为建筑幕墙设计当中一种重要的节能材料，在设计当中也是需要着重考虑的。铝合金型材在幕墙设计当中起到了骨架支撑作用，能够满足幕墙设计的结构和成型固定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为使幕墙设计方案更加完善和周全，设计师在铝合金型材应用过程当中需对其热胀冷缩及其导热性能等方面进行仔细斟酌。

（三）积极应用保温材料

单片玻璃在保温隔热方面的性能比较差，然而由于经济原因在非采光的层间部分，单片玻璃的应用还是十分普遍，对此，在玻璃幕墙当中可以考虑应用保温隔热材料来替代单片玻璃，同时，利用密封条对玻璃缝隙进行密封，增强幕墙的气密性，降低空气的渗透量。研究测试表明，在热量损失因素当中，空气渗漏占到了近一半，因此，玻璃幕墙节能设计当中，对于气密性务必加以重视。由于保温材料防火问题的困扰，政府、材料以及工程等部门和领域都一直在试图改进和寻找解决方案，但是进展不够明显。

四、节能技术在建筑幕墙设计中的应用

（一）双层幕墙技术

双层幕墙是由内外两层幕墙组成，通过其他装置的应用来实现通风散热和隔热保湿的双重作用。双层幕墙技术在当前的建筑幕墙设计应用中主要有两种形式，即敞开式和封闭式。空气可以在双层幕墙之间的空间内得以缓冲，充分地实现了节能幕墙灵活调节室内温度的重要作用。

（二）节能百叶技术

节能百叶技术在建筑幕墙设计的技能技术革新中得到广泛应用。虽然百叶安装让幕墙在视觉效果上有了一定的影响，但其对于阳光照射的调节作用和对室内负荷的控制使这一缺陷得到了一定弥补。总得来说，百叶的节能效果不是很明显，但较之传统的建筑幕墙节能改造不失为一种途径。

（三）太阳光变向照明技术

在社会不断发展的过程中，为了生活水平的提升，人们已经用环境污染作为了代价。环境保护让人们更注重对清洁能源的利用，在各类资源中，太阳光作为一种清洁的能源在建筑幕墙设计当中引起了高度关注，并不断探索其合理利用。根据光线反射原理，在建筑幕墙设计当中，人们已经开始了太阳光变向照明技术的应用，用以节约能源。太阳光是一种自然资源，能够达到比人造光源更加自然、舒适的效果。通过利用太阳光来调节室内光线，实现了绿色节能的目的。

（四）光电幕墙

作为幕墙节能技术革新的新生力量，光电幕墙正在全球范围内进行应用于尝试。光电幕墙的最大特点便是集多种功能于一体，以节能为目标，既经济适用又能满足人们的视觉感受。源于光电幕墙的能量转化和辐射隔离以及此技术能与墙面融为一体，人们对其报以期翼，渴望其尽快普及应用。

综上所述，建筑幕墙在现代建筑工程当中已得到了广泛的应用，为了降低对生态环境的破坏和能源的消耗，在建筑幕墙设计当中，节能技术理应得到重视和应用。同时，幕墙设计师还需从自身做起，努力提高综合素质，提升节约环保的意识以及对节能技术的不断学习和应用，将节能理念透过节能技术真正践行到建筑幕墙设计当中去，为生态环保和社会可持续发展贡献力量。

参考文献：

[1]胡亦明，王勇.绿色节能技术在大型公共建筑玻璃幕墙设计中的应用[J].陕西建筑，2013（06）

[2]黄小坤，赵西安，刘军进，刘刚.我国建筑幕墙技术30年发周[J].建筑科学，2013（11）

论文作者:王洁

论文发表刊物:《基层建设》2015年9期

论文发表时间:2016/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12ced6007be229f291e3de2c.html