# 智能变电站二次设备检修技术探讨论文_彭净峰

国网江西省电力公司鹰潭供电分公司

摘要：文章在介绍智能变电站二次设备特点的基础上，对智能变电站二次设备的检修技术进行深入的分析探讨，希望能够让更多的人智能变电站二次设备的检修，以确保电力系统的稳定性和安全性。

关键词：电力系统；二次设备；检修

0 引言

随着电力经营机制的变化与体制的改革，定期的检修已经无法满足时代的要求，只有从“到 期必修”的观念转变成“应修必修”的方针，才 能做好检修处理，这也是所谓的状态检修。技术 的发展让可以看到状态检修的可能性，所以针对 二次设备的检修技术就应该得到更深入的探讨。

1 智能变电站二次设备的结构特点分析

智能变电站二次设备通常都是在光缆运输下，通过借助数字化方式进行信息传输的开入开出和交流，以220kV线路的间隔保护网络结构为例，电压量和间隔电流在通过合并单元和汇总后，分成两路，分别服务与母差保护和间隔保护，刀闸和主开关位于智能终端后，并且也分成两路，分别服务于保护装置和GOOSE网络，采用直跳的跳闸保护方式，各种保护设备以及保护装置之间的联闭锁都在GOOSE网络中进行。由此可见，智能变电站和常规变电站相比，其二次设备的特点主要表现为：

（1）硬压板少、软压板多。

（2）保护屏中不存在明显的断开点。

（3）端子排转之后变为虚端子。

2 智能变电站二次设备检修叙述

虽然整体而言智能变电站二次设备已经比较完备，但是仍然会出现一些随机故障，智能变电站二次涉笔的检修对维修人员的专业素质提出了更高的要求，而一些电力技术人员对于智能变电站二次设备本不熟悉，难以进行检修。一旦智能变电站二次设备发生故障，则需要耗费大量的时间和精力进行维修。提高智能变电运行的稳定性和安全性，为用户提高稳定的供电，就必须对智能变电站二次涉笔进行检修，要避免二次设备的检修与一次设备检修发生重叠，以免造成无法正常供电的情况。

2.1 主要内容

相对于变电站的一次设备，进行电力系统二次设备的检修具备一定的抽象性，其检测的主要对象是交流电机测量控制系统、直流电机控制与电力信号系统、电力系统通信管理系统、电机设备接地屏蔽系统等。其中，电力信号系统和直流电机控制系统主要是针对电力系统直流动力设备绝缘回路是否正常工作，交流电电机测量控制系统的TA、TV绝缘工作是否正常。对于电力系统二次设备检修而言，并非是针对某一个单一元件的检测，而是考虑对整个系统进行检测。

2.2 检修方法

随着微电子技术的不断发展和进步，智能变电站二次设备的监管获得了良好的物质基础。相比其他设备，综合自动化设备拥有极大的优势，其内部的自我诊断、装置电源、装置CPU等相关的插件都可以进行自我检测。在电力系统的实际操作之中，常常会出来相似比较法、数字校验法、数据编码法等，且通过这些技术方法也可以做好对电力系统各个设备的详细检测。同时还需要注意，要想在常规的保护之下将设备的状态检测嵌入其中非常不易，并且整个镶嵌过程的试验成功以及后期维护所需要耗费的资金也是非常巨大的。

在各个设备单体检修调试时，为降低对运行监控人员的影响，需要在智能站的合并单元、保护检测控制装置、智能终端安装装置检修硬压板。对于独立组屏的保护设备而言，智能保护装置的保护功能以及出口的投入退出均通过软压板完成。综合来说，装置检修压板是保护屏中唯一的硬压板。智能站中安装的检修压板和普通站中的目的相同，然而实现形式对设备的影响程度存在较大的差异。其中智能变电站二次设备主要通过 SV、MSE 报文形式传送信息。二次设备投检修压板后，所传送报文的 Test 位置呈现置位状态，对比分析下一级设备接收的报文和本装置检修压板状态，若它们的检修状态相同，则应对信息进行有效处理，反之，进行无效处理。因此，应合理使用智能变电站中的检修压板，一旦使用不合理，可能会出现保护设备拒绝动作的现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 智能变电站二次设备检修对策

3.1 智能化二次检测设备要求“软硬兼施” 智能设备本身具备自检的功能，但是在开发 软件上缺少更进一步的研究，比如ICMP的因特网信报控制协议。所以，在开发自动化软件时，需要针对网络系统，开展探索式的监测。如现阶段在DOS之中，PING是非常常用的协议，同时也是可以用来探索的常用软件。目前，ICMP的网络探索可视化软件使用已经非常平凡，如果可以在智能电网中使用，就可以实时的监测关键部位的ICMP-ECHO，这样就可以检查各个部件是否正确的连接，同时也可以检查其健康状态。另外，ICMP探索硬件的使用，对智能电网的每一个角落进行不间断的探索，也可以对二次监测设备运行方面的故障加以确定。目前，这一种软硬件都普遍存在于大型的云计算系统之中，利用互联网公司，也可以做出相应的借鉴。另外，这样的方法对于软硬件的经验获取更为简单，也有利于二次检测设备的应用与部署的完善。

2.2 建立基于光纤专用网络和电力载波网的专网

考虑到目前开展的部署包含了开关站以及变电站在内的电力设施，拥有电源进线和负荷出线，针对这一部分就可以将电力系统连接成为相互接通的成型网络。在这一网络中，始终运行着工频电力流，运用工频电力流调制载波的方法，就能在这一部分工频电流中加入上千MHz的载波，再配合上调制解调设备，就可以在电力载波之中读取并发射信号，通过电能质量整理系统，也可以在广播域边界中将这一部分信号抹除。如在配电设施与变电设施之间建立光纤专线，再利用这一部分专线，就可以推动专用建设的进程。目前，在建设电力系统专网方面，已经将建成的光纤专线与正在建设的电力载波系统实现相互之间的桥接处理，这样就可以让这个内部专用网络实现充分的整合，并且确保其完整与统一，最终达到相互的协同。

3.3 智能二次设备主备机自动投切系统的建立健全

目前，通讯公司针对通讯设备建立了主备机的自动投切装置，这一类技术也可以应用在电力系统之中。通过设计投切，一旦其中的一台出现了ICMP的连续丢包，就可以利用时钟同步的通讯设备来实现自动投切系数，将热备用的通讯设备投入其中，然后将相对应的故障设备切入故障的状态，同时，还有伴随着报警提醒的问题出现。这一情况之下，就需要在电力调度之中进行操作单的制作处理，之后再拆离故障设备。在安装设备后，需要在镜像系统之中测试二次智能设备，并在系统之中将调度的令单装入二次智能设备之中。如此，就可以满足系统离线调试工作的需求，在二次检修降低了调度难度的前提下，也可以满足设备检修调度完整性的要求。

3.4 培养二次检修人才

由于电力系统员工离职风险小，工作关系相对稳定，所以电力企业可以针对电力检修人才进行二次智能二次设备芯片级维修的再培养工作，这样可以帮助电力企业培养更多二次智能设备芯 片级的检修人才，同时，企业可以给予适当的奖 励和补助，也有利于快速的补充电力系统检修人 才。

4 二次设备状态检修重点

由于进行电力系统二次设备的状态检修存在较大的风险和难度，所以电力企业在开展状态检修的时候需要考虑到以下几方面的工作：第一，因为变电站二次设备涉及的范围很广，但是电力企业存在相应决策权缺失的问题，所以需要寻求主管单位的大力支持，这样才能够保证二次设 备状态检修能够步入正轨。第二，变电站的二次设备状态检修需要持续的、大量的资金支持，所以主管单位需要考虑到资金的问题，这样才能真正的落实状态检修工作。第三，在电力企业内部需要成立相应的二次设备状态检修工作领导小组，由技术专家、专业骨干以及部分负责人牵头，领导并指导状态检修工作的开展。第四，常规的检修手段是二次设备状态检修的基础条件，只有通过长时间的经验积累，才能够确保其得到强化。第五，作为关键的变电站二次设备状态检修技术，在线检测能够及时发现设备的早期缺陷，并且将其判断准确，再加上检修工作的合 理安排，就可以实现状态检修。所以，做好在线 检测技术的开发与应用是电力企业不容忽视的。第六，电力企业需要从多方向来考虑设备的状态分析水平，也就是建立设备微机信息管理系统、做好变电站设备在线监测数据向检修中心运转功能、做好测试数据的具体分析。

5 结论

总而言之，对于智能变电站而言，设备检修是不可忽略的重要组成部分。为保证电力系统智能变电站的安全、有效运行，我们应积极探索，创新智能变电站二次设备检修处理机制。

参考文献：

[1] 杨荣华，贺良鹏.电力系统二次设备状态检修初探[J].供电企业管理，2011（05）

[2] 徐世华，殷若愚.电力系统二次设备状态检修中存在的问题及对策[J].电工技术，2013（07）

论文作者:彭净峰

论文发表刊物:《基层建设》2016年20期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12d27e8302616e4a55412682.html