# BIM在工程施工中的应用论文_李楠

黑龙江建筑职业技术学院

【摘 要】根据我国施工管理特点和实际需求，提出了工程施工BIM应用的技术架构、系统流程和应对措施，并将BIM与4D 技术相结合，自主研发建筑施工BIM 建模系统和基于BIM 的4D 施工项目管理系列软件，从而形成一套工程施工BIM 应用整体实施方案!研究成果成功应用于国家体育场等十几个大型工程项目，验证了其可行性和适用性，充分体现了 8/\ 技术在工程施工中的应用价值和广阔前景.

1国内外BIM技术在工程施工中的应用现状

1.1IPD模式的推行和应用

目前，BIM的应用在欧美发达国家正在迅速推进，并得到政府和行业的大力支持。如美国己制定国家BIM标准，要求在所有政府项口中推广使用IFC (industry foundation classes)标准和BIM技术，并开始推行基于BIM的IPD ( integrated projectdelivery，集成项口交付)模式。

1. 2当前工程施工中的BIM应用现状

如前所述，IPD作为理想的BIM应用模式尚在推行过程中，而BIM应用还存在诸多问题和困难。当前国内外施工阶段的BIM应用主要借助专业的BIM团队，完成BIM建模，通过中性的IFC文件或软件开发商提供的特定文件格式(如.rvt格式)，将BIM中的相关数据导入某些施工应用软件中，实现施工阶段的局部信息共享。

2工程施工BIM应用的整体实施力一案

纵观当前工程施工中的BIM应用现状，清华大学研发的建筑施工BIM建模系统和基于BIM的4D管理系列软件不仅填补了当前国内BIM施工软件的空白，经过多个大型工程项目的实际应用，己经形成了包括BIM应用技术架构、系统流程和应对措施的整体实施力一案。

2.1工程施工BIM应用系统整体结构及主要功能

工程施工BIM应用系统的整体结构及功能模块。整个应用系统由基于BIM的4D施工管理系列软件系统和项口综合管理系统两大部分组成，分别设置为C/S架构和B/S架构。两者通过系统接口无缝集成，建立了管理数据与BIM模型双向链接，实现了基于BIM数据库的信息交换与共享。各应用系统具有如下主要功能和技术特点。

2. 2工程施工BIM系统应用流程与应对措施

2. 2. 1系统应用流程

根据工程施工BIM应用的技术架构、系统整体结构及功能，在工程施工BIM应用的实施过程中。

1)应用主体力一首先提供项口的技术资料、基本数据和系统运行所需要的软硬件及网络环境;协调各职能部门和相关参与力一，根据工作需求安装软件系统、设置用户权限;各部门业务人员和管理、决策人员按照其工作任务、职责和权限，通过内网客户端或外网浏览器进入软件系统，完成日常管理和深化设计等工作。

2)应用参与力一通过外网浏览器进入项口综合管理系统，按照应用主体力一的要求，填报施工进度、资源、质量、安全等实际工程数据，也可进行施工信息查询，辅助施工管理。

3) BIM团队口前BIM团队多由主体应用力-外聘，主要承担BIM应用力一案策划、系统配置、BIM建模、数据导入、技术指导、应用培训等工作。在本应用实施中，清华大学BIM团队还辅助应用力一利用BIM设计软件，进行项口的结构管线综合和深化设计。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4)设计力一配合应用主体力一实施BIM应用，提交设计图纸及相关技术资料，如果具有BIM设计或建模能力，应提交项口的BIM或3D模型，以避免重复建模，降低BIM应用成本。

2.2. 2组织应对措施

1)理念知识与以往建设领域信息技术的推广应用一样，BIM应用单位的领导层、管理层和业务层必须对BIM技术及应用价值具有足够的认识，对应用BIM的管理理念、力一法和手段应进行相应转变。通过科研合作、技术培训、人才引进等多种方式，使技术与管理人员尽快掌握BIM技术和相关软件的应用知识。

2)团队组织BIM引入和应用的初期，可借助外聘BIM团队共同实施。但着眼于企业自身发展，还是应该根据企业具体情况，采取设立专业部门或培训技术骨十等不同力一式，建立自己的BIM团队。并通过技术培训和应用实践，逐步达到BIM技术和软件的普及和应用。

3)流程优化结合BIM应用重新梳理并优化现有工作流程，改进传统项口管理力一法，建立适合BIM应用的施工管理模式，制定相应的工作制度和职责规范，使BIM应用能切实提高工作效率和管理水平。

3工程施工BIM应用情况

本工程施工BIM应用整体实施力一案和基于BIM的4D管理系列软件系统己经或正在十几个大型工程项目中应用，其中7个主要工程项口应用的基本情况。

3. 1工程项口应用特点

1)应用项口具有代表性应用项口均为近几年国内的大型、复杂工程，应用力一包括业主、工程总承包和施工项口部，表明本项口应用及成果具有代表性。

2)突破了BIM在施工管理力一面的应用随着工程实际应用的不断积累，系统功能的逐渐完善，不仅涵盖当前国外同类软件的施工过程模拟、碰撞检测功能，而且基于BIM技术提供了包括施工进度、人力、材料、设备、成本、安全和场地布置的4D集成化动态管理功能。并首次研发并应用了基于BIM和Web的项口综合管理系统，突破了当前BIM技术在施工项口管理力一面的应用。

3)扩展了BIM应用范围当前国内外BIM的施工应用主要为建筑工程，本应用项口不仅包括建筑工程，还推广应用到桥梁、高速公路和设备安装工程。

4)系统更具实用性本系统的研发完全是基于我国国情，可满足我国施工管理的实际需求，与国外同类软件相比，其适用性和实用性具有明显优势。

3.2应用效果及价值

主要应用效果及价值，基于BIM的集成化施工管理有效提高了项目各参与方之问的交流和沟通;利用建筑结构、设备管线BIM模型，进行构件及管线综合的碰撞检测和深化设计，可提前发现设计中存在的问题，减少“错、缺、漏、碰”和设计变更，提高设计效率和质量。通过直观、动态的施工过程模拟和重要环节及工艺模拟，可比较多种施工及工艺方案的可实施性，为方案优选提供决策支持。

总之，当前国内外BIM技术在工程施工中的应用还存在建模困难、应用软件不配套等问题。本文根据我国施工管理特点和实际需求，对施工阶段BIM应用技术、力一法、标准和软件进行了深入研究。将BIM与4D技术相结合，所提出的工程施工BIM应用整体实施力一案和自主研发的4D施工项口管理系列软件，经多个大型工程项口成功应用表明，突破了BIM在施工管理力一面的应用，并将BIM应用范围扩展到桥梁、高速公路和设备安装工程。从而验证了研究成果的可行性和实用性，允分体现了BIM技术在工程施工中的应用价值和广阔前景。

参考文献：

[1] 张树捷. BIM在工程造价管理中的应用研究[J]. 建筑经济. 2012(02)

[2] 张泳. 建筑信息模型(BIM)的概念框架[J]. 价值工程. 2012(08)

[3] 徐奇升,苏振民,王先华. 基于BIM的精益建造关键技术集成实现与优势分析[J]. 科技管理研究. 2012(07)

[4] 曹毅. BIM标准的现状及其发展[J]. 科技创新与应用. 2012(21)

基金项目：黑龙江省教育厅规划课题ZJC1214024

论文作者:李楠

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第10期

论文发表时间:2016/8/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12d494640ba3d331ef6ca9e5.html