# 机电工程通风空调的安装控制分析论文_李超

山东 济宁 272000

摘要：随着社会经济的不断发展，人们对于生活质量的要求也越来越高，同时对建筑物功能的要求也不断提高。在这个过程中，机电安装工程的比例开始不断变大，因此提高工程施工过程中机电安装质量是一件十分重要的事。

关键词：机电工程；通风空调；安装控制

1 通风空调安装过程中的质量通病

对于安装建筑通风空调的过程，常见的质量问题主要包括以下几方面：

（1）未严格按照批准通过的施工程序进行，这是导致质量通病的主要原因。建筑项目的施工本身就有特定的施工规律，所以，客观上需要遵守科学程序，工序混乱或者是颠倒的做法导致的危害比较大。

（2）通风系统的管道在穿越楼板、机房、防火墙等位置施工不符合规范。比如，在穿墙时管道没有设置套管，穿越机房和防火墙时，风管未设置防火阀与防火排烟阀，阀体距离墙的距离比较大，距离防火墙2m范围内的保温风管没有采用阻燃的保温材料。

（3）空调的新风系统末端处的风量没有均匀分配，很多房间甚至没有新风，也无法通过调节来满足通风要求。出现此类问题的主要原因是：风管的导流存在问题，管径不合理，风管的拐弯过多或者是急转弯较多，出现了阻力变大的情况，在通风的沿途漏风损失比较大。

（4）空调水系统当中有气堵或者是出现污物堵塞。在安全空调的水平管道时，出现凸出的管而又没有设置自动的排气阀，这是导致气堵的主要原因，施工的过程中，管道没有冲洗干净，这是导致污物堵塞的主要因素。此外，还与管道自身的材料有关，如果材料易被腐蚀，也会造成诸多垃圾堆积，而且，管道的尺寸、类型、型号等，如果选择不当，都会造成管道不通畅的问题。

（5） 噪音超标，空调末端设备运转噪声超标，是现实生活中经常遇到的问题。空调末端设备如变风量空调箱、风机盘管等一般设置于吊顶内，由于吊顶材质的影响，这些设备的运行噪声很容易传至其经过的人群，特别是对于生活居住的人群产生了很大的困扰。

2 机电工程通风空调的安装控制措施

2.1准备工作控制要点

施工前期技术人员应进行图纸会审并给出会审意见，在施工过程中严格按照图纸来进行。施工前一定要做好技术交底，明确各项的施工步骤、施工技术、施工过程中应该注意的质量问题，出现问题及时与技术人员沟通，关键部位要把握好控制点；另外还要具备良好的施工团队，要求施工人员具备多年从事相关领域的工作经验，认真把握施工过程中的每一步骤，确保机电工程通风空调安装系统在建筑使用时发挥着重要功能。

2.2 安装施工中控制要点

2.2.1风管及部件安装控制

在安装托架、吊以及支的过程中，其固定方式、间距、位置、规格以及形式都必须以施工规范和设计图纸为依据， 在保温层的外部安装矩形保温风管的托架、吊以及支，并将经过防腐处理的垫木安置在保温风管的下部， 在圆形风管的托架上安置托座。 在风管的安装方面，要保证水平度符合有关技术标准。 同时要按照设计要求放坡含湿气以及输送产生凝结水的风管， 在其底部不能进行纵向的接缝。 易燃易爆介质环境的通风系统以及输送含易燃易爆物质的系统都要尽量减少接口， 并确保有良好的接地装置。 排风系统的钢套管的内径尺寸其壁厚不应小于2mm，以能穿过风管的法兰及保温层为准，穿出屋面应设防雨罩，套管应牢固预埋在楼板内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2 空气处理室与通风机安装控制

空气处理室的挡水板应该折线平直，使挡水板面上的水顺流而下，中间水流不要出现阻滞。挡水板与水面接触的地方，设置伸入水中挡板；分层设置的挡水板一定要做好排水措施。通风机的整体装置的底座放置的前提下，应该斜对垫铁找平，它的纵向水平距离要符合规定。底座安装一定要平整，安装后要采取保护措施。轴流风机安装在无减震的支架上，需要垫橡胶板的厚度应该在 5mm 距离左右，固定后观察风流机的气流现象。通风机的质量是非常重要的，通风机的选择包括传动轴水平度、联轴器的同心度等这些因素是我们要考虑的。

2.2.3 通风空调的制冷设备安装控制

为了确保施工有效完成，对制冷设备一定要做好检查，主要是对设备型号和规格检查，注意设备使用过程的规范。机组安装完成后对设备的施工技术要测验，做好完美收工。

2.2.4 风管及设备保温绝热控制

在保温材料的使用上，要选择符合有关防火技术标准的材料，在产生冷桥以及管道和设备的交界处，要做到严密无缝隙，密封保温层。 所有接缝位置都要考虑到防止雨水灌入，可以使用薄金属板做的管道保护层，同时搭接应顺水流方向。 用油毡做保护层并以沥青粘贴，不得有脱壳现象，间断捆扎牢固。 石棉水泥管道要保持表面平整，保护层配料应正确，防止裂缝。 保护层缠绕塑料布以及玻璃布时，要搭接均匀，松紧适当，缠绕时收头时要采取措施，从低处往高处缠绕，搭接宽宜以 50mm 为佳，以确保接头不脱开。

2.2.5 制冷管道安装和保温控制

制冷管道在保温之前最好进行清洗、系统测验，检验标准是否达标，合格后才可以进行安装。阀门法兰处必须留有一定的空隙，为了避免更换拆卸对阀门两端造成破坏，顶部收头的位置要做好封闭处理，这样做有利于提高保温效果。还有材料的选取上、隔板的涂料处理一定要符合施工规范标准。

2.2.6水系统安装控制

对于暖通空调的水系统安装通常便是指的水管安装。水系统水管安装也应当依据相关的国家标准要求来实施，在冷却水管吊架形式选择上应选用弹簧减振吊架形式，同时吊架本身也应避免被完全固定于楼板之上，而应当是将之固定于梁抑或是在各梁之间单独设置横梁加以固定。此外，对于冷凝水管的安装也是暖通系统安装所经常会遇到的一项问题，一旦其自身出现了问题情况，则通常会采用对冷凝水就近排放的方式来进行处理，进而便可有效避免冷凝水管发生倒坡积水抑或是发生吊顶交错的问题；对于柜机当中的冷凝水管则应当依据柜机当中的负压来实施水封设置，使之能够实现对冷凝水的顺畅排出；同时还需进一步加强对保温材料的质量检验。

3施工细节控制要点

在管道的穿墙处位置应该设置管道预留洞．所有的施工结束后，对管道进行套埋处理，穿墙的两端位置一定要用塑料布或胶布绑好，防止水分和空气的进入，腐蚀管道。另外竖井的管道安装也要注意一下几点：首先，施工前按照图纸的图样进行，便于安装程序的完成。其次，安装后要定期检测使用情况，避免影响人们的日常生活和工作环境；最后，施工过程中对周围的环境要熟悉．做好各个管道竖井的处理，有效的节省时间。风机盘管进场前需要进行验收，试验压力是系统工作压力的1.5倍．如果风管出现不漏的情况则是合格。卧式机组需要固定便于维修．排水管要符合施工技术人员的要求，供水过滤器应该放在盘管的附近。风机盘管与各个管道的交口处应该用金属软管连接，增强风水管的抗压能力 。

结束语

综上所述，通风空调的安装不仅是建筑施工当中不可缺少的一部分，更是保证建筑工程整体质量的有效因素，对工程完工后的正常使用起到了重要的影响作用。 虽然现阶段在技术上还存在这一定的不足之处，但是通过相应的防护措施，是可以确保通风空调的安装质量的，所以在实际的操作过程中，对通风空调安装施工进行科学有效的管理，对合同、材料、质量等细节进行严格的把控，保证建筑工程的整体质量。

参考文献

[1]杨宁.机电工程通风空调的安装控制分析[J].建材与装饰. 2018(05).

[2]靳孝锋.机电工程通风空调的安装控制分析[J].城市建设理论研究(电子版). 2018(19).

[3]孙岩.机电工程通风空调安装控制要点分析[J].建材与装饰. 2017(08).

论文作者:李超

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/31

本文来源: https://www.lw33.cn/article/12dbaf1623f1793e08806627.html