# 电力电缆线路检查与维修方法论文_张庚喜

摘要：本文通过探究关于电力电缆线路检查与维护方法，旨在为相关研究人员提供必要理论参考之余，也能够为检修人员与运维人员深入落实电力电缆线路检查工作与维护工作，提供切实可靠的实践指导。以此有效保障电力电缆线路运行质量，最大程度地降低电力电缆线路出现运行故障的可能性。

关键词：电力电缆线路；检查；维修

电力系统在整体运行和运作过程中，所起到的价值和意义非同小可，对人们生产生活而言，更是起到了很大的作用，其自身所起到的作用是不可替代的。然而在这一过程中，整体运行检修是十分重要的，是保障相关电力运输成效的主要措施之一。但在实际操作时，运维管理与检修管理二者之间存在着一定的差异，需要充分认识相关管理活动的要点所在，明确相关工作的关键节点，进而合理优化相关工作，提升整体工作综合成效。

一、电力电缆线路的检查分析

（一）电力电缆线路巡检

在对电力电缆线路进行安全检查时，工作人员需要在明确其具体管辖范围内，电力电缆线路位置、埋设或敷设走向等基本信息的基础上，严格按照国家相关规定要求，定期检查电力电缆线路的运行情况，及时发现其中存在的安全问题与质量隐患，并有针对性地对其进行相应处理。为此，相关工作人员首先需要认真检查地下电力电缆线路，判断其路径周围是否存在异常或是被挖掘等情况，在保障路线标桩完整的同时，将堆置于电缆线路之上的各种建筑材料或是其他杂物清除干净。其次，工作人员需要利用专业工具及时疏通排管，并对排管敷设电力电缆完整与否进行严格检查，确保其无任何断裂情况且入井内电缆含铅量与规定要求相符。在及时将部分特殊位置的电缆适当拉近，并对暴露在外的管槽均匀喷涂一层防腐涂料，以有效提高其耐腐蚀能力，尽可能延长管槽的使用寿命。再次，要求工作人员在电力电缆线路巡检过程中，认真检查电缆所在位置及其接头情况，确保接头无变形、电沟盖板完整且支架具有较高牢固度。最后，工作人员应当运用专门的检测仪器精准测定充油电力电缆的油压，重点检查其绝缘部分是否有放电情况，在及时将检查中得到各相关数据进行完整记录后，将其统一归档整理。

（二）电缆线路运行监控

除了常规的巡检之外，工作人员同样也应当加大对电力电缆线路运行情况的动态监控。例如可以通过在积极整合包括局域网等在内的各项优势资源，并灵活运用智能检测仪器仪表、大数据分析技术等先进科学技术与智能设备下，建立起覆盖整个电力电缆线路的信息化监控平台。由安装在电力电缆线路上的监测仪器实时采集线缆负荷电流、外表温度等重要参数，而后直接将采集得到的各项重要数据传输至监控中心，便于工作人员随时随地掌握电缆线路运行情况，避免其出现温升问题引发安全事故。此外，在借助现代化监控系统动态监测电力电缆绝缘体绝缘性的同时，针对存在特殊绝缘要求的电缆线路，在尚未进行金属套安装操作前，工作人员可严格按照相关标准要求对其进行预防性试验，随后依托对外保护开展直流电压试验，由此确定电力电缆外护层存在的具体缺陷与缺陷位置，便于相关工作人员对其缺陷问题及时进行有效处理。

二、电力电缆线路维护方法分析

（一）防范电缆线路外力破坏

考虑到当前各地区电力电缆线路出现问题最多的便是外力破坏，因此各地区在积极加强电力电缆线路安全检查的同时，也需要重点围绕电力线缆外力破坏问题制定出行之有效的防范策略。例如在线路相对密集的城区，工作人员需要设置醒目的警告标志，提醒民众注意。如需在电力电缆线路周围开展施工挖掘工作，则要求施工建设单位应当主动向相关部门进行报备，由专业的电力电缆技术人员全程参与施工挖掘工作，其在与施工人员积极进行沟通交流下，使其能够明确电力电缆线路的具体位置、埋设方式等，进而可以在实际施工中对其进行有效规避，在树立起较高安全施工意识下规范完成施工操作，避免对电力电缆线路造成外力破坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）加强电缆线路清扫防腐

在配合电力电缆线路检查对其进行科学维护的工作中，相关工作人员需要及时将残留在电缆沟、终端头等位置处的灰尘、积水、杂物等清除干净。一旦发现有积水等残留在终端盒内部，需要在将其拭干之后使用同质绝缘剂填充盒内空隙，从而有效保障终端盒可以充分发挥正常效用。在借助专业的检测仪器设备精准测定电缆绝缘电阻等关键参数后，需要将其与规定值进行逐一比较，一旦发现有接线头存在接触不良或是接地电阻不合格等情况，则需要立即对其进行有效处理。另外，针对部分在检查过程中局部外皮暴露在外的电缆线路，如果其外皮完整，则工作人员需要在对周围土质等因素进行充分考量下，将该线缆段从管内穿过后，使用中性土壤对其进行补垫与覆盖。而如果发现电缆线路外皮出现严重腐蚀、炭化等情况，则需要在立即将该部分割除并重新更换电缆线路外皮的同时，对电缆线路载流进行深入分析，根据实际情况重新对负荷进行优化分配，以此彻底排除电缆线路故障隐患。

（三）积极采用全新工艺品种

为了能够进一步保障电力电缆线路具有较高的运行水平，在条件允许的情况下，工作人员也需要主动采用全新的电缆线路敷设或架设工艺技术，积极采用性能更好的新电力电缆线路品种。例如针对长期运行在高压环境下电缆，工作人员可以改用安全性更高的交联电缆代替传统常规电缆，而如果电缆长时间需要在低压环境下运行使用，则可以选择使用更加适用于此种运行环境的聚氯乙烯电缆。并在户内或户外电缆线路的终端头、接线盒等当中运用热缩头，从而切实保障电力电缆线路的运行安全。

（四）资料备品与计划管理

为了保障整体电力系统运行效果，当出现问题时，能够利用备品将损毁部分及时更换或维修，就需要定期做好资料与备品的检查，确保备品与资料完好无损，保障当故障出现的时候能够及时作出应对措施，优化最终工作效果等情况。要定期对相关图纸、内聘进行检查，合理进行保存，考虑到整体故障的处理方法与保护方法，进而为后续检修工作提供支持。由于此类电缆系统自身具备着较强的复杂性，因此实际操作时要充分结合具体情况制定养护与检修计划，充分明确相关工作要点所在。在此基础上，还需要针对各类紧急情况进行应急预案的制定，明确在外部环境作用之下导致紧急故障需要如何处理，在日常工作中对相关要点进一步明确，从而优化相关操纵的综合效果和质量，规避常见问题及风险的出现，提高整体操作的综合实际效果情况，避免出现故障。

三、结语

总而言之，工作人员需要在充分结合电力电缆线路实际情况下，严格遵循相关规定要求，定期对电力电缆线路进行全面、严格的安全检查，并主动运用各种先进科学技术加强对电缆运行情况的动态监控。同时通过事前防范线缆外力破坏，做好电力电缆线路的清洁与防腐处理等工作，在积极尝试使用更多全新工艺品种下，深入落实电力电缆线路的检查与维护工作，确保电缆能够长时间实现安全、稳定、可靠运行。

参考文献

[1]刘慧．电力线路检修的安全问题以及维护技术分析[J]．科技与创新，2018（04）:69-70.

[2]俞骏，徐甍，徐凯，等．220k V电力电缆线路的维护及故障检测技术分析[J]．中国设备工程，2017（20）:172-173.

[3]王林.电力电缆运维检修及管理探究[J].住宅与房地产,2017（6）:267.

[4]杨丹,夏荣,王昱力.基于大数据分析的电缆智能检修框架研究[J].电力信息与通信技术,2018（7）:68-72.

论文作者:张庚喜

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13188bd4e965f1b04f162b1f.html