# 关于建筑工程中大体积混凝土浇筑施工技术研究论文_张千慧1 王芝龙2

摘要：随着时代的快速进步推动建筑行业迅猛发展，工程建设规模不断扩大。大体积混凝土浇筑技术作为一种现代化的施工技术，已经广泛应用到建筑工程的建筑中去，也对于施工单位提出了更高的技术要求。在建筑施工中，需要重视大体积混凝土的施工技术，在实践中做好质量管控工作，确保技术能充分发挥预期作用，以满足复杂的建设目标，切实保障建筑工程的整体质量。

关键词：建筑工程；大体积混凝土；浇筑；施工技术

引言

随着时代的发展和科技的进步，国家越来越重视城市的现代化建筑发展，同时也加大了在这方面的投入和重视程度。随着高层建筑的数量和规模不断扩大，施工单位越发注重大体修改积混凝土技术的应用。作为建筑施工行业中十分重要的一项技术，目前仍存在较多的问题，比如施工裂缝等，这就要求施工单位和工作人员深入分析其中复杂的技术应用，提升建筑工程的整体质量。

1大体积混凝土结构施工技术定义

当前随着物质文化生活水平的提高，人们对建筑工程质量、结构设计及美观性等也提出了更高的标准要求。其中，大体积混凝土结构作为现阶段土建领域最基础且最常见的结构之一，其施工质量直接决定了整个建筑工程的质量安全。在实际施工过程中，由于各结构特征存在差异，混凝土结构的形状、体积等也各不相同，因此要利用梁板对各类型混凝土结构进行组装。在这些不同类型的混凝土结构中，部分混凝土结构的体积相对较大，甚至超出了正常体积指标范围，针对此，应当采取恰当的施工措施，完善施工作业，从根本上提高结构质量水平，强化工程实际效果。

2建筑工程大体积混凝土浇筑技术的特点

2.1需要大量的混凝土原料

与普通的混凝土相比较，大体积混凝土在建筑工程中应用时，由于自身的表面积较大，需要大量的混凝土和建筑材料。如果想有效提升建筑工程的质量，就要优化对大体积混凝土浇筑施工技术的应用，投入大量的混凝土和原材料。另外，建筑施工项目的有效实施，还需要不断提升混凝土的浇筑速度，用更高效的技术进行施工。

2.2具有较高的施工技术

由于大面积混凝土和普通混凝土间存在很多不同的地方，在对大体积混凝土浇筑施工时，建筑工程施工人员需要结合大体积混凝土的表面积和体积特点，不断提升结构的厚度和稳定性，保证在浇筑过程中混凝土不会出现过多的裂缝。一般情况下，施工人员大多会采用连续性浇筑的施工技术，对大体积混凝土连续浇筑，避免在浇筑过程中出现过多的裂缝，从而提升整个建筑工程的完整性和稳定性。

2.3施工条件具有一定的复杂性

在施工的过程中，与其他混凝土相比，大体积混凝土由于自身的特性，需要较复杂的工程条件来配合。一般情况下，现场施工过程中的相关工程技术主要采用的是地下现浇钢筋混凝土结构。

3建筑工程大体积混凝浇筑施工质量管控的有效措施

3.1确保混凝土配合比的科学性

任何建筑工程的施工技术均需要依托于可靠地混凝土质量，尤其是对于拥有较高规范标准的大体积混凝土浇筑施工来说，必须确保混凝土配合比的科学性，从而从源头控制混凝土原材料的基本质量。通常来说，混凝土配比的关键就在于强度保证，同时最大程度降低水化热的严重程度，从而减少内外温度的差异，防止裂缝的出现；同时，也要注意混凝土的和易性，要控制好水及水泥的基本用量；除此之外，也可以选用水化热值较低的矿渣水泥，掺杂一些适量的粉煤灰，提高混凝土的稳固性，有效防范裂缝问题。

3.2钢筋施工技术

钢筋施工大体积混凝土内部结构是决定钢筋结构质量的关键。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若想提高并保证钢筋结构的安全性与耐久性，就需要在混凝土结构中使用一定数量的钢筋。举例来说，在基础底部施工时，主要使用螺纹套对底板钢筋进行连接，在完成地板钢筋后即可设置墙与柱的插筋，这种方式可在一定程度上促进建筑物结构性能的提升。需注意的是，由于钢筋部分在混凝土浇筑后将埋藏在里面，若想再次对质量与安全进行检查难度相对较大。因此，在这部分的钢筋施工完成后，施工单位需要邀请监理单位对钢筋进行隐蔽验收，确保这部分施工符合质量与标准，以便开展下一步的混凝土浇筑作业。

3.3大体积混凝土浇筑

每一项大体积混凝土浇筑施工作业均存在不同情况，在项目施工过程中，可根据这些不同情况将大体积混凝土浇筑分为分层连续浇筑以及连续浇筑两种类型。在开展施工作业过程中，施工人员应根据不同的类型，明确大体积混凝土结构厚度，从而选择合理的施工技术，以确保工程质量。如分层连续浇筑，在浇筑施工过程中，施工人员应遵循由上而下原则，将大体积混凝土结构明确划分出多个层次，分层完成后再进行浇筑施工，以预防混凝土层与层之间出现问题；同时，在进行上下层浇筑施工作业时，施工人员要把控好时间的间隔，比如在下层混凝土初凝之前需要充分做好前层浇筑。此外，若大体积混凝土结构的面积较大，在设计分层浇筑时，其高度应控制在3m范围内，以确保浇筑的稳定性。在大体积混凝土浇筑施工作业中，分层连续浇筑能有效提高混凝土的整体性，从而提升建筑项目的混凝土结构安全性以及稳定性。因此，进行分层连续浇筑要注重混凝土结构的分层划分以及分层浇筑设计，以确保分层连续浇筑的质量。

3.4混凝土的养护

在大体积混凝土浇筑施工的过程中，混凝土的养护不当也是造成裂缝问题的重要原因，因此必须切实提高混凝土的养护水平。部分施工单位在施工过程中，过度关注混凝土的配比及其浇筑施工，而忽略了养护工作，这就为浇筑施工埋下了极大的隐患，不仅会阻碍工期进度的有序推进，也会大大影响工程的基本质量。在实践中，施工人员必须重视养护工作，在浇筑完成之后，要按照程序对混凝土表面进行压实，从而最大程度排出其中的多余水分；随后对混凝土表层进行保湿，最后用塑料膜将混凝土表面覆盖严实，这一步骤旨在防止出现内部水分的过度流失。除此之外，要重视温度问题对于混凝土浇筑质量的影响，在及时监控施工现场的整体环境温度的同时，应当在浇筑体内设置专业化的监测点，以便施工单位能实时掌控其内部的最高温升、温差、降温速率，强化应对裂缝问题的基本水平。综合利用分段浇筑的方法，依照规范程序进行依次浇筑，通过细化的质量控制，保障工程的整体质量。

3.5合理控制拆模时间

拆模过程也是建筑过程中十分重要的一个环节，现场的施工人员在对大体积混凝土进行拆模时，要严格测量和监控整个混凝土的温度变化。一般情况下，对混凝土的拆模工程要在混凝土内外温度差不超过二十五摄氏度时进行，这样才能保证混凝土的完整性。因此，在拆模作业前，技术人员要对混凝土做好温度的保护工作，尽量缩短内外的温度差，这样就能加快拆模进程。

结语

总之，大体积混凝土结构在土木工程建筑中应用范围广，其具有特殊性，避免其出现裂缝是保证建筑物质量安全的关键，因此，在施工过程中控制管理大体积混凝土有重要的意义。施工团队要对大体积混凝土结构的特点进行充分的了解，从施工配比、搅拌、浇筑、养护等多个环节入手，做好监督，严格把控技术质量，不断将大体积混凝土结构施工技术水平提升，有效防止裂缝的产生，保证工程质量，使我国土木建筑工程事业全面发展。

参考文献

[1]孙杰.土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术探讨.住宅与房地产，2019（22）.

[2]孟凡宇.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术.中外企业家，2019（15）.

[3]吕洲.建筑工程大体积混凝土浇筑施工技术.居舍，2019（48）.

[4]王宇刚.建筑工程大体积混凝土施工技术要点的探讨.绿色环保建材，2019（22）.

论文作者:张千慧1 王芝龙2

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/133b7b143486518324e3d4b2.html