# 市政工程道路排水管道施工技术分析论文_张凯

江苏大洲工程项目管理有限公司江西省分公司 江西省南昌市 330200

摘要：近年来，我国的交通行业发展迅速，道路工程建设越来越多。排水管道的施工是市政道路施工的重要建设工程之一。市政工程道路排水管道施工是一项长期且复杂的过程，工作人员要对施工技术要点进行综合的考虑，进而有效的提高市政工程道路排水管道的施工质量。基于此，本文首先对市政道路排水管道施工问题进行分析，然后对具体的施工要点进行探讨，希望为相关人士提供有价值的参考。

关键词：市政工程道路；排水管道；施工技术

引言

现阶段，伴随着我国城市化发展不断加快，为了更好的保证人们群众生活有序性，需加强城市基础建设质量。其中道路排水管道作为市政工程重要内容，若排水施工不达标，则会导致城市建设混乱，如交通瘫痪、社会秩序混乱等。因此，为了更好的保证城市发展需加强排水管道施工质量。

1市政工程道路排水管道施工的重要性

目前在部分城市道路排水不畅问题是比较严重的，这主要是因为道路管道排水设计不科学造成的，一旦遇到雨雪天气，就会导致路面出现积水的现象，这种积水现象的长期存在就会逐渐渗透到道路的内部结构当中去，进而对路面、路基造成结构性的破坏，降低道路的使用寿命。而在市政工程道路排水管道施工过程中，会通过相应的施工技术对道路的排水情况进行加强，对路面和路基进行保护。此项工程项目的施工极易受到天气和外界环境温度的影响，所以在施工过程中必须要采取行之有效的措施对路基结构进行保护，以保证市政工程道路排水管道的施工质量。

2市政排水管道施工的主要内容

排水管道施工要满足城市内排水的需要，以及城市内废水、工业废水的排放需求，实现城市内废水能够正常排出。通常，市政工程排水管道施工以道路两侧沟槽开挖的方式，并对沟槽进行适当的修正与处理。将排水管道铺设在沟槽中，以土层进行填埋，实现主路、干路、支路之间的整体统一，形成一个完整的排水系统。较比其他道路排水管道施工相比，市政工程施工具有特殊性，在施工期间要结合城市环境的影响，以及城市内构造等，综合分析排水管道的施工方案。包括城市规划、排水管道沟槽开挖地点，城市地下管道的影响等。并对道路两侧进行隔离，要考虑施工期间对城市居民生活带来的影响。以及，市政排水管道的工程量较大，会随着城市规模的增加而不断扩建。因此要结合城市发展战略，合理布局排水管道施工方案，为后续城市的扩建奠定基础。

3排水管道施工中应注意的问题

目前市政排水工程管道施工工作中的图纸也存在一些问题。在排水工程的施工前期，需要首先对其设计图纸进行研究与分析，并且对图纸中所反映和体现的数据，材料及其排水管道的分布走向、管道的长度等数据和信息进行科学、合理的分析，并且根据设计图中的标准与要求对城市进行全面的勘测工作，对于现有的管道分布进行科学分析，假如存在有冲突的问题就要马上合理的调节，确保工程顺利的进行。在排水施工的过程中，其施工的技术也不能够千篇一律，需要依据不同的设计以及不同的施工方案，有针对性地避免管道安装中出现的安全和质量问题。因此施工企业需要根据实践中的不同情况来具体问题具体分析，有效、合理地解决在管道安装过程中所存在的问题。

4市政工程道路排水管道施工技术要点分析

4.1施工前的准备工作

施工前的准备工作有很多，其中具体主要体现在以下几方面，首先在市政道路施工之前要对图纸进行合理的选择，对于设计图纸进行修改与完善，进而为施工的顺利展开奠定良好的基础。在设计图纸时，设计人员不可只凭自己的经验或者完全照抄他人的图纸来进行设计，要对管线总长度、管线走向、地形、地貌进行充分的考虑，并且要熟悉掌握实际施工与设计所存在的误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，要对现场中存在的故障进行及时的排除，在施工之前，要对阻碍施工的因素进行及时的解决，在市政工程道路排水管道施工过程当中，管线与城市道路可能发生交叉的现象，这在一定程度上影响了施工的顺利进行，因此，企业要发挥部门联动作用，对障碍进行及时的排除。相关部门可以将管道的方向顺水流放置，这样在紧急的情况下，也可以进行排水。同时为了解决水流较大的现状，也要对排水管道的管径与根数进行考虑。最后是施工过程中的放线处理，施工过程中的放线需要绘制详细的线图，并且需要采用CAD软件来展开工作。

4.2沟渠开挖

沟渠开挖需依据工程具体状况，若项目位于老旧城区，需指定针对性措施。因老旧城区道路较为狭窄，所以，开挖过程中需避免塌方问题的产生。一般状况下，沟渠开挖需利用机械挖掘，并在槽底预留出20cm左右由人工进行挖掘清理。同时在开挖作业过程中需分析地下其他管线铺设深度与位置，避免与其他管线相遇，若遇到其他管线，则避免机械过深挖掘，保证其他管线不被破坏。除此之外，沟渠开挖还存在局部开挖的状况，因此，需及时进行回填，并夯实槽底，并高于最终回填夯实相关标准。

4.3管道安装

首先基准管的安装，在安装之前要对地基的承载力进行监测，之后进行夯实处理，再后采用人工挖掘的方式确定适宜的弧基。在安装中管中心轴线、中心高程误差不得超过30mm，但在实际施工中一般都会将误差控制在10mm以内。另外，还要用长度为2．5m的角铁对基准管的中心线进行确定。其次，后续管的安装。在安装之前要进行工作坑的挖掘，之后要保证承插口管件的平行，两者之间的距离要被控制在15cm左右，再后清理干净管道插口外部与承口内部。将这些完成之后进行后续管安装的具体施工。在具体的施工过程中第一步要去确定的就是内撑杆的管缝，然后使用钢制结构的连接杆将内撑杆和钢制大梁连接起来，这一施工过程需要用到吊车。最后则要对管道的高程和中心线进行校正。

4.4闭水试验

在市政工程道路管道施工过程中，进行排水管道闭水实验是检测市政道路排水管道施工是否达标的重要标准。闭水实验首先是要在施工结束后对管道进行彻底封闭，然后观察在对管道注水后，管道的排水以及承受水压的能力是否合格。而在闭水试验前需对管道进行全面检查，看其是否能够满足闭水试验的相关要求。如果在闭水实验进行的过程中发现管道有漏水的现象，那么应该立即停止试验，然后及时采用有效措施来解决问题。另外要遵循从管道上游至下游的顺序进行，这样可以循环利用水资源，而且还能对管道进行全面检测，保证施工质量。

4.5沟渠回填

闭水测试前管口接口处回填至管顶50㎝以上，管侧回填不超过20㎝，测试完成后进行进一步回填。回填要注意分层进行，管顶和管侧50㎝处进行一次夯实，每层铺设20㎝后进行一次夯实，且排水管网要注意回填前沟渠底部不可有给水，不回填淤泥、有机质土和冻土。

结语

总而言之，市政道路排水管道工程是服务大众的公共设施，是保证城市正常发展，确保发挥城市功能，以及与人们的工作生活息息相关的重大工程，另外，这也对城市的环境保护发挥着至关重要的作用。因此，在对市政道路管道工程的建设过程中，要保证每一个环节施工的工程质量，不断完善排水施工，充分发挥技术控制的优势，从而提高市政道路管道施工的技术水平，同时也为人们以后的生活和城市未来的发展打好基础，更好的促进市政道路排水工程长远发展。

参考文献

［1］闵辰琦．市政工程道路排水管道施工技术分析［J］．江西建材，2017(24):78+82．

［2］刘昌福．海绵城市建设中道路排水管道施工技术要点探析［J］．住宅产业，2017(10):56-58．

［3］陶华．刍议市政道路排水管道施工技术要点［J］．江西建材，2017(18):170+172．

论文作者:张凯

论文发表刊物:《基层建设》2019年第3期

论文发表时间:2019/4/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/135613b987c08df6ddf41a80.html