# 如何做好深基坑支护监理论文_彭文郁

彭文郁

（广东建诚监理咨询有限公司，528000）

【摘 要】本文分析了深基坑施工对周边环境的影响因素，阐述了深基坑支护监理措施，通过案例分析了基坑支护出现安全隐患时的监理措施。

【关键词】房屋建筑；深基坑支护；监理

引言：

在城市建设高速发展的今天，高层建筑随处可见，并且随着用地资源的日益减少，高层建筑往地下发展趋势日增，多层地下室越来越多。在地下室建设过程中，深基坑支护建设不可避免。深基坑工程虽属临时性工程，但其技术复杂性却不低于主体结构，稍有不慎，不仅将危及基坑本身，也会对周边地下管线、市政道路和临近建筑物造成较坏影响和损害，每年基坑坍塌事故在建筑工程事故中均占据了较大的比例。作为监理人员，如何采用有效的监理措施以保证基坑施工的安全是监理工作的重点和难点。

1．深基坑开挖对周边环境的影响

深基坑施工对周边环境的影响，主要为地下水位的变化和基坑支护结构的变形导致的基坑破坏；或者因施工措施不当引起涌砂、坑外水土流失导致地层沉陷，引起周边地下管线变形断裂或房屋倾斜，如处理不当很容易造成安全事故，增加工程费用并拖延工期，对城市社会环境和地质环境造成严重危害。基坑开挖对环境的不利影响主要有以下几个原因：

（1）基坑降水或排水等导致局部地下水位下降，土层产生压密，引起地表塌陷、不均匀沉降。由于降水过程会随水流带出部分细微土粒，再加上降水后土体的含水量降低，使土壤产生固结，因而会引起周围地面的沉降，在建筑物密集地区进行降水施工，如因长时间降水引起过大的地面沉降，会带来较严重的后果。

（2）支护结构产生了过大的变形，从而导致坑外土层的移动，使地表产生沉降。支护结构的破坏分两个层次，一是失稳破坏，二是过大变形。支护结构的失稳破坏，不仅对整个地下室工程造成严重的经济损失，严重时将影响整个建设项目的成败；支护结构在未失稳倒塌的情况下若发生过大的变形，虽然未必会对地下工程造成严重后果，但过大的变形同样会导致周边环境的严重破坏。

（3）在基坑开挖过程中，因措施不当引起涌砂、坑外水土流失，从而在支护结构外侧形成地下空洞并导致地层沉陷。一般来讲，在地下水位高、含水层渗透性好的场地开挖基坑，当基坑周边存在对沉降变形敏感的建筑物、道路、地下管线与设施时，应当采取止水措施，截断基坑内外的水力联系；或采取降水与回灌措施，维持基坑外地下水位的稳定。在采取了止水帷幕的基坑支护系统中设置锚杆时，还应注意在砂层中成孔时防止孔内涌砂导致坑外地面下沉现象的发生。

（4）基坑工程对周边环境的影响还有施工振动与噪声的影响。在居民生活区内开挖基坑时，施工产生的振动及噪声问题尤为突出。在基岩中开挖基坑时，因爆破产生的振动会对环境产生不良影响，应予以重视，在方案设计与施工中应考虑到这些因素的影响。

2．深基坑支护监理措施

2.1严格审查基坑支护施工方案，确保选型优良、结构安全、施工可行性高、工程造价经济合理

① 熟悉工程地质地貌情况，地下水位变化情况，准确掌握工程地质资料和数据。② 认真勘察施工现场，了解周边建筑物、构筑物状况和管线情况。③ 熟悉施工图纸，清楚建筑、结构、安装设计要求，理解相互关系。④ 组织对基坑支护方案严格审查，以支护围蔽选型、结构计算、施工工艺、监测方法、应急措施等方面综合分析，准确判断、提出可行性、建设性建议。⑤ 组织造价工程师对基坑支护工程造价进行详细审查，配合造价控制管理，把好经济关。⑥ 督促施工单位组织召开深基坑支护施工方案专家论证会。并审查施工方案是否按专家论证意见进行修改完善。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2严格控制基坑开挖施工工艺，确保基坑支护施工及其使用过程安全

① 基坑开挖时，应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。基坑周围地面应进行防水、排水处理，严防雨水等地面水渗入基坑周边土体。② 土方开挖过程中，特别是冬季、雨季、汛期施工时，注意气候、降雨、降温等预报，按施工方案的规定，采取必要的安全防护措施。在挖土过程中，由专人作检查、观测，发生异常情况应立即查清原因，采取有效措施。③ 限制坑顶周围振动荷载作用，并应作好机械上、下基坑坡道部位的支护。基坑挖土时，做好挖土的机械、车辆的通道布置、挖土的顺序及周围堆土位置安排，不得在挖土过程中，碰撞围护结构和工程桩。 ④ 基坑开挖完成后，应及时清底验槽，减少暴露时间，防止暴晒和雨水浸蚀破坏地基土的原状结构。基坑验槽后，及时浇筑垫层封闭基坑；垫层要做到基坑满封闭。基坑中工程桩桩头处理宜在垫层铺设后进行。 ⑤ 基础结构完成后，应及时在基础和坑壁之间进行回填。回填土通常用原挖出的土（不得用腐植土、含水量大的土等作为填土），或按图纸要求的填料，分层回填夯实，满足设计密实度要求。

2.3严格监控基坑支护第三方监测，确保基坑在可控范围内施工和使用

（1）确定基坑变形控制目标。① 围蔽支护水平位移、垂直沉降量不能超过设计要求。② 坑外周边环境控制要求：基坑周边地面沉降不得影响相邻建筑物、构筑物的正常使用或差异沉降允许值；基坑周边土体变位不得影响相邻各类管线的正常使用或变形曲率允许值； ③ 当基坑变形不能满足坑内控制要求时，应采取土体加固、卸载等减少基坑变形的措施，避免基坑安全隐患进一步恶化。④ 当基坑变形不能满足坑外周边环境控制要求时，应对被影响的建筑物、构筑物和各类管线采取防范的措施。

（2）认真监控基坑工程现场监测。① 严格控制监测点布置，既满足施工方案要求，同时也要满足场地实际和工程进度要求。② 严格控制监测频率，注意施工阶段和使用阶段的监测时间间隔。③ 积极督促收集汇总监测数据，做好数据分析。④ 检查监测人员到位情况，工作状况，确保监测数据真实可靠。⑤对施工单位的监测结果进行复核，避免差错。⑥ 必要时对周边建筑物进行原状态测量，如原有裂缝及其位置、大小、长度并做好限位控制。⑦施工过程中对周边建筑物进行现状观测，如原有裂缝发展情况、是否有新裂缝出现并做好记录。⑧ 对超过设计要求的数据进行分析，对现场超控现象状况实施处理。

3．工程实例

3.1工程概况

兴发大厦工程位于佛山市禅城区南庄镇季华西路以北、禅港路以西，总建筑面积12.8万平方米，二层地下室、4层裙楼和2栋塔楼。场地钻孔表明，地面杂填土以下约20米深度范围均为流塑性淤泥，其下为中风化软泥岩、微风化砂岩。基础形式为冲孔灌注桩基础。深基坑支护体系为三轴搅拌桩加预应力锚桩。

3.2深基坑监理发现的问题及处理措施

基坑开挖时，对基坑周边道路及建筑物进行检查，发现工地围墙外地面下沉。基坑顶部竖向监测报警值为40mm，设计控制值为50mm。当基坑开挖至深度一半时，部分地面沉降已超过控制值。现场监理马上下发工程暂停令，并组织设计、施工等参建方召开专题会，分析外地面下沉是由于本项目场地淤泥层较厚，三轴搅拌桩未能穿透淤泥层，基坑周边流塑性淤泥涌入基坑内所致，故先采取回填反压土控制变形，后在坑内增加水泥旋喷桩加固以阻止土体滑动，并对基坑顶部钢筋加工场进行迁移。采取以上措施后，基坑变形基本稳定，达到预期处理效果。

4．结语

基坑支护施工监理应加强监测、加强监管，遇到问题马上从设计方案、施工过程、地质情况等方面分析原因，在安全隐患转化为安全事故之前采取应对措施，才能确保基坑自身安全、满足周边环境的保护要求，从而实现基坑工程为主体工程服务的目的。

参考文献：

[1]陶志兴 深基坑施工环境影响问题及预防措施[J].建材技术与应用2007（6）

[2]王缉成 深基坑施工中的环境保护探究[J].科学之友2010（8）

论文作者:彭文郁

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年8月供稿

论文发表时间:2015/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/136086072e9ac8e96ba37e15.html