# 火电厂输煤系统粉尘治理探究论文_徐硕

（华能吉林发电有限公司九台电厂 吉林省长春市 130501）

摘要：随着我国经济社会的不断发展，为各领域的发展产生巨大的影响，使各领域在发展的过程中都加大了对电力需求。对此，为了满足各领域的发展需求，我国政府及相关部门加大对火电厂的建设力度，增强火电厂的稳定性，使其为各领域的发展提供重要基础。而在火电厂的内部发展中，受到国内煤炭价及质量的影响，使进口经济煤种发展形式越来越激烈。但是进口经济煤热值低、挥发分、灰分含量都比较高，最主要的是其扬尘比较大，从而引发粉尘污染。为解决火电厂输煤系统粉尘污染问题，需要结合实际情况制定详细的降尘方案，从而加强对环境的保护。

关键词：火电厂；输煤系统；粉尘治理

在火电厂的内部发展中，由于应用的大型设备种类比较多，根据不同的工作需求，采用不同的机械设备，使粉尘产生的影响因素比较多。如果忽视对粉尘的治理，不仅会影响火电厂运行的安全性，而还会影响机械设备的运行效率。对此，需要加强对火电厂粉尘治理，其自身具有系统性、复杂性，在治理的过程中，详细分析火电厂粉尘影响因素，具有针对性地采取合理的解决措施，制定完善的质量措施，既降低火电厂粉尘发浓度，又为火电厂的稳定运行提供良好安全保障。

一、火电厂粉尘产生原因分析

(一)转运站实施操作产生的粉尘

火电厂粉尘产生的原因比较多，在各阶段中都会产生粉尘，粉尘的产生会严重影响到火电厂的安全性，危害现场施工人员的自身安全。尤其是在转运站实际操作的过程中，由于在重力作用的影响下，使煤流高速下落，从而就会产生大量的粉尘，再加上风的强烈诱导，使粉尘分散在空气中。除此之外，火电厂的落煤管属于直通式结构，在整个煤管中都未对诱导风采取相应的调节措施，使粉尘落到煤管底部，对底部的重锤式缓冲锁气器翻板造成不利影响，无法实现“锁气”操作。

(二)导料槽容积小

针对物料的实际操作，需要对其进行快速下落，物料在自然下落的过程中，就会产生巨大的诱导风，对除尘器的正常运行造成不利影响， 无法把粉尘及时、全部吸出，主要是受到道料槽容积小因素的影响，从而引发更为严重的喷粉情况。

(三)导料槽密封性差

物料在高速下落的过程中，没有任何的缓冲，而是直接冲击到设备皮带中，当物料与皮带完全接触时，就会发生经常性的抖动。由于物料重量、大小、体积不同，有的还会发生皮带下沉等情况，而粉尘的产生，就会在导料槽与皮带之间的间隙处喷出[1]。而此原因主要是由于导料槽的密封性比较差，无法在物料落下及运行的过程中，对粉尘合理控制，反而使喷粉情况更严重。

(四)除尘设备选择的不合理

目前，在大多数火电厂的内部运行中，针对粉尘降尘处理，一般都会选择多管除尘器，相关工作人员虽然是考虑到降尘，但是却对除尘设备选择的不合理，缺乏一定的科学性与合理性[2]。多管除尘器，不仅在运行的过程中缺乏可靠性，而且一旦发生故障，就需要花费大量的成本去维修，增加火电厂的成本费费用。最主要的是其除尘的效果比较差，无法满足火电厂的降尘需要，使火电厂粉尘问题依然存在。

二、 火电厂输煤系统粉尘治理策略

（一）对导煤槽的合理设计

由于火电厂的粉尘引发原因包括导煤槽容积小因素的影响，因此，要求相关工作人员对其提高重视度，加强对导煤槽的设计，结合火电厂的实际应用需求分析，建议采用稀上合金对其整体的浇铸，确保其一次成型。并且在实际应用的过程中，对相关工作人员提出更高的要求，严格按照相关标准要求进行实践操作，加大对其的维护，降低导煤槽的损坏率[3]。并且还需要在导煤槽的内侧设置防尘挡帘，使物料与皮带之间面与面的接触，既提升导煤槽的密封性，又降低物料运输中粉尘产生量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，还需要注意落煤管与导煤槽连接部位，增加玻璃胶、石棉布等，确保接缝出的密封性，有效避免漏风情况的发展。

（二)燃煤转运阶段的粉尘治理

在火电厂的输煤系统中，燃煤转运阶段也会产生粉尘，对此阶段的粉尘治理不应被忽视，需要结合输煤系统的实际情况，制定完善的治理方案，并且是火电厂粉尘治理工作的重要核心。在转运站实际运行的过程中，会在其连接部位、落煤管结构等因素的影响，使物料的运行速度产生一定的差异性，使燃煤产生相互撞击，就会出现气流，加大粉尘分散速度。只有对其实际情况的详细了解与掌握，才能采取合理的降尘措施合理解决，从而确保火电厂的整体环境。

(三）无动力除尘装置

无动力除尘装置是采用压力平衡方式，以空气动力学原理为基础，降低导料槽内粉尘与空气之间的压力，确保内部压力与外部空间压力平衡。并且，还需要在疏密开槽的中间设置风帘，避免在其运行过程中产生的粉尘扩散到外部。对直行管道的设置，建议采用蛇形通道，使风雨粉尘的运行轨迹都发生变化，有效降低诱导风风速，抑制粉尘的扩散。

（四）喷雾除尘

喷雾除尘，是以水喷雾的形式对粉尘治理，既可以对煤流进行加湿处理，又能使煤表面具有饱满的含水率，在煤流运行的过程中，有效降低粉尘，小水珠会与粉尘会形成“小煤球”，最终沉降，也是粉尘治理的方法之一[4]。采用此方法，需要应用到相关喷雾除尘设备，考虑到火电厂的经济情况，合理选择喷雾除尘设备并对其安装，在条件允许的情况下，建议选择可调整的喷嘴设备，能够对火电厂各部位的粉尘进行不同角度的喷射，使水雾压住粉尘，还不会对喷嘴造成阻塞。除此之外，还可以在导煤槽封闭空间内进行除尘减少粉尘与空气的接触，实现了除、降尘的工作目的。

（五）提高生产管理水平

对火电厂输碳系统粉尘治理工作的实施，需要相关工作人员对此提高重视度，能够结合火电厂的实际情况，加大降尘治理监管力度，制定完善的治理方案与计划，全面落实到火电厂内部发展中，构建除尘设备管理、廊道撒漏防控等，使粉尘治理工作对其内部发展都产生积极的影响，具备完善的治理体系，为后续工作的开展与实施奠定良好基础。除此之外，要对各项工作内容与工作职责明确划分，使各项工作都有专门的负责人员，并且人员的工作态度与工作效率与个人业绩有直接的关系，采用激励机制，使各项工作的工作人员，都积极参与到粉尘治理工作中，定期对机械设备的维护，及时发展机械设备所存在的问题，具有针对性地解决，有效避免扬尘现象的发生。各项工作人员在自身的岗位工作中，本着恪尽职守、认真负责的工作态度，全身心地投入到粉尘治理工作中，从而有效降低扬尘发生率，实现了粉尘综合治理的目的。

结语：

综上所述，为确保火电厂的稳定发展，还需要相关工作人员加强对粉尘的治理，结合实际情况，采取科学措施的有效解决，考虑输煤系统的优势，对导煤槽的合理设计、燃煤转运阶段的粉尘治理、无动力除尘装置、喷雾除尘、提高生产管理水平，降低环境污染程度，为现场工作人员营造良好的工作环境，确保现场工作人员的身体健康，以此达到粉尘治理的工作目的，促进现代化社会的稳定发展。

参考文献：

[1]王小乐. 火电厂输煤系统粉尘治理[C]. 国家火力发电工程技术研究中心.2017清洁高效燃煤发电技术交流研讨会论文集.国家火力发电工程技术研究中心:北京中能联创信息咨询有限公司,2017:109-111.

[2]李合祥.火电厂输煤系统粉尘综合治理措施与实践[J].华电技术,2016,38(11):66-68+79.

[3]刘顺利,李建胜,李金海,苑卫军.火电厂输煤系统粉尘综合治理[J].节能与环保,2008(08):48-50.

[4]李勇 ,山乐胜 ,沈竞为 ,李艳萍.火电厂输煤系统粉尘治理现状及改进[J].华北电力技术,2003(12):29-31.

论文作者:徐硕

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/136a64bbe3ea36d45ea53bfd.html