# 建筑塑料门窗性能检测的探讨论文_许本叶

身份证号码：32070419770505XXXX 江苏连云港 222000

摘要：建筑塑料门窗的整体性能，对于建筑最后的实际使用效果有着一个直接的影响。必须要确保建筑塑料门窗的各个性能都满足相关规定的标准以后，才可以投入使用，进而满足人们在生活以及生产上面的需要。为此加强建筑塑料门窗性能的检测工作就变得非常的重要了。在对建筑塑料门窗的性能进行相关检测工作的整个过程当中，必须要做到细心，认真，负责任。要对其中有可能涉及到的一切指标和性能都进行全面的分析比对。本篇文章在一开始的时候对塑料门窗的制作以及质量进行了一定的分析，随后对建筑塑料门窗的一些指标和性能进行了全面的分析说明。希望通过本篇文章的分析，能够在今后的工作过程当中，给到相关的行业内人士一定的帮助或者是借鉴作用。仅供参考。

关键词：建筑塑料门窗；性能；检测

引言：

伴随着时代的不断发展和进步，建筑工程在现代社会的数量也是飞速增长。想要使得建筑工程能够满足人们日益丰富的生活需要，首先就需要从建筑工程的总体建设质量着手落实。门窗是建筑工程当中一个比较关键的环节，门窗的性能是否达标，直接关系到建筑工程整体的建筑质量。伴随着环保节能、绿色施工的理念逐渐深入，在建筑施工环节中，使用环保性能高一些的材料已经是一种趋势和建筑方向。塑料材料可以对建筑工程的各个方面起到积极性的作用，尤其是在门窗这一方面发挥出来的效果更是妙不可言。塑料的密封性，隔热性，防腐蚀性都是非常不错的，能够让业主居住的舒适度更上一层楼。在现在这一个阶段施工的过程当中，塑料门窗的价格大幅度上涨，但是质量却并没有得到确信的保障，这样的一个情况就给建筑工程的整体建筑质量带来了麻烦。在对建筑塑料门窗性能进行检测的整个过程中，必须要认真，细心，有责任心，争取在最大程度上提升塑料门窗的实践使用效果。

1.建筑塑料门窗的制作和质量分析

塑料门窗在进行加工以及制作的整个过程当中，使用到的原材料一般都是一些增塑聚氯乙烯树脂，同时还适当的加一些热稳定剂，光稳定剂，填充剂，改性剂等等，严格依照一定的比例去进行配对，在这一个过程当中，还必须要做好相应的机械混合跟塑料方面的工作，这样就可以形成不同断面结构的型材。对成型的材料进行切割工作，在里面增加一些型钢，然后对其进行焊接工作，最后安装上对应的胶条，玻璃，密封条等等，这样塑料门窗就做完了。在对塑料门窗的使用效果进行测评的整个过程当中，必须要注重业主给到的评价，并把业主的评价当做是一个重要参考方面。大部分的业主在使用塑料门窗的整个过程当中，并没有什么标准方面的要求，这就需要采用积极全面的性能检测指标，对其进行有效的检测工作。

2.关键性指标和技术性能

2.1建筑塑料门窗的气密性效果

气密性是对建筑塑料门窗有没有积极作用进行检测的一个重要指标，其主要就是指的是正常门窗在内外压差的作用之下，空气的一个渗透度，也就是所谓的建筑门窗在正常关闭的状态情况下，对空气渗透的一个组织能力。对建筑塑料门窗的气密性等级划分一共有8个。影响到建筑塑料门窗气密性的原因主要就是：（1）存在力差；（2）缝隙的存在；（3）存在温差。必须要对这三个方面进行全面的解析，才有可能会找寻到有效的解决办法，提升其气密性能。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在一般制作的过程当中，针对塑料门窗气密性的不利影响因素，可以采用的举措就是：首先，把塑料门窗里面和外面的排水孔或者是排水缝隙分开，维持在50-100mm就可以了；其次，注意对平开窗的密封条，防止出现变形，弯曲的情况发生，并针对密封条转角处可能出现的死角进行有效控制；再次，做好推拉窗毛条的密封工作，争取一步就位；最后，必须要对建筑塑料门窗的密封配件跟组装工作引起重视，针对其中的框扇搭接量尺寸进行有效的控制。

2.2建筑塑料门窗的水密性效果

建筑塑料门窗的水密性效果是非常关键的一个地方。当门窗处于正常关闭的时候，饱受风雨的时候，阻挡雨水深入的就是水密性。建筑塑料门窗水密性总共氛围六个等级。建筑塑料门窗的水密性受到门窗结构，组装配置质量等等诸多方面的影响。建筑塑料门窗的气密性，就可以看出门窗质量好不好。当遇见大雨天气的时候，雨水深入的情况就比较常见，这个时候水密性出现严重的问题，就有可能是压力差导致的，又或者是有一些缝隙或者是孔之类的。在实际的生活过程当中，如果遇见这样的情况，针对门窗水密性进行有效解决的就是：对门窗结构以及室外的一侧密封条进行有效的控制，确保门窗里面跟外面产生的压强是平衡的，这样一来，压强得到了平衡之后，就能够有效减少雨水渗透的这一个情况了；在塑料门窗里面设置一些起气压平衡槽，这一些东西基本上都是设置在窗框扇方面，其作用是非常明显的，与此同时还可以提升密封胶条的气压平衡效果。

2.3建筑塑料门窗抗风压性效果

在建筑塑料门窗的日常使用的整个过程当中，由于经常会受到风带来的影响，当业主在对门窗进行正常关闭的整个过程中，在风压作用下不会出现类似开裂、损坏或弯曲的这一些情况，这是建筑塑料门窗的风压阻力。检查建筑塑料门窗的抗风性能时，还必须要有针对性的去判断门窗的开启情况，确保没有功能方面的障碍。在现在这一个阶段，对塑料门窗抗风性能的判断水平主要主要就是分成了九个等级。通过使用不同形状或者是规格的钢筋，建筑塑料门窗就可以获得不同的风压抗力等级。在测试建筑塑料门窗的抗风性能的整个过程当中，基本上都必需要测试门窗的硬度、强度和变形的程度。塑料本身的强度是很低的。为了能够有效的提高建筑塑料门窗的强度，必须合理，有效地使用钢筋，计算钢筋的强度和变形的整体情况，达到对建筑塑料门窗抗风压力的综合评价效果。

结束语

就像上面说的那样，伴随着环保节能、绿色施工的理念逐渐深入，在现在这一个阶段使用塑料门窗，在建筑施工环节中，使用环保性能高一些的材料已经是一种趋势和建筑方向。这是顺应了当今社会经济不断变化发展的趋势，能够起到非常良好的作用，具有比较高一些的经济效果和实用的效果。建筑工程在使用塑料门窗的整个过程当中，必须要保证塑料门窗的质量以及实际使用的效果达标，在使用之前做好相关性能检测。本篇文章在一开始的时候对塑料门窗的制作以及质量进行了一定的分析，随后对建筑塑料门窗的一些指标和性能进行了全面的分析说明。希望通过本篇文章的分析，能够在今后的工作过程当中，给到相关的行业内人士一定的帮助或者是借鉴作用。仅供参考。

参考文献：

[1]何仲权.超高层建筑塑料门窗五金配件技术要点探讨[J].建材与装饰，2018（22）：67-68.

[2]沙力塔那提•胡尔曼.建筑塑料门窗性能检测分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（05）：52.

[3]崔爱民，张俊.探究建筑塑料门窗性能检测[J].江西建材，2017（01）：275.

[4]刘艳萌.建筑塑料门窗性能检测分析[J].门窗，2014（05）：42-43.

[5]冷长荣.房屋建筑塑料门窗工程的质量控制[J].中外企业家，2013（35）：228+230.

论文作者:许本叶

论文发表刊物:《基层建设》2019年第26期

论文发表时间:2019/12/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1370ffece85d78e3ac85082e.html