# 室内环境检测试验分析问题的探讨论文_曾金海

清远市建设工程质量检测站 511500

摘要：随着人们生活水平的提高，人们越来越关注室内环境问题。本文就如何处理室内环境检测试验分析当中经常遇到的问题展开分析，总结出室内环境检测试验分析时必须要注意的一些问题，以及针对性的处理措施，目的是为了有助于室内环境检测结果的科学性和准确性的提升。

关键词：室内环境；检测；试验；分析

室内环境与室外环境是相对而言的。通常所说的室内狭义来说是家庭住房，广义来说可以涵盖工作、学习、娱乐、购物等场所，如百货商场、办公室、写字楼、医院、教师乃至于交通工具等，也就是说只要是相对于室外自然环境而言相对封闭的区域，都可以称之为室内环境。老百姓的生活水平在不断提升，相伴而生的生活和思想上的要求以及消费观念也大为改变，住房装修质量和相关联的环保问题成为人们关注的重点。人们开始要求不仅仅是住，而且要住得环境好。近年来很多室内环境问题被媒体不断曝光，也推动了全社会对于室内环境空气质量的关注，室内环境检测随之不断兴起。同时，国家也开始制定比如《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《室内空气质量标准》等很多相关的环境检测标准，为检测部门实时具体室内环境检测提供权威的政策支撑和依据。

一、室内环境检测概述

作为一个新兴行业，室内环境检测主要运用现代科学技术和方法，对室内装修装饰伴生的环境污染物进行检测和分析，同时也检测家具添置时带来的环境污染物，根据检测结果对比国家标准，从而评定室内空气质量合格与否，以国家标准为依据的检测结果具备法律效力。甲醛、苯系物、TVOC、氡等为当前室内环境检测的主要项目。

1、室内环境检测规范

2001年国家相关部门制定并颁布《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，后续共修订3次，GB50325-2010版本规范更加细化，并于2010年8月发布。

2、环境准备

在建筑工程和室内装修工程完工7d以后、工程交付前是最佳采样时间。采用集中空调的室内环境需要在空调正常运行的情况下进行检测；自然通风的被测工程必须把窗户关闭一个小时以上之后才能进行检测采样。

3、采样点的布置

设置采样点数量通常依据房间使用面积就行：使用面积超过3000平方米的检测点不少于9个，1000-3000平方米之间检测点不少于6个，500-1000平方米之间检测点不少于5个，100-500平方面之间检测点不少于3个，50-100平方面之间检测点为2个，50平方米以下检测点为1个。开展室内环境污染物浓度现场检测时，检测点设置距离的要求为距离地面应大于0.8米，距离墙面应大于0.5米，但不得超过1.5米。同时，采样点不能设置在通风口，通常会设置在房间的对角线上或者设置成梅花式。在采样时，还需要准确记录现场的大气压力、湿度和温度。

二、室内环境污染的危害

大量专家调研分析比对结果显示，室内空气污染的严重程度比实际想象的要大得多，而且比室外空气污染带来的危害更大。利用现代化的科学检测技术手段，能够检测出超过500多种室内空气的挥发性有机物。相比较室外空气污染而言，室内很多有害气体的污染程度甚至高出了数十倍，其中至少包括了20多种致癌物质。专家们经过多年实践和欧洲那个街分析，在人类现有常见疾病当中，与室内空气污染有较大关系的疾病超过了70%，可见室内环境污染危害之大。

三、室内环境检测内容

检测室内环境通常从以下几个方面开展工作。首先，针对室内环境质量情况进行整体评价，其依据是《室内空气质量标准》等规范标准。其次，及时发现室内环境污染问题、准确评定污染程度、及时跟踪污染根源，尽最大努力控制污染情况，防止污染蔓延。第三，通过改进并且检测合格之后，还需要预测控制检测，污染源被排除之后也同样需要，以便于完全解决室内环境问题，防止污染源再次出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

室内检测项目主要包括甲醛、氡、放射性、苯以及总挥发有机物等5个主要指标，新装修房子的检测，5个指标都达标了，才表示检测合格。合适的检测时间一般是装修完工1周及以上时间以后，室内家具全部已经进场，同时需要充分换气。检测时不能用便携式仪器，检测前需要关闭门窗12小时以上，采样时同样确保门窗关闭，采样时间须在45分钟以上。检测前3天无阴雨天气，则能达到较为准确的检测效果。

四、室内环境检测的问题

1、检测采样布点的选择不到位

在对室内环境进行检测的时候，对于采样布点的选择，一定要到位，应当对现场的平面布局和立体布局进行充分的考虑，尤其对于高层建筑来说，应当在上、中、下三个监测平面上，进行布点的选择。采样确定了之后，在采样方法上，可以通过梅花样布点、交叉点和斜线布点等。对于全装修住宅的室内空气质量检测，采样布点要均匀分布，分别在卧室、卫生间、起居室和储藏室等房间都要布点到位，记录好采样地点的温度，还有当时的大气压。环境污染物浓度的检测采样布点要和楼地面保持0.8米到1.5米的范围，和内墙面的距离要超过0.5米。

2、检测机构操作过程不规范

现在还有很多人在室内环境污染和检测上产生了思想误区，同时我国在这方面的制度法规还没有健全，导致不少检测机构利用这些问题，在检测细节上不注意，在检测采集样品时操作不规范，没有把握好检测前建筑的封闭时间，也没有好好选择检测时的测试对象，使得最终得出的检测数据其实没有很大的参考价值。

3、国家标准检测法过于烦琐

在检测室内环境的甲醛含量时，采用的方法通常有国家标准法，还有便携式仪器检测法。《室内空气质量标准》有相关的规定，甲醛检测的国家标准方法为酚试剂分光光度法、乙烯丙酮分光光度法、气相色谱法和AHMT分光光度法，上述测试方法有很多好的地方，比如准确性较高，重现性也比较好，而这些检测方法的周期比较长，操作起来也十分烦琐，要进行大规模现场检测时用这个方法，就十分麻烦。

4、室内环境的防治对策

4.1合理选择装修材料

装修新房的时候，要选择环保材料，一定要用那些无毒、少毒和无污染、少污染的装修材料。在铺装地板、安装墙壁装饰板和隔音板时，对甲醛的人工合成板要尽量避免使用；对涂料和家具的选择也要合理，不要采用那些存在很大污染的涂料和家具；要更多地采用纯天然的木材，或者采用搪瓷地板，对存在潜在污染物质的材料，一定要避免使用。

4.2室内放置植物

可以在室内多放置一些植物，一方面能够吸引一定的有毒有害气体，也是对室内环境的美化。很多试验已经证明，像仙人球、吊兰、芦荟、扶郎花、虎尾花等植物，都可以很好地吸收甲醛和苯等有害气体。

4.3装修人员要科学合理地制定施工计划

在装修新房的时候，最好安排在每年的4月份和5月份，因为这个时候的气候比较好。同时，在房间的内部，应当要有充足的通风关口，使室内和室外空气可以经常保持很好的流通，装修两个月之后，方可入住，这个时候，很多有毒危害的成分可以说已经挥发得比较多了。

结束语：综上所述，室内环境检测与治理行业与人们的生活紧密相联，现在人们在不断提高了环保和健康意识，也日益提高了对室内环境质量的要求。规范室内环境检测，对推动行业健康发展，保护我们居住环境安全具有十分重要而深远的意义。

参考文献：

[1]张震；刘俊伟.室内环境检测试验分析问题探讨[J].建筑监督检测与造价，2013，（8）

[2]王晓东；李智富.室内环境检测的常见问题分析和防治措施研究[J].河南建材，2015，（09）

论文作者:曾金海

论文发表刊物:《基层建设》2018年第6期

论文发表时间:2018/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/138e2d44657328d37434aa5d.html