# 城市夜景照明中的电气设计曹梦茹论文_曹梦茹

摘要：随着我国经济的发展和进步，国家城市化水平也进入了快速发展的时期，人们对城市夜景照明的需求也越来越高，城市夜景照明在城市建设过程中也凸显出它的重要性。城市夜景照明是城市现代化进程的标志，是展示城市繁荣的重要手段，是城市发展的新名片，对促进城市繁荣与发展城市旅游业都具有正向作用。本文从夜景照明灯具的选择、城市照明设计要求、城市照明的安全控制及城市夜景照明的具体应用等方面对城市夜景照明中的电气设计进行简要的分析，希望能够在夜景照明电气设计领域提供参。

关键字：夜景照明；城市环境；电气设计

前言

进入二十一世纪，我国经济也进入快速发展阶段，城市建设的规模也在不断扩大，对城市夜景照明工程也更加的重视，结合国家提出生态环保的绿色理念及实现低碳经济发展的政策，电气节能已经成为城市夜景照明系统的重要发展方向。因此在城市夜景照明系统在电气设计与改造过程中，通过对照明设备科学的电气设计来满足人们对高质量夜生活环境的需要，响应国家建设绿色环保的生态城市的号召，大力发展城市夜景照明的节能减排。

一、夜景照明灯具的选择

光源的选择对城市夜景起着重要的作用，不仅影响着城市夜景景观美感，还影响城市节能情况，优质、合适的光源选择能够增加城市夜景美感，同时还能达到城市节能减排的目标。首选，在选择光源是要根据它的发光率、光色、寿命、显色性等因素综合决定选择合适的灯具，其中LED灯具作为首选。在对室外照明灯具选择时，应优先考虑使用定型产品，方便后期的维护与维修工作。第二，要根据国家对室外灯具选择的规定及相关要求，应选择符合防护等级要求的灯具，城市夜景照明灯具防护等级不能低于IP55且不能使用0类灯具。第三，根据城市夜景照明的场地不同对灯具进行合理的选择。在喷泉区域中应该选用Ⅲ类的水下灯具，在公园庭院等区域应该选择显示照明灯，在公园山坡区域中应选择地埋灯。另外，灯具是否具有防腐性也是城市夜景照明选择中重要的一点，在室外环境中风吹雨打的情况时有发生，因此灯具要具有防腐性提高灯具使用寿命。电气设计师要结合以上要求再结合设计意图及具体要求选择合适的城市夜景照明灯具，既保证城市照明需求又达到绿色环保的要求。

二、城市夜景照明设计原则。

1、满足人的心理感受和生理需求的景观设计原则

城市夜景在城市景观设计中占有很重要的地位，优美的城市夜景能带动城市的旅游行业与商业经济发展，其中重启的洪崖洞的夜景享誉全国。灯具的灯源有不同的色温与冷暖，其给人带来的心理感受也存在差别。结合光源的颜色上及人的心理感受综合分析，橘色与黄色的灯光能够带给人们安逸的感觉，帮助人们放松心情；白色的灯光会让人产生紧张、凝重的感觉；红色的灯光能够带人们热闹、温暖的感觉。因此，在城市夜景灯光选择时也应该根据场景在选择时有所区别，例如，在城市中心广场，主干道路等地点，应该达到人们照明的需求并营造舒适，放松的环境；在公园走廊，山坡小路等地点，应该在保证照明需求的同时营造一种私密性的氛围；在江边，景观河道两旁等，应该在保证照明需求候营造一种休闲，淡雅的环境。在城市灯光设计时，满足人们的生理需求同时要兼顾人们的生理需求。

2、城市夜景照明设计将功能性和艺术性相结合为原则

城市夜景照明的功能性指的是城市灯光应满足人们购物、出行等日常生活活动中对灯光的需要，艺术性是指在灯光上展示城市的人文特色与文化底蕴，展现城市的艺术特色。因此城市夜景照明设计中需要将功能性与艺术性相结合，在细节上展现城市独有的风采，既满足人们的日常需求又能够提高人们的艺术品味。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、夜景照明与安全控制

1、照明配电

夜景照明的能源主要靠安装在室外的照明配电箱来提供，其安装的位置，产品选择上不仅影响城市夜景照明的安全性还影响照明节能的效果。在选择室外照明配电箱时要选用防护等级在IP54以上的产品，在配电箱的的内部还需加装电涌保护器避免雷击；安装在距离地面2.5米以下或人员密集区域的配电箱、控制箱还应该加装特殊门锁，保证只有专业人员才能打开查看。北方地区四季温差大，易产生极端天气，因此在安装时还要考虑到外部环境对电器元件的影响。根据配电箱与建筑物的距离不同选择合适的地接形式，距离建筑物20米以内配电箱需要与建筑物的地接型式保持一致，对于距离建筑物20米以外的配电箱，需要采用TT地接系统。

2、夜景照明的控制

城市夜景照明的控制方式分为自动控制，智能控制与手动控制，其中城市道路，小区内的照明系统为自动控制，重大节日等灯光系统一般为手动控制。自动控制中最常见的是在普通控制系统上安装时间继电器，或通过BUS系统控制。智能控制是将地理信息系统、计算机控制系统及通信网络进行整合，利用软硬件实现遥控功能。手动控制分为两种，一种是将开关安装在配电箱内，另一种是将交流接触器安装在配电箱内，这两种方法都能够达到对照明系统的控制效果。

四、城市夜景照明的具体应用

1、公园的夜景照明

公园是城市市民休闲娱乐的主要场所，其中包括了植物园、动物园、儿童公园以及城市综合性公园。在对公园照明系统设计时，需要根据公园内场景的不同进行区别设计。在公园的道路两旁根据灯具的光效、路面照度、后期保养与维护等因素进行合适的选择，一般选择3.5米至10米之间的高杆灯。在公园走廊、凉亭等场景中可以选择走廊灯、投光灯进行装饰照明，在公园场景中要根据场景特点与照明需求综合选择，将高杆灯、走廊灯、投光灯等灯具相互配合，注重公园整体呈现效果。

2、广场的夜景照明

城市广场根据用途及位置可以分为集会游行广场、交通广场、商业广场等，在对广场照明系统进行设计时，要综合考虑到广场的性质与作用。例如，集会游行类的广场，一般是城市居民夜间休闲娱乐的场所，因此需要采用显色性高的暖色调灯具，这样既能保证照明度又能够避免市民产生眩光；在对交通广场进行灯光设计时必须优先保证广场的亮度均匀，满足人们的视觉需要，可以将常规照明与高照明相结合的照明方式，在光源选择上可以采用节能灯与光效高的气体放电点灯；在商业广场夜景灯光设计上需要根据广场建筑物的风格、形状特点利用灯光设计表现建筑物的风格，利用不同灯具达到促进商场的夜间消费的目的。

3、水景照明

城市水景一般包括喷泉、景观河道、微型湖泊等，在对水景进行夜景照明设计与改进中，优先保证照明设备的安全性与防水性。水景照明可以分为水上照明，水面照明与水中照明。对喷泉进行照明设计时一般采用水中照明，利用灯光的照射展现水流路线，在对灯光颜色选择时，根据水对光的折射效果不同，通常选用蓝色与黄色光源。水上照明与水面照明主要是将灯具安装在水上装饰物上，利用水对灯光的反射达到照明效果。

结语

城市照明的效果象征着城市经济水平与城市繁华程度，在绿色节能的基础上改善城市照明环境，提高城市夜景形象，从侧面改善城市的投资环境。通过合理的电气设计，改善不同区域的照明效果，提升城市整体的照明效果，在既保证市民对灯光需要的同时利用灯光提升城市夜景照明的艺术性，营造舒适放松的城市环境，提高市民的生活质量。

参考文献

[1] 赵向军.我国城市建筑夜景照明的电气节能设计研究[J].现代制造，2014（27）：125-126.

[2] 李树庭，李斌，且志韬.成都火车南站枢纽城市综合体项目 LED 夜景照明工程介绍[J].智能建筑电气技术，2014，8（5）：48-52.

[3] 李文中.城市夜景照明光污染问题及设计对策[J].江西建材，2013（3）：40-41.

[4] 胡金良，齐海红.邯郸市夜景观节能技术研究[J].山西建筑，2011，37（32）：175-176.

[5] 王柯，王一彬.城市夜景照明的现状分析与对策[J].智能建筑电气技术，2011（8）.

论文作者:曹梦茹

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13ad088eb84e73e52cc05dfa.html