# 清水混凝土工程质量通病的分析及防护措施论文_韩翠娟

韩翠娟

（安徽新联商品混凝土有限公司，安徽，芜湖，241060）

【摘 要】随着建筑行业的快速发展，在工业建筑中，清水混凝土工程日益增多，这就提高了对清水混凝土工程的施工质量的要求。为使清水混凝土的施工质量得到保证，文章分析了经常出现在清水混凝土工程的一些质量问题，如：柱、梁线角不顺直；表面粗糙、色泽不匀、有蜂窝、气泡；预埋件歪斜、不平、内陷等，并针对这些问题，找出解决的方案。

【关键词】清水混凝土；质量问题；措施

我国建筑行业的相关政策，还没有一个统一清水混凝土的质量验收标准，在制定建筑混凝土质量验收标准时，要结合我国国内现有施工企业的实际技术水平，同时，引进其他国家的一些先进的建筑混凝土质量技术标准，使之既符合我国时代的要求。

一、清水混凝土施工工艺

大块木胶合板模板，是清水混凝土施工工艺经常使用的模板体系，在方木作模板支架材料制作现场；经过测量和计算后，使用对拉螺栓、槽钢、和钢管箍等，选择合适的方法加固混凝土构件；柱、梁角设置木线条倒角，首先用胶带纸全面粘贴木线条，使其表面光滑，然后在柱梁模板角部使用小钉固定住木线条；为保证与混凝土接触面光滑，使用1毫米的PVC板粘贴在模板内。另外，在工程施工前，合理的、科学地调配混凝土的比例，以保证其符合施工的质量要求。

二、清水混凝土工程中的主要质量问题

清水混凝土用清水混凝土一次浇筑成型的建筑表面，其优点不但棱角分明，且平整光滑、色泽良好，直接用保护剂涂刷1-2层就可以代替表面其它任何额外装饰，即自然，又环保，使建筑装饰风格简单大方，符合现在人们提倡的环保与崇尚自然的要求。所以，在新时代的建筑市场内，清水混凝土构造技术的应用越来越广泛，受到各个施工企业的信赖和推崇，提高了绿色概念建筑的需求量，同时，也相应的增加了清水混凝土的使用量，然而，清水混凝土工程的质量却存在着很大的差距，其中经常出现的一些质量问题有以下几点，第一，清水混凝土表面出现不光滑、色泽不匀、暗淡、有蜂窝、气泡等的质量问题，从而使其美观性受到严重影响；第二，柱和梁线角不顺直，在柱子底部或是模板接缝与施工缝处，出现漏浆、挂浆问题；第三，预埋件歪斜、不平、内陷，不符合施工要求，这些质量问题，使建筑的美观性和使用功能被大打折扣，降低了消费者的购买欲望，致使建筑企业的经济效益受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、清水混凝土工程存在问题的防治

1、防治表面气泡

通过下面几种措施，来有效地防治清水混凝土表面出现气泡的质量问题，第一，在搅拌混凝土的过程中，可以适当的加长时间，或增大坍落度、或者是加入适量的外加剂，通过这些方法，避免表面产生气泡；第二，使用测杆测量分层厚度，将混凝土分层浇筑，期间用振动棒处理两层之间的接缝，同时需注意第一层混凝土表面要保持水平，从而使下一层混凝土浇筑下沉时，没有气泡产生；第三，在使用振动棒振捣的过程中，为避免气泡赶到模板边而不易排出，因此，振动棒与模板的距离应保持在大约150mm—200mm；第四，在混凝土振捣的过程中，振捣控制在30s—35s的速度，采取快插慢拔方式，以保证插点均匀。

2、防治表面色泽不均匀

为保障清水混凝土工程建筑表面的美观性，采取以下措施防止其表面色泽出现不均匀的现象：第一，将光滑的PVC粘贴在在木胶合板内层；第二，确保原材料质量，具有较好的安定性，对于同批次的清水混凝土构件，在浇筑时，要选择同一品种、标号、以及厂家的材料；第三，使混凝土更加均匀延长添加外加剂的清水混凝土搅拌时间；第四，整个工程要使用配比相同的清水混凝土材料贯穿施工过程；第五，注意混凝土振捣时间不要太长；第六，及时养护已完成浇筑的清水混凝土表面，避免水分过快流失，或有灰尘覆盖其表面。

3、防治表面出现不平以及产生蜂窝麻面等现象

为了使清水混凝土工程的表面的质量达到标准，避免出现一些影响美观性的质量问题，必须在PVC板接缝处和木线条上粘贴胶带，为防止胶带纸起皱，使用万能胶涂刷在木线条表面。同时，还必须注意以下事项：1）使用清水混凝土浇筑楼板且高度要低于1米，自由倾落高度不能高于2米；2）合理的调配清水混凝土比例还要搅拌均匀；3）确保模板缝隙的密合度注意在浇筑模板之前；4）钢筋位置和保护层厚度的测量；5）禁止在施工过程中踩踏钢筋；6）钢模板脱模剂要涂刷均匀；7）分段浇筑墙和隔墙注意高度要低于3米；8）分段浇筑柱子，边长不小于0.4米；9）振捣混凝土表面，保证其密实度，避免出现气泡；10）准确计算拆模时间，避免太早或太晚，在拆模之后，及时修补清水混凝土表面局部质量缺陷，使其表面光滑、没有浮浆，如有砂子、石子松动等问题，使用同一配比、同一色泽的混凝土修复缺陷部位，并重新进行打磨，确保其表面平整、色泽均匀，同时做好日后的维护工作。

4、防治柱、梁线角不顺直，接缝挂浆和柱子根部漏浆的现象

在模板上固定木线条时，要选择规格相同的钉子确保钉子间隔距离相同。测量木线条边线在对接木线条时，不能直接对接两头接头要保持垂直，防止木线条出现变形现象。为避免柱、两边要有10mm宽边距且梁模板角部PVC板被钉子钉裂，并将胶带顺直贴在木线条的钉帽处。另外，在选择木线条时，要一根一跟的挑选，使其规格相同。在工程设计时，在柱子根部设置排水孔；首先是进行接浆处理；在使用混凝土浇筑柱子时把握好柱子水平平整度，采用1∶2水泥砂浆进行找平，避免柱子根部出现漏浆现象；为加强模板底部与柱面之间的密实度，采用一定厚度的海绵胶带水平粘贴在柱与柱接头处；对齐柱子模板底部与柱内边尺寸，且采用双面海绵胶带保证柱子模板下口方正平直。

5、防治预埋件不平与内陷、歪斜

在安装预埋件时，为避免在进行清水混凝土浇筑时，造成预埋件发生不平、歪斜等问题，一定要保证操作方法正确。在钻孔之前，先在安装位置标画好，为避免预埋件与模板之间出现夹浆现象，用双面胶带贴在它们内侧，拆除模板以后，采用人工操作砂轮机，打磨平螺栓切除位置。另外，需要焊接预埋件上的锚筋和其他锚固件，因此，要检查每一个预埋件，并及时矫正，防止在焊接的过程中，造成变形，影响表面的平整性。

6、模板接缝防治和混凝土错台的措施

清水镜面混凝土工艺的施工过程中，PVC内贴薄膜、木胶合板、方木的选用非常关键，必须保证其厚度和规格是相同的。在之前要使用2厘米宽的透明胶带纸，粘贴在用腻子补齐过后的PVC板板缝间；在进行加固时，防止变形和翘曲，以使清水镜面混凝土表面保持平整；胶合板模板要具有较强的防水性、较高的强度、且重量轻、表面平整光洁等优点；在拼接之前大组合模板接头处应先刨光模板边缘，模板组合拼装时使用双面胶带使之对齐，并在模板拼缝垂直位置固定方木要错开缝隙。

结语

随着社会的进步，势必会更加注重绿色环保建筑的建设，因此，清水混凝土工程日益增多，这既是市场的需求，也是现在人们的需求，其优点：绿色环保、朴素、沉稳、节约、美观性好，且崇尚自然。因此，为保证工程建筑的质量，以及消费者的合法权益，我们更要采取有效地措施，防治出现质量问题，同时，制定出合理的、科学的建筑混凝土质量验收标准，从而保证工程质量。

参考文献：

[1]王建君。浅谈清水混凝土模板设计与施工控制［J］。建筑技术，2010（1）：51-52.

[2]杜立祥。清水混凝土模板的设计与施工［J］。改革与开放，2011（12）：37-39.

[3]孟中君。试论清水混凝土高性能自密实施工［J］。交通标准化，2010（23）：46-47.

论文作者:韩翠娟

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年11月供稿

论文发表时间:2016/1/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/13b758581aefbb884f1db680.html